# 滑动电接触磨耗机理研究与实验机性能改进

### 论文摘要

电气化铁路中电力机车能否获得足够的牵引力并可靠地运行,取决于受电弓滑板能否从接触网系统中获得稳定的电流。因此在铁路高速化进程中,必须研究解决受电弓滑板与接触网导线的滑动电接触问题。本文以电气化铁路为研究背景,将受电弓滑板作为主要研究对象,对滑动电接触磨耗机理展开了深入的研究。利用自行研制的滑动电接触磨耗实验机,研究了浸铜碳滑板和铜锡合金导线之间的磨耗特性和载流特性,并进行机理分析。得出以下结论:随着接触压力的增大磨耗率呈先减小后增大的U字形变化趋势,发现存在最优接触压力使磨耗率最小。摩擦系数的平均值随着接触压力的增大呈现增大的趋势。而且随着接触压力的增大,摩擦稳定性增强,受流稳定性不断提高。磨耗率随着滑动速度和接触电流的增大呈现增大的趋势。随着滑动速度的增加,摩擦稳定性降低,受流稳定性变差。随着接触电流的增大,摩擦系数、磨耗率和接触点温度均呈现增大的趋势。对滑动电接触磨耗实验机进行性能改进。改进的实验机提高了转动盘的动平衡性能和横向移动台的跟随性能,并且增加了滑板与接触网导线接触点的温度检测部分。同时设计了基于LabVIEW的上位机界面和数据处理系统。对滑动电接触磨耗机理的研究,有助于清醒的认识弓网系统需要解决的问题,促进弓网系统的维护和设备制造水平的提高,为滑板的设计生产与应用提供理论指导。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 滑动电接触的研究背景及意义

- 1.2 滑动电接触研究现状

- 1.2.1 国外研究现状

- 1.2.2 国内研究现状

- 1.3 论文的主要工作

- 2 弓网系统滑动电接触理论

- 2.1 弓网系统的滑动电接触原理

- 2.2 接触电流的传导方式

- 2.3 弓网系统的接触压力

- 2.4 弓网系统的接触电阻

- 2.5 弓网系统的接触表面的温升

- 2.6 受电弓滑板和接触导线材料的性质

- 2.7 受电弓滑板的工作条件及基本要求

- 2.8 强电流作用下的滑动电接触的影响因素

- 3 滑动电接触磨耗机理研究

- 3.1 实验设备和实验条件

- 3.1.1 实验设备

- 3.1.2 实验材料

- 3.1.3 实验条件

- 3.2 载流摩擦行为的研究

- 3.3 接触压力对磨耗机理的影响

- 3.3.1 接触压力对磨耗特性的影响

- 3.3.2 接触压力对载流特性的影响

- 3.3.3 磨损表面分析

- 3.3.4 机理分析

- 3.4 滑动速度对磨耗机理的影响

- 3.4.1 滑动速度对磨耗特性的影响

- 3.4.2 滑动速度对载流性能的影响

- 3.4.3 磨损表面分析

- 3.3.4 机理分析

- 3.5 接触电流对磨耗机理的影响

- 3.5.1 摩擦系数

- 3.5.2 磨耗率

- 3.5.3 接触温度

- 3.5.4 载流分析

- 4 滑动电接触实验机性能改进

- 4.1 改进滑动电接触实验机的必要性

- 4.2 滑动电接触实验机技术指标

- 4.3 改进实验机机械部分的研制

- 4.3.1 主传动轴的研制

- 4.3.2 实验机转动盘的研制

- 4.3.3 实验机转盘压环的研制

- 4.3.4 实验机移动台及移动台底座的研制

- 4.4 改进实验机电气部分的研制

- 4.4.1 驱动电机的选择

- 4.4.2 变频器的选择

- 4.4.3 变频器控制电路

- 4.4.4 接触电流和接触电压的测量

- 4.4.5 接触温度的测量

- 4.4.6 滑板磨耗量的测量

- 4.5 上位机软件设计

- 4.6 实验机现场调试

- 结论

- 参考文献

- 附录A 下位机电路图

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].电弧与电接触专题专栏征稿[J]. 电器与能效管理技术 2016(04)

- [2].电接触设备接触系统常见问题以及应对措施[J]. 电子技术与软件工程 2016(18)

- [3].从“第26届国际电接触会议暨第4届电工产品可靠性与电接触国际会议”看环保型电接触材料的研究动态[J]. 电工材料 2012(03)

- [4].零件电接触强化用材料和方法[J]. 国外机车车辆工艺 2016(06)

- [5].毛刷电接触对的插拔力研究[J]. 工程设计学报 2015(03)

- [6].一种水溶性电接触润滑保护剂的研制[J]. 电镀与精饰 2012(08)

- [7].银金属氧化物触点材料电接触退化参数比较试验研究[J]. 江苏科技大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [8].继电接触式液压启闭机电气系统运行维护与优化[J]. 水科学与工程技术 2011(02)

- [9].第24届国际电接触会议简介[J]. 电工材料 2008(03)

- [10].金属触头电接触性能研究进展[J]. 材料导报 2020(09)

- [11].滑动电接触设计现状与发展动态[J]. 高压电器 2012(05)

- [12].改善碳纳米管电接触性能的研究进展[J]. 现代化工 2017(10)

- [13].基于导向插合的毛刷电接触对结构改进设计[J]. 工程设计学报 2016(03)

- [14].触点材料电接触性能模拟试验研究综述[J]. 电器与能效管理技术 2018(12)

- [15].专利·文摘[J]. 电工材料 2012(03)

- [16].西门子密集型母线分接单元电接触的应用与研究[J]. 新技术新工艺 2019(02)

- [17].机载电接触器件在振动条件下的磨损研究[J]. 机械研究与应用 2019(04)

- [18].68例电接触性损伤的急诊治疗[J]. 临床急诊杂志 2011(02)

- [19].世胜导电膏研究所[J]. 电世界 2017(10)

- [20].基于红外辐射原理的高速滑动电接触温度测量[J]. 光学学报 2013(11)

- [21].电接触职业人群中电击伤者的人格特征调查[J]. 浙江预防医学 2014(07)

- [22].电接触能耗问题与设备状态管理探讨[J]. 中国设备工程 2010(05)

- [23].滑动电接触磨耗测控系统的研究[J]. 计算机测量与控制 2010(03)

- [24].“电神”牌电接触保护脂在汽车电路保护方面的推广应用[J]. 汽车电器 2010(08)

- [25].电接触现象和接触电阻模型的研究进展[J]. 广东技术师范学院学报 2015(02)

- [26].弓网系统中滑动电接触受流效率的研究[J]. 电工电能新技术 2014(10)

- [27].n-WC-Al_2O_3/Ni-P复合电刷镀层的电接触强化及其耐磨性能[J]. 材料保护 2016(06)

- [28].电磁轨道发射器连续发射的滑动电接触[J]. 强激光与粒子束 2012(03)

- [29].行业动态[J]. 电工材料 2012(03)

- [30].高性能滑动电接触实验机的设计与研制[J]. 机械设计 2010(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ec33c57fd1ec0c576f17b470.html