# 逾渗效应论文-杨文彬,张凯,廖治强,程金旭,谢长琼

导读:本文包含了逾渗效应论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献，主要关键词:热导率,双逾渗,介电常数,六方氮化硼,MVQ,EVA

### 逾渗效应论文文献综述

杨文彬,张凯,廖治强,程金旭,谢长琼[1]（2017）在《导热绝缘h-BN/MVQ/EVA复合材料的双逾渗效应（英文）》一文中研究指出将h-BN加入到MVQ和EVA混合物中制备导热绝缘h-BN/MVQ/EVA复合材料,SEM结果表明h-BN选择性分布在EVA,与杨氏方程理论一致。h-BN/MVQ/EVA复合材料中的双逾渗效应,有助于力学性能和导热性能的提升。h-BN/MVQ/EVA复合材料的热导率与h-BN含量和MVQ/EVA比值有关。当EVA质量分数为30%时,h-BN/MVQ/EVA复合材料热导率的相对值最大。h-BN/MVQ/EVA复合材料的拉伸强度和断裂伸长率与EVA含量有关,随着EVA和h-BN含量的增加,复合材料的介电常数降低。(本文来源于《材料导报》期刊2017年07期）

徐文姣,孔祥坤,包建军[2]（2013）在《填充型导热复合材料中的双逾渗效应》一文中研究指出以胶体石墨作为导热填料,以高密度聚乙烯(HDPE)/低密度聚乙烯(LDPE)、HDPE/聚丙烯(PP)、HDPE/聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、HDPE/聚苯乙烯(PS)为基体制备了填充型导热复合材料。利用杨氏方程分析了石墨在合金中的分布情况,认为胶体石墨在HDPE/PS、HDPE/PMMA体系中会发生双逾渗现象。测试表明,固定石墨体积分数为23%,HDPE/PS/石墨的导热性能在PS体积分数23.1%时达到1.33W/m.K,相对纯HDPE体系提高了24.2%;以HDPE/PM-MA(体积比50/50)为基体得到的材料导热系数为1.57W/m.K,相对纯HDPE体系提高了46.7%。转矩流变和动态力学表征确认填料形成了空间网络结构。(本文来源于《高分子材料科学与工程》期刊2013年05期）

郭剑锋[3]（2008）在《炭黑填充胶的导热机理及逾渗效应》一文中研究指出本文结合当前橡胶行业研究热点,针对炭黑填充胶的导热机理及逾渗效应,进行实验研究和理论探讨,分别提出不同的导热模型和导热方程。利用扫描电镜对炭黑填充胶进行微观表征,从机理和微观结构上对导热机理以及逾渗效应进行深入研究。基于子午线轮胎胎面胶配方,将N330、N134、N234和N539四种系列的不同粒径和结构性的炭黑分别作为填充剂,共设计了97种配方,采用NanoflashLFA447激光导热仪在30℃～140℃的温度范围内进行热物性测试。通过整理分析实验数据,得到炭黑填充胶在不同炭黑种类下的导热率随着份数所呈现出不同变化规律。炭黑N330填充胶和炭黑N234填充胶的导热率大体以炭黑体积份数比20%为界,之前线性增长趋势明显,而后出现导热率的突变,可以结合逾渗理论进行描述。炭黑N134填充胶和炭黑N539填充胶导热率随着炭黑份数呈线性规律,但没有达到逾渗范围,由上面可以得出炭黑填充胶的导热规律和炭黑的粒径、结构性和界面效应有很大关系。通过对四种炭黑系列的填充胶的导热率的比较,可以看出中等粒径炭黑N330对填充胶导热率的改善效果最好。炭黑填充胶的导热机理是当炭黑份数比较小时,炭黑分散到橡胶中间,形似“孤岛”,炭黑之间没有接触和相互作用,此时炭黑填料对于整个体系的导热性贡献不大。当填充量达到一定程度时,炭黑粒子之间开始相互作用,在体系中形成了类似链状和网状的形态,称为导热网链。这些导热网链与热流方向平行时,能在很大程度上提高体系的导热性,此时炭黑填充胶的导热率大大提高并具有逾渗效应,逾渗点因炭黑种类和特性不同而不同。在导热模型和导热方程的研究中,引入了热电相似理论、混合物法则、逾渗理论、分形学等前沿理论。低填充份数分别应用Y.Agari模型、Maxwell模型,以及根据填充剂粒子形状建立的立方体、球体模型,经过分析Maxwell模型和立方体模型误差较大,需要分别引入修正因子K和最大堆砌系数? m,在逾渗点之前应用可以得到较好应用,其中球体模型和Y.Agari模型在低填充份数应用时比较准确。对于进入逾渗效应的炭黑N234和N330填充胶,导热系数与V-Vc符合e指数函数,引入逾渗函数临界指数t等参数,得到导热率与V-Vc之间的逾渗关系式为:经过应用可以看出得到的公式比较合理。(本文来源于《青岛科技大学》期刊2008-04-18）

蔡田怡,雎胜,孙华,李振亚[4]（2008）在《逾渗驱动的高自旋极化氧化物材料磁电阻增强效应——网络效应与调控》一文中研究指出锰氧化物具有内禀的多尺度非均匀性,这与同时活跃的多个自由度——自旋、电荷、晶格和轨道——非线性耦合,以及多种相互作用的共存密切相关。更重要的是,这种极为特殊的物理现象可能是庞磁电阻效应的微观起源——铁磁金属相在磁场作用下的逾渗而驱动的磁电阻效应。另一方面,在某组分导电逾渗阈值附近的磁电阻显着增强效应,是高自旋极化氧化物颗粒体系所具有的普遍现象之一。因此,针对各种高自旋极化氧化物的非均匀和颗粒复合体系,逾渗驱动磁电阻增强效应的研究具有重要的学术意义和应用价值,其中输运网络理论为重要的理论研究。在充分认识电磁输运微观机制的基础之上,通过调控输运网络的结构,探讨逾渗驱动磁电阻增强的必要条件,可以找出实现可控性高且幅值较大的磁电阻的新途径、新方法。本文主要基于电阻网络模型,综述高自旋极化氧化物材料中多相共存体系的磁输运性质研究的主要背景和发展现状,充分结合相关的实验结果,介绍逾渗驱动磁电阻效应增强的物理机制,以及各类电输运网络的构建,并展望未来的发展。(本文来源于《物理学进展》期刊2008年01期）

伍建春[5]（2006）在《高自旋极化氧化物的逾渗增强磁电阻效应》一文中研究指出近年来，磁电阻效应因其重要的理论价值和广阔的商业应用前景而得到广泛的研究。高自旋极化氧化物具有接近100％的自旋极化率，由这类材料构成的异质结构中表现出极大的磁电阻效应，而半金属颗粒复合体系中就是这类异质结构的典型代表。实验发现，该类材料的磁输运性质受到材料构性、颗粒分布等因素的明显影响，且在逾渗阈值附近观察到显着的磁电阻增强效应。探究高自旋极化氧化物体系逾渗增强磁电阻效应不仅具有理论上的学术价值，同时也为实际应用提供可行方案。本文中我们利用网络模拟的方法，对描述高自旋极化氧化物的输运网络的逾渗行为进行系统研究，探讨在网络中有效增强磁电阻的方法。主要工作如下： 我们编写了能在一定程度上处理critical slowing down(CSD)现象的无规电导网络模拟算法。电阻网络的模拟中，由于CSD现象普通的kirchhoff迭代在渗流阈值时失效。而宽分布型电阻网络模拟中普通算法的失效实际上也是一种逾渗体系的CSD现象。在这种电阻网络中，即使没有不同材料的复合，也会由于电导的宽分布导致电流向部分较大电导集中，形成类似逾渗临界点附近的通道结构。为了处理这种内禀的逾渗结构，我们借鉴了其他专用于解决二元电阻网络逾渗行为的算法，通过先提取宽分布电导网络中的backbone，所得系数矩阵以row-indexed compact storage进行储存，并采用biconjugated gradient method求解，从而大大提高了运算的速度和精度，使宽分布下自旋极化输运网络的模拟成为可能。由于充分考虑了电阻网络的逾渗特点，这种算法不仅可用于电导宽分布引起的内禀逾渗，也可用来计算复合材料中多相共存时的逾渗现象。我们在后来的工作中采用该算法计算了几种不同逾渗机制的自旋极化输运网络，得到了较好的结果。 我们系统讨论了不同逾渗机制下磁电阻的增强行为。半金属磁性氧化物与其他绝缘材料复合而成的体系可以简单描述为具有磁电阻效应的金属键和绝缘键构成的二元无规电阻网络。实验上观察到此类材料在逾渗点处发生显着的磁电阻增强效应。我们通过网络模拟得到与实验现象趋势一致的结果，证明在这种机制下，逾渗通道的准一维性确实有利于磁电阻的增强：磁电阻MR从纯金属键时的56％上升到阈值附近的(本文来源于《苏州大学》期刊2006-05-01）

张晓渝[6]（2004）在《磁性氧化物颗粒复合材料的逾渗效应和磁输运性质研究》一文中研究指出磁电子学是当今国际凝聚态物理和材料科学界关注的方向之一，它是小型化，快速化，高存储密度，高灵敏磁性器件的基础。自旋电子学的基础研究有着丰富的物理内涵，应用研究又具有明确的应用目标和广阔的市场前景。目前，非挥发性磁存储记忆器件—磁存储器Magnetic Random Access Memory(MRAM)的研究和开发已成为自旋电子学研究的主要应用目标；而在室温和低磁场下，具有足够大的磁电阻(MR)效应成为实现MRAM器件应用的前提。采用高自旋极化率(P)的材料是产生大的隧穿磁电阻(TMR)效应的关键之一，而半金属(half-metal)铁磁材料的自旋极化率P理论上可达100％。近年来，实验上已制备出许多具有高自旋极化率的氧化物材料，如Fe_3O_4(P=-80％)、CrO_2(P=98.4％)和LaCaMnO_3(P=78％)等，与理论预言的半金属材料十分接近。尖晶石型亚铁磁材料Fe_3O_4不仅具有强磁性，而且具有高达858K的居里温度，在磁带工业、生物医学等领域已得到广泛的应用。目前，作为半金属材料之一，通过纳米点接触实验，测得Fe_3O_4室温，低场(60 Oe)磁电阻为-84％。同时，在与γ Fe_2O_3、Ag、Polymer等材料的复合体中磁电阻效应都得到明显的增强。本文采用Fe_3O_4-C导电颗粒复合的方法，形成新的微结构来调整颗粒界面状态和颗粒间的接触状态，以达到降低外磁场、增强磁电阻效应的目的。 另一方面，随着材料科学的发展，复合材料以其独有的特性受到国内外材料研究人员的广泛关注。复合材料不仅保持了原有各组分的物理性质，而且由于各组分之间耦合等相互作用，显示出比单一组分更加优越的性能。因而，分析复合体微观结构所导致的复合体磁性能变化有着十分重要的意义。 本论文的目的是研究两类复合材料：立方形Fe_3O_4和纳米球形导电石墨颗粒复合体；MnZn铁氧体和SiO_2非磁颗粒复合体。系统地探讨组分对微结构和磁电阻效应的影响，以及复合材料中的磁输运机制；分析复合材料组分对微结构和磁性能的影响。 主要研究内容包括： 1．Fe_3O_4-C颗粒复合物磁性气化物颗粒复合材料的逾渗效应和磁输运性质研究摘要 由立方形的亚磁性Fe3O;颗粒和粒径比Fe3O;小得多的、球形且导电的非磁石墨颗粒组成的复合材料。我们重点研究了这两类不同大小、自旋极化和导电性能相差较大的两相复合材料的磁输运性质。(1)磁电阻与逾渗效应。由于室温下纯Fe3O;粉末颗粒与纯石墨颗粒的电导存在六个量级的差异，因此随石墨含量的增加复合体电导呈现从低到高的转变。实验结果表明，复合体渗流闽值Pc二0.212。并且在逾渗闭值附近，复合体的磁电阻MR出现峰值(MR=一32o/o，T一77K)。本实验主要研究相变附近体系的微观结构对磁电阻效应的影响，探讨导致复合体磁电阻在逾渗闭值附近增强的输运机制。(2)研究了不同温度下Fe3O4一C颗粒复合体的逾渗阂值及其临界行为，从实验上验证了逾渗闭值不仅与颗粒尺寸相关，而且与复合体两组分电导差异的大小相关。同时对实验中出现的非普适临界指数作出了解释，分析了不同温度下的临界指数产生变化的原因。2.Mnzn铁氧体一5 10，磁性颗粒复合体 研究了磁性颗粒复合体磁导率、矫顽力、比磁化强度随磁性颗粒含量变化的 关系。实验表明，随磁性颗粒含量的变化，磁导率和比磁化强度不是作线性变化， 而是在一定区域内存在突变的行为。同时，在这个区域矫顽力出现极大值。分析 认为，磁导率的突变与比磁化强度的突变有着密切的关系，而在突变的区域两侧， 磁性颗粒间磁关联状况的不同，直接导致不同矫顽力机制。因而，在磁导率发生 突变的区域出现矫顽力的异常。(本文来源于《苏州大学》期刊2004-05-01）

容敏智,章明秋,郑永祥,曾汉民[7]（2002）在《纳米SiO_2增韧增强聚丙烯的界面效应与逾渗行为》一文中研究指出报道了聚苯乙烯辐射接枝纳米二氧化硅微粒 (Si O2 - g- PS)填充聚丙烯 (PP)的增强增韧作用 ,并从界面效应和逾渗行为的角度对此类复合材料的力学行为进行了分析。结果表明 ,接枝纳米微粒填充入聚合物时所形成的微粒 /聚合物复合颗粒可以整体发挥协同作用 ,带来较强的界面效应 ,并有可能导致双逾渗行为 ,从而有利于发挥纳米微粒的特殊性能(本文来源于《复合材料学报》期刊2002年01期）

容敏智,郑永祥,章明秋,曾汉民[8]（2000）在《纳米SiO_2增韧增强聚丙烯的界面效应与逾渗行为》一文中研究指出本文分析了聚苯乙烯辐射接枝纳米二氧化硅粒子(SiO_2-g-PS)填充PP的拉伸强度和拉伸曲线下的面积,并从复合材料中的界面效应和逾渗行为的角度对此类复合材料的力学行为进行了理论解释。结果表明,接枝后的纳米粒子填充入聚合物时所形成的粒子/聚合物复合颗粒可以整体发挥协同作用,并带来较强的界面效应和导致双逾渗行为,从而十分有利于发挥纳米粒子对聚合物的增强增韧作用。(本文来源于《复合材料的现状与发展——第十一届全国复合材料学术会议论文集》期刊2000-10-01）

庞乾骏[9]（1998）在《掺杂离子导体粒子连续逾渗模型──系统临界点阈值和电导率的粒子尺度效应》一文中研究指出对于掺杂离子导体（ＤＩＣ），由立方粒子广义晶格模型过渡到立方粒子连续交迭模型，找到在粒子连续交迭条件下的浓度和密度的关系式．采用连续逾渗模型和有效介质近似（ＦＭＡ）研究了粒子尺度对于系统临界点阈值和电导率的影响．(本文来源于《应用科学学报》期刊1998年01期）

### 逾渗效应论文开题报告

（1）论文研究背景及目的

此处内容要求：

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景，再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题，并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例：

以胶体石墨作为导热填料,以高密度聚乙烯(HDPE)/低密度聚乙烯(LDPE)、HDPE/聚丙烯(PP)、HDPE/聚甲基丙烯酸甲酯(PMMA)、HDPE/聚苯乙烯(PS)为基体制备了填充型导热复合材料。利用杨氏方程分析了石墨在合金中的分布情况,认为胶体石墨在HDPE/PS、HDPE/PMMA体系中会发生双逾渗现象。测试表明,固定石墨体积分数为23%,HDPE/PS/石墨的导热性能在PS体积分数23.1%时达到1.33W/m.K,相对纯HDPE体系提高了24.2%;以HDPE/PM-MA(体积比50/50)为基体得到的材料导热系数为1.57W/m.K,相对纯HDPE体系提高了46.7%。转矩流变和动态力学表征确认填料形成了空间网络结构。

（2）本文研究方法

调查法：该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法：用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法：通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法：通过调查文献来获得资料，从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法：依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法：对研究对象进行“质”的方面的研究，这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法：通过具体的数字，使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法：运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法：这是社会科学用来分析社会现象的一种方法，从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法：通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

### 逾渗效应论文参考文献

[1].杨文彬,张凯,廖治强,程金旭,谢长琼.导热绝缘h-BN/MVQ/EVA复合材料的双逾渗效应（英文）[J].材料导报.2017

[2].徐文姣,孔祥坤,包建军.填充型导热复合材料中的双逾渗效应[J].高分子材料科学与工程.2013

[3].郭剑锋.炭黑填充胶的导热机理及逾渗效应[D].青岛科技大学.2008

[4].蔡田怡,雎胜,孙华,李振亚.逾渗驱动的高自旋极化氧化物材料磁电阻增强效应——网络效应与调控[J].物理学进展.2008

[5].伍建春.高自旋极化氧化物的逾渗增强磁电阻效应[D].苏州大学.2006

[6].张晓渝.磁性氧化物颗粒复合材料的逾渗效应和磁输运性质研究[D].苏州大学.2004

[7].容敏智,章明秋,郑永祥,曾汉民.纳米SiO_2增韧增强聚丙烯的界面效应与逾渗行为[J].复合材料学报.2002

[8].容敏智,郑永祥,章明秋,曾汉民.纳米SiO_2增韧增强聚丙烯的界面效应与逾渗行为[C].复合材料的现状与发展——第十一届全国复合材料学术会议论文集.2000

[9].庞乾骏.掺杂离子导体粒子连续逾渗模型──系统临界点阈值和电导率的粒子尺度效应[J].应用科学学报.1998

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ec59a4a37f8b4bc4655f8f1b.html