# 基于有限元法的电动车车架结构分析及优化

### 论文摘要

车架作为汽车的承载基体，一方面，连接着汽车的各总成，使各总成保持相对正确的位置；另一方面，承受着行驶过程中的各种复杂载荷。因此，车架的结构性能很大程度上决定了整车质量的好坏。有限元法是车架设计中的关键技术，目前国内以有限元为基础的车架结构设计研究主要集中在保证车架足够的强度、刚度，以及合理的振动特性的前提下，实现其轻量化。本文以某电动车公司生产的QJJW50型流动警务室为研究对象，以有限元理论为基础，综合使用三维实体建模、有限元结构分析技术，对车架进行了全面的性能分析和研究。在对车架进行了合理的简化后，使用UG建立车架的三维实体模型，随后综合应用CAE软件HyperMesh、ANSYS建立了车架的有限元分析模型。论文根据电动车的实际使用情况，选取满载弯曲和满载扭转两种工况，对车架进行静力学分析，得到车架相应的应力和应变。分析结果表明，车架的刚度和强度满足设计要求。为避免共振的发生，论文分析车架在自由边界条件下的动态响应特性，得到该车架的十三阶固有频率和振型，然后进行了模态评价，结果表明该电动车的动态性能合理。运用ANSYS中的优化模块对车架进行了参数化建模，以车架的纵梁的截面尺寸为设计变量，以变形量为约束条件，对以车架的总重量为目标函数的车架结构进行了优化设计，在满足强度和刚度要求条件下，使车架质量减小。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 论文研究内容及意义

- 1.3.1 本文研究内容

- 1.3.2 本文研究意义

- 第2章 车架实体模型的建立

- 2.1 车架概述

- 2.1.1 车架的分类

- 2.1.2 车架的要求

- 2.2 建模软件 UG 介绍

- 2.3 实体建模的单位问题及简化技术

- 2.3.1 单位制问题及材料特性

- 2.3.2 三维模型的简化处理

- 2.4 建立车架实体模型

- 2.5 本章小结

- 第3章 车架有限元建模

- 3.1 有限元法简介

- 3.1.1 弹性力学基础理论

- 3.1.2 有限元法分析的过程

- 3.2 有限元建模软件介绍

- 3.2.1 HyperMesh 简介

- 3.2.2 ANSYS 简介

- 3.3 车架有限元模型的建立

- 3.3.1 有限元单元的选取

- 3.3.2 几何清理

- 3.3.3 网格划分

- 3.3.4 网格质量检查

- 3.3.5 单元属性

- 3.3.6 有限元模型的导出

- 3.4 本章小结

- 第4章 车架静力学分析

- 4.1 引言

- 4.2 车架基本载荷的确定

- 4.3 车架满载弯曲工况分析

- 4.3.1 弯曲刚度计算结果及评价

- 4.3.2 弯曲强度计算结果及评价

- 4.4 车架满载扭转工况分析

- 4.4.1 扭转刚度计算结果及评价

- 4.4.2 扭转强度计算结果及评价

- 4.5 强度校核

- 4.6 改进方案的提出

- 4.7 本章小结

- 第5章 车架结构的模态分析

- 5.1 引言

- 5.2 模态分析的理论基础

- 5.3 ANSYS 模态分析的基本方法和步骤

- 5.4 汽车模态分析的评价指标

- 5.5 车架模态计算结果及分析

- 5.5.1 模态计算结果分析

- 5.5.2 车架模态结果分析

- 5.6 本章小结

- 第6章 车架的优化设计

- 6.1 引言

- 6.2 结构优化设计

- 6.2.1 结构优化的概述

- 6.2.2 结构优化的基本理论

- 6.3 ANSYS 结构优化设计介绍

- 6.3.1 ANSYS 优化设计的步骤

- 6.3.2 ANSYS 的基本优化方法

- 6.4 车架的优化方法

- 6.4.1 车架的优化处理

- 6.4.2 车架优化的 APDL 程序命令流

- 6.5 优化结果

- 6.6 结果分析

- 6.7 本章小结

- 第7章 结论与展望

- 7.1 结论

- 7.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].轨道动力车车架结构强度与刚度分析[J]. 软件 2020(01)

- [2].某铁路车辆车架结构设计及静强度计算与试验[J]. 科技视界 2020(11)

- [3].轨道主吸车车架结构强度与刚度分析[J]. 农业装备与车辆工程 2020(07)

- [4].装配式立体停车架结构设计[J]. 福建建材 2020(07)

- [5].25t汽车起重机车架结构强度分析及优化[J]. 专用汽车 2020(08)

- [6].某农用车车架的模态分析与优化[J]. 机械设计与制造 2018(12)

- [7].基于有限元的某重型商用车车架模态分析及优化[J]. 商用汽车新闻 2019(08)

- [8].基于有限元的某重型商用车车架模态分析及优化[J]. 商用汽车 2019(01)

- [9].有限元法与实验计算法相结合的特殊构型车架结构分析[J]. 机械设计与研究 2019(05)

- [10].巴哈越野赛车车架设计与结构优化[J]. 宁德师范学院学报(自然科学版) 2018(01)

- [11].用于摩托车车架结构优化的零件尺寸优化[J]. 小型内燃机与车辆技术 2016(06)

- [12].基于ANSYS Workbench的双层自行车停车架结构设计[J]. 无线互联科技 2016(24)

- [13].某客车车架结构分析与优化[J]. 汽车科技 2017(01)

- [14].基于模态分析的某商用车车架结构优化设计[J]. 装备制造技术 2019(11)

- [15].自行车旋转停车架结构设计[J]. 机械工程师 2020(05)

- [16].工程机械车架结构分析及优化设计[J]. 机械设计与制造 2020(07)

- [17].客车车架开裂原因分析[J]. 时代汽车 2018(12)

- [18].基于ANSYS Workbench的某观光车车架分析[J]. 内江科技 2018(10)

- [19].铝合金车架性能分析[J]. 热处理技术与装备 2018(05)

- [20].某商用车车架结构集成性能开发[J]. 机械强度 2017(02)

- [21].重型特种专用车异型车架结构有限元分析及设计优化[J]. 重型汽车 2017(02)

- [22].某型特种车车架结构设计及分析[J]. 轻型汽车技术 2017(09)

- [23].浇铸车车架结构的静强度分析[J]. 中国铸造装备与技术 2016(03)

- [24].2500型压裂车车架结构多目标拓扑优化设计[J]. 石油矿场机械 2015(05)

- [25].AGV车型分层结构桁架设计与多参数联合优化方法研究[J]. 山东理工大学学报(自然科学版) 2021(01)

- [26].重型自卸车车架结构强度分析与改进研究[J]. 机电工程 2014(05)

- [27].微型商用车车架结构分析与优化[J]. 重庆电子工程职业学院学报 2014(02)

- [28].基于ABAQUS的某车架结构的模态分析[J]. 延边大学学报(自然科学版) 2013(03)

- [29].基于有限元法的微型客车车架结构的动静态分析[J]. 机械工程师 2008(11)

- [30].摩托车车架结构模态优化分析[J]. 小型内燃机与摩托车 2008(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ec64df1cf9f4fedc1da1e54e.html