# 纳米SiO2/Ni-P-Co复合镀层的研究

### 论文摘要

本论文应用电化学镀的方法,研究了在钢的表面均匀沉积Ni-P-Co合金镀层和纳米SiO2/Ni-P-Co复合镀层。研究NaH2PO2含量、电流密度、CoSO4含量和温度对Ni-P-Co合金镀层的影响。在研究Ni-P-Co合金镀层的基础上,向镀液中添加纳米SiO2,研究了纳米SiO2含量对复合镀层的结构与性能的影响,并应用扫描电镜研究了复合镀层的形核、长大机理。研究结果表明纳米SiO2/Ni-P-Co复合镀层具有较高的硬度,其显微硬度可达502 HV,纳米SiO2/Ni-P-Co复合镀层的耐蚀性和耐磨性均高于Ni-P-Co镀层。最佳工艺配方定为:NaH2PO2浓度5060g/L,CoSO4浓度7080g/L,温度5060℃,纳米SiO2浓度6g/L。当要求施镀速度较大时,电流密度可选为6A/dm2,当要求镀层具有较高光洁度时,选3A/dm2。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 文献综述

- §1-1 表面工程技术的发展概况

- 1-1-1 表面工程技术的概念

- 1-1-2 表面工程技术在高新技术领域的应用

- 1-1-3 表面技术的分类

- 1-1-4 表面工程技术的进展

- 1-1-5 现代表面镀覆技术

- §1-2 电镀技术

- 1-2-1 电镀技术定义

- 1-2-2 电镀法制备非晶态合金的优点

- 1-2-3 电镀技术发展

- 1-2-4 非晶态合金电镀

- §1-3 电沉积Ni-P-Co 合金镀层工艺和性能

- 1-3-1 电沉积Ni-P-Co 合金镀层工艺

- 1-3-2 电沉积Ni-P-Co 合金镀层性能

- §1-4 Ni-P-Co 合金共沉积机理

- 1-4-1 非晶态Ni-P 合金电沉积机理

- 1-4-2 Ni-Co 固溶体

- §1-5 复合镀技术

- 1-5-1 简述

- 1-5-2 复合镀技术特点

- 1-5-3 复合镀技术分类与应用

- 1-5-4 复合镀共沉积原理

- §1-6 纳米复合镀技术

- 1-6-1 纳米复合镀技术的定义

- 1-6-2 纳米复合镀特点

- 2复合镀层'>1-6-3 纳米SiO2复合镀层

- §1-7 选题依据与目的

- 第二章 试验材料与方法

- §2-1 试验原料与设备

- 2-1-1 试验药品

- 2-1-2 试验仪器

- 2-1-3 试验装置

- §2-2 试验步骤

- 2-2-1 配置镀液

- 2'>2-2-2 超声振荡分散纳米SiO2

- 2-2-3 预处理

- 2-2-4 电镀

- 2-2-5 测试

- 第三章 试验结果与分析

- 2PO2含量对Ni-P-Co 合金电沉积的影响'>§3-1 镀液中NaH2PO2含量对Ni-P-Co 合金电沉积的影响

- 3-1-1 配置镀液

- 2PO2浓度对Ni-P-Co 合金镀层厚度和硬度的影响'>3-1-2 镀液中NaH2PO2浓度对Ni-P-Co 合金镀层厚度和硬度的影响

- 3-1-3 讨论

- 3-1-4 小结

- §3-2 电流密度对Ni-P-Co 合金镀层的影响

- 3-2-1 配置镀液

- 3-2-2 电流密度对Ni-P-Co 合金镀层厚度和硬度的影响

- 3-2-3 讨论

- 3-2-4 小结

- 4对Ni-P-Co 合金电沉积的影响'>§3-3 CoSO4对Ni-P-Co 合金电沉积的影响

- 3-3-1 配置镀液

- 3-3-2 试验数据及数据处理

- 3-3-3 讨论

- 3-3-4 小结

- §3-4 温度对Ni-P-Co 合金电沉积的影响

- 3-4-1 配置镀液

- 3-4-2 试验数据及数据处理

- 3-4-3 讨论

- 3-4-4 小结

- 2对Ni-P-Co 合金电沉积的影响'>§3-5 纳米SiO2对Ni-P-Co 合金电沉积的影响

- 3-5-1 配置镀液

- 3-5-2 试验数据及处理

- 3-5-3 讨论

- 3-5-4 小结

- 2/Ni-P-Co 复合镀层耐蚀性能的测定'>§3-6 纳米SiO2/Ni-P-Co 复合镀层耐蚀性能的测定

- 3-6-1 镀层的耐蚀性能的测定方法

- 2/Ni-P-Co 复合镀层的耐蚀性能'>3-6-2 纳米SiO2/Ni-P-Co 复合镀层的耐蚀性能

- 3-6-3 腐蚀表面形貌分析

- 3-6-4 小结

- 2/Ni-P-Co 复合镀层耐磨性能的测定'>§3-7 纳米SiO2/Ni-P-Co 复合镀层耐磨性能的测定

- 3-7-1 镀层的耐磨性能的测定方法

- 2/Ni-P-Co 复合镀层的耐磨性能'>3-7-2 纳米SiO2/Ni-P-Co 复合镀层的耐磨性能

- 3-7-3 小结

- 第四章 镀层生长机理的研究

- §4-1 镀层生长机理

- 4-1-1 施镀时间对镀层生长的影响

- 4-1-2 小结

- 第五章 结论

- 创新点

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士研究生期间所发表论文

### 相关论文文献

- [1].镍基与铜基碳化硅复合镀层制备技术发展现状[J]. 热喷涂技术 2020(02)

- [2].低碳钢表面化学复合镀层制备及性能研究[J]. 铸造技术 2018(07)

- [3].金属基纳米复合材料不同复合镀层研究综述[J]. 山东化工 2018(12)

- [4].温度对电沉积纯银镀层和纯银/银石墨复合镀层磨损性能和行为的影响[J]. 摩擦学学报 2017(02)

- [5].电沉积制备镍基复合镀层的研究进展[J]. 表面技术 2017(05)

- [6].船用柴油机活塞杆表面微粒增强镍基复合镀层的制备及其性能分析[J]. 电镀与环保 2017(03)

- [7].电沉积Cu-Ni-Sn-Al_2O_3复合镀层及其性能的研究[J]. 电镀与环保 2017(05)

- [8].电沉积法制备碳纳米管/黑镍复合镀层[J]. 真空科学与技术学报 2016(06)

- [9].户外高压隔离开关用银石墨复合镀层的耐蚀性和抗硫性能[J]. 腐蚀与防护 2016(06)

- [10].靶电流对磁控溅射减摩复合镀层组织与性能的影响[J]. 西安工业大学学报 2016(06)

- [11].摩擦电喷镀nano-Al_2O_3/Ni复合镀层的制备及表征[J]. 功能材料 2016(S1)

- [12].塑料模具的复合镀层工艺及性能研究[J]. 科技创新与应用 2013(30)

- [13].纳米碳管化学复合镀层组织、沉积机理及性能[J]. 黑龙江科技学院学报 2010(01)

- [14].硼酸铝晶须增强镍磷基化学复合镀层的力学性能研究[J]. 材料研究与应用 2008(02)

- [15].超声波对电沉积复合镀层的影响[J]. 电镀与环保 2019(02)

- [16].Ni-P/nano-Al_2O_3复合镀层的制备及性能[J]. 电镀与精饰 2018(08)

- [17].银石墨复合镀层的摩擦磨损性能和导电能力[J]. 中国表面工程 2016(06)

- [18].电沉积制备铜基复合镀层的研究进展[J]. 电镀与环保 2014(03)

- [19].碳纳米管/锡铅合金复合镀层的滑动磨损特性[J]. 材料保护 2013(05)

- [20].磁控溅射制备碳/铬复合镀层的结构特征及自润滑性能[J]. 机械工程材料 2011(03)

- [21].电沉积nano-Al_2O_3/Ni+Co梯度复合镀层[J]. 吉林大学学报(工学版) 2009(S1)

- [22].镍、磷和空心微珠复合镀层摩擦磨损性能研究(英文)[J]. 深圳大学学报(理工版) 2008(02)

- [23].化学复合镀层激光处理后基材组织与性能的研究[J]. 金属热处理 2008(09)

- [24].电沉积铜基纳米碳化硅复合镀层实验研究[J]. 电镀与精饰 2016(11)

- [25].电沉积制备铜-锡-PTFE自润滑复合镀层工艺参数对其性能的影响[J]. 机械工程材料 2011(11)

- [26].稀土铼元素对高温自润滑复合镀层性能的影响[J]. 中国表面工程 2008(05)

- [27].氨基磺酸镍/碳化硅复合镀层组织及硬度分析[J]. 金属功能材料 2020(01)

- [28].电刷镀镍–钨–二硫化钼复合镀层的组织和耐摩擦磨损性能[J]. 电镀与涂饰 2019(07)

- [29].超声辅助换向脉冲喷射电沉积钴–碳化铬复合镀层[J]. 电镀与涂饰 2017(17)

- [30].电沉积镍基复合镀层的研究概况[J]. 机械工程与自动化 2018(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ec6926ed7450293db630c59a.html