# 纳米Fe0/Fe3O4协同微生物对PCB77的降解研究

### 论文摘要

多氯联苯（Polychlorinated Biphenyls，PCBs）是一类典型的、分布广泛的持久性有机氯代污染物，组成复杂，理论上有209种同类物和异构体。鉴于它们在地下水环境和土壤中的长期滞留性、慢性毒性和潜在的致癌作用，迫使人们亟待从污染环境中去除这些污染物。本文研究了纳米Fe0/Fe3O4与微生物联合体系降解水溶液和土壤中的PCBs。利用纳米Fe0的还原作用脱去联苯环上的氯原子，使其毒性降低或消除；再利用微生物的共代谢作用，引入多氯联苯降解菌，协同降解PCBs。通过分析纳米Fe0/Fe3O4与微生物之间的相互关系，揭示纳米Fe0/Fe3O4与微生物降解的协同作用机理。研究结果将为地下水的修复提供理论基础，也为土壤残留PCBs快速降解提供新途径。主要研究内容与结果如下：1.从污染土样中分离出一株多氯联苯降解菌，利用细菌通用引物扩增降解菌的16S rDNA，得到1500bp的片段。经纯化，测序后在Genbank上进行同源性比较分析及系统发育树构建，初步鉴定该菌株为Pseudomonas sp.。从微生物的生长曲线和对PCBs的降解曲线实验表明，降解菌共代谢降解PCBs，并以PCBs为碳源；PCBs的存在，为微生物的生长提供营养，促进微生物的生长。反应7d，降解菌对PCB9、PCB28、PCB77的降解率分别为69.72、63.17%、58.63%。2.当培养温度为30℃、培养基pH为7.0、接种量为109cfu·mL-1、PCB77初始浓度为1.0mg·L-1时，降解菌对PCB77的降解率为58.63%。PCB77的降解率随着接种量的增大而逐渐增大；而降解率随着PCB77初始浓度的不断增大而减小；培养基pH在5-9之间时，pH为7时PCB77降解率最大；外加蔗糖浓度为2g·L-1时，PCB77的降解率最大。3.利用纳米零价铁还原降解PCB77，结果表明：反应7d时，纳米零价铁对PCB77的降解率可达82.99%，并且水溶液中氯离子的浓度随着时间的推移而增大，从反应初期的18μmol·L-1增加到47μmol·L-1，由此推断并证实，溶液中的PCB77是通过还原脱氯实现的，纳米Fe0对PCB77有比较明显的降解效果。4.采用纳米Fe0/微生物、纳米Fe3O4/微生物联合体系降解水溶液中的PCB77。结果表明联合体系的降解效果要优于相对应的纳米材料、微生物单一体系，纳米Fe0/微生物7d时对PCB77的降解率可达93.30%。纳米材料/微生物协同作用机理是：纳米Fe0、纳米Fe3O4在对PCB77的还原脱氯过程中产生了Fe2+、Fe3+，能为微生物生长提供营养，还原过程中产生的电子为微生物生长提供能量，中间产物联苯比多氯联苯更容易被微生物降解。联合体系的微生物生长量高于单一的微生物体系。5.采用纳米Fe0/微生物、纳米Fe3O4/微生物联合体系降解土壤中PCB77。结果表明：PCB77在土壤中的降解符合一级动力学方程,不同类型土壤中的降解速率不同。PCB77在红壤、砂姜黑土、黄褐土中的降解半衰期（t1/2）分别为133.3、141.4、147.4d。投加纳米Fe3O4/微生物的降解半衰期分别为46.5、49.4、43.9d。而投加了纳米Fe0/微生物的降解半衰期则变为26.3、29.9、31.8d。比较联合体系和单一体系后发现，联合体系对土壤中的PCB77降解速度更快、降解效率更高。纳米Fe0、纳米Fe3O4与降解菌之间对PCB77降解存在明显的协同效应。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 文献综述

- 1 多氯联苯性质及环境行为

- 2 多氯联苯对人体的危害

- 3 多氯联苯的治理

- 1 引言

- 2 材料与方法

- 2.1 供试材料

- 2.2 仪器设备

- 2.3 微生物对 PCBs 的降解

- 2.3.1 PCBs 降解菌的筛选、鉴定

- 2.3.2 菌悬液的制备

- 2.3.3 降解菌生长条件及最适降解条件

- 0、纳米 Fe3O4对 PCB77 的降解'>2.4 纳米 Fe0、纳米 Fe3O4对 PCB77 的降解

- 0/Fe3O4协同微生物对 PCB77 的降解'>2.5 纳米 Fe0/Fe3O4协同微生物对 PCB77 的降解

- 0/Fe3O4协同降解菌对 PCB77 的降解'>2.5.1 纳米 Fe0/Fe3O4协同降解菌对 PCB77 的降解

- 0投加量对降解的影响'>2.5.2 纳米 Fe0投加量对降解的影响

- 0/Fe3O4与微生物之间的协同作用机理研究'>2.6 纳米 Fe0/Fe3O4与微生物之间的协同作用机理研究

- 0/Fe3O4对降解菌生长的影响'>2.6.1 纳米 Fe0/Fe3O4对降解菌生长的影响

- 2.6.2 中间产物（联苯）对降解 PCB77 的影响

- 0/Fe3O4对培养液 pH 的影响'>2.6.3 纳米 Fe0/Fe3O4对培养液 pH 的影响

- 0/Fe3O4协同微生物对土壤中 PCB77 的降解'>2.7 纳米 Fe0/Fe3O4协同微生物对土壤中 PCB77 的降解

- 0/Fe3O4协同微生物对水溶液中 PCB77 的降解'>2.7.1 纳米 Fe0/Fe3O4协同微生物对水溶液中 PCB77 的降解

- 0/Fe3O4协同微生物对土壤中 PCB77 的降解'>2.7.2 纳米 Fe0/Fe3O4协同微生物对土壤中 PCB77 的降解

- 2.8 测定条件

- 2.9 数据处理

- 3 结果与分析

- 3.1 微生物对 PCBs 的降解

- 3.1.1 多氯联苯降解菌的鉴定

- 3.1.2 降解菌生长条件及最适降解条件

- 0、Fe3O4对 PCB77 的降解'>3.2 纳米 Fe0、Fe3O4对 PCB77 的降解

- 0/Fe3O4协同微生物对 PCB77 的降解'>3.3 纳米 Fe0/Fe3O4协同微生物对 PCB77 的降解

- 0/Fe3O4协同降解菌对 PCB77 的降解'>3.3.1 纳米 Fe0/Fe3O4协同降解菌对 PCB77 的降解

- 0投加量对降解的影响'>3.3.2 纳米 Fe0投加量对降解的影响

- 0/Fe3O4与微生物之间的协同作用机理'>3.4 纳米 Fe0/Fe3O4与微生物之间的协同作用机理

- 0/Fe3O4对微生物生长的影响'>3.4.1 纳米 Fe0/Fe3O4对微生物生长的影响

- 3.4.2 中间产物（联苯）对降解 PCB77 的影响

- 0/Fe3O4对培养液 pH 的影响'>3.4.3 纳米 Fe0/Fe3O4对培养液 pH 的影响

- 0/Fe3O4协同微生物对土壤中 PCB77 的降解'>3.5 纳米 Fe0/Fe3O4协同微生物对土壤中 PCB77 的降解

- 0/Fe3O4协同微生物对水溶液中 PCB77 的降解'>3.5.1 纳米 Fe0/Fe3O4协同微生物对水溶液中 PCB77 的降解

- 0/Fe3O4协同微生物对土壤中 PCB77 的降解'>3.5.2 纳米 Fe0/Fe3O4协同微生物对土壤中 PCB77 的降解

- 4 讨论

- 5 结论

- 参考文献

- 附录

- 致谢

- 作者简介

- 发表论文

### 相关论文文献

- [1].中科院长春应化所:发现多功能诊疗纳米颗粒[J]. 中国粉体工业 2018(06)

- [2].纳米,最熟悉的“陌生人”[J]. 中国粉体工业 2017(05)

- [3].纳米线形锂离子电池正极材料的研究进展[J]. 现代化工 2019(12)

- [4].纳米颗粒药物研发态势报告[J]. 高科技与产业化 2019(11)

- [5].Staphylococcus saprophyticus JJ-1协同所合成的钯纳米颗粒还原邻氯硝基苯[J]. 云南大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [6].氟化锶纳米板的高压相变行为研究[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [7].微(纳米)塑料对淡水生物的毒性效应[J]. 吉林师范大学学报(自然科学版) 2020(01)

- [8].纳米绿色喷墨版的印刷适性[J]. 印刷工业 2019(06)

- [9].纳米凝胶复合物[J]. 乙醛醋酸化工 2019(12)

- [10].十氢十硼酸双四乙基铵/纳米铝复合物的制备及其性能[J]. 科学技术与工程 2019(36)

- [11].细胞膜涂层的仿生纳米颗粒在癌症治疗中的研究进展[J]. 沈阳药科大学学报 2020(01)

- [12].纳米酶的发展态势与优先领域分析[J]. 中国科学:化学 2019(12)

- [13].稀土纳米晶用于近红外区活体成像和传感研究进展[J]. 化学学报 2019(12)

- [14].纳米细菌在骨关节疾病中的研究进展[J]. 吉林医学 2020(01)

- [15].纳米酶和铁蛋白新特性的发现和应用[J]. 自然杂志 2020(01)

- [16].纳米酶:疾病治疗新选择[J]. 中国科学:生命科学 2020(03)

- [17].氧化石墨烯纳米剪裁方法[J]. 发光学报 2020(03)

- [18].薄层二维纳米颗粒增效泡沫制备及机理分析[J]. 中国科技论文 2019(12)

- [19].纳米TiO_2基催化剂在环保功能路面应用的研究进展[J]. 中国材料进展 2020(01)

- [20].铁蛋白纳米笼的研究进展[J]. 中国新药杂志 2020(02)

- [21].不锈钢表面双重纳米结构的构建及疏水性能研究[J]. 生物化工 2020(01)

- [22].基于溶解度法的纳米镉、铅、银硫化物的热力学性质研究[J]. 济南大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [23].农药领域中新兴技术——纳米农药及制剂[J]. 农药市场信息 2020(03)

- [24].纳米TiO_2光催化涂料的研究进展[J]. 山东化工 2020(01)

- [25].纳米颗粒对含石蜡玻璃窗光热特性影响[J]. 当代化工 2020(01)

- [26].交流电热流对导电岛纳米电极介电组装的影响[J]. 西安交通大学学报 2020(02)

- [27].我国纳米科技产业发展现状研究——基于技术维度视角[J]. 产业与科技论坛 2020(01)

- [28].Al_2O_3@Y_3Al_5O_(12)纳米短纤维对铝合金基复合材料的增强作用[J]. 复合材料学报 2020(02)

- [29].表面纳米轴向光子的最新进展[J]. 光学与光电技术 2020(01)

- [30].中国科学院大学地球与行星科学学院教授琚宜文:践履笃实纳米地质情 创新不息科技强国梦[J]. 中国高新科技 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ecaa62fafc6ca389b8a47aaa.html