# 高速公路路线方案安全评价关键问题研究

### 论文摘要

公路路线设计安全评价是在公路的设计阶段,对公路路线工程与公路使用者有安全影响、或存在事故潜在隐患的各种因素进行鉴别,提出能消除或减弱安全隐患的工程措施。加强公路路线设计安全评价实施的分析和研究,对于公路运营交通安全具有重要的意义。本文总结了国内外运行车速与道路线形关系的研究状况,系统的分析了国内外代表性的运行车速模型及其在中国的适应性,以此为基础建立了适合我国高速公路的运行车速预测模型;结合安全评价理论知识提出了公路路线设计安全检查研究的理论体系和内容体系,丰富并完善了我国的公路路线设计安全评价理论和内容;从汽车行驶理论、公路路线与交通安全、公路路线安全评价标准等原理分析基础上,对公路路线设计的平面线形、纵断面线形、平纵线形组合、视距等四个方面提出了安全检查标准与要点;建立了公路线形安全评价计算机辅助系统的概念框架,进行了综合数据库的概念结构设计,利用专家系统原理进行了设计参数检查模块的设计,研究了道路安全知识的表示方法,提出了合理的推理方式,以及推理的相关步骤、算法和函数。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 目前我国公路交通安全状况

- 1.2 目前国内外公路安全评价发展现状

- 1.3 课题的提出

- 1.4 本课题的研究内容以及研究方法

- 第二章 高速公路运行车速的预测

- 2.1 运行车速与路线安全评价

- 2.2 运行速度预测方法研究现状

- 2.3 运行速度预测方法

- 第三章 高速公路路线安全评价指标体系及评价要点

- 3.1 平面线形

- 3.2 纵断面线形

- 3.3 平纵组合

- 3.4 视距

- 第四章 公路安全评价计算机辅助系统概念框架设计

- 4.1 系统开发的必要性

- 4.2 相关软件发展现状

- 4.3 系统开发的目的

- 4.4 道路安全评价中可用计算机进行辅助评价的内容

- 4.5 安全评价辅助系统的总体结构

- 4.6 综合数据库概念结构

- 4.7 运行车速计算模块

- 4.8 设计参数检查模块

- 结论

- 主要研究成果

- 存在问题

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].交通与环境融合发展理念在西部地区公路路线设计中的应用[J]. 西部交通科技 2019(10)

- [2].复杂地形条件下山区农村公路路线设计探讨[J]. 门窗 2019(19)

- [3].浅析山区公路路线设计的基本特点与思路[J]. 地产 2019(16)

- [4].公路路线设计的一体化与可视化技术研究及应用[J]. 科技创新与应用 2020(06)

- [5].广东山区普通干线公路路线设计要点[J]. 广东公路交通 2020(01)

- [6].公路路线设计中存在的问题分析[J]. 华东公路 2020(01)

- [7].公路路线设计对环境的影响研究[J]. 绿色环保建材 2020(03)

- [8].公路路线设计原则与相关要点研究[J]. 交通世界 2020(Z2)

- [9].基于环境保护视角的公路路线设计探究[J]. 黑龙江交通科技 2020(02)

- [10].公路路线设计中存在的问题及解决方案研究[J]. 交通世界 2020(09)

- [11].浅析山区公路路线设计的基本思路与原则[J]. 科技资讯 2020(06)

- [12].公路路线设计中存在的问题及要点研究[J]. 黑龙江交通科技 2020(04)

- [13].柬埔寨山区公路路线设计要点[J]. 价值工程 2020(10)

- [14].山区公路路线设计的基本特点与思路[J]. 山西建筑 2020(10)

- [15].公路路线设计与景观设计的关系研究[J]. 大众标准化 2020(02)

- [16].山区改扩建公路路线设计要点分析[J]. 大众标准化 2020(05)

- [17].改扩建公路路线设计要点探讨[J]. 工程技术研究 2020(07)

- [18].关于山区公路路线设计应注意的几个问题[J]. 黑龙江交通科技 2020(05)

- [19].复杂地形背景下山区公路路线设计思路研究[J]. 铁路工程技术与经济 2020(03)

- [20].山区公路路线设计的问题及对策[J]. 黑龙江交通科技 2020(06)

- [21].山区公路路线设计问题探究[J]. 黑龙江交通科技 2020(06)

- [22].山区公路路线设计及安全设施要点浅谈[J]. 四川建筑 2020(03)

- [23].山区公路路线设计要点与实例探究[J]. 低碳世界 2020(07)

- [24].山区公路路线设计方法及注意事项[J]. 交通世界 2020(20)

- [25].运行速度及其在公路路线设计中的应用分析[J]. 西部交通科技 2020(04)

- [26].高速公路路线设计与环境保护措施研究[J]. 西部交通科技 2020(05)

- [27].公路路线设计的一体化与可视化问题[J]. 中阿科技论坛(中英文) 2020(08)

- [28].山区公路路线设计的特点与策略研究[J]. 新型工业化 2020(05)

- [29].高速公路路线设计与环境绿化研究[J]. 交通世界 2020(22)

- [30].山区公路路线设计方法探析[J]. 黑龙江交通科技 2020(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ecf05118095f6be13f67769d.html