# 沥青路面冷再生设计方法及性能评价

### 论文摘要

改革开放以来,近10多年我国高速公路建设发展迅速。截止2005年全国高速公路通车里程接近5万公里。大量高速公路已接近设计使用年限,影响行车的通畅和安全,早期修建的高等级公路陆续进入维修或改建期。沥青路面冷再生技术与传统的沥青路面维修方式相比,具有显著的经济效益、社会效益和环境效益。首先,本文在借鉴国内外沥青路面再生技术方面的经验和研究成果上,进行旧沥青路面性能的研究,采用不同的调查方法进行路况调查,通过不同的RAP取样方法,获得有代表性的旧料来评价沥青的老化程度和集料状况。介绍乳化沥青的制备机理和稳定机理,确定了用于制备冷再生的慢裂慢凝阳离子乳化沥青的配方,并评价了乳化沥青的质量检验标准。其次,本文介绍了冷再生的相关设计方法,确定采用马歇尔设计方法和Superpave设计方法。对不同水泥含量的冷再生混合料进行配合比设计及路用性能评价,确定了再生混合料的乳化沥青用量和水泥含量,并制定了乳化沥青冷再生混合料的室内试验标准。基于微观力学方法确定厂拌再生混合料中的RAP数量,用于质量控制和质量保证QC/ QA,应用有限元分析沥青老化层在再生混合料中的作用机理。最后,总结出乳化沥青厂拌冷再生的施工工艺及现场质量验收标准。本文研究结论表明,针对我国大量高速公路需要维修或改建的现况,沥青路面冷再生技术是一种非常适用且经济的手段,因此该技术有着广泛的应用前景。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景及国内外研究现状

- 1.2 研究的主要内容和方法

- 1.3 研究的工作背景、目的和意义

- 1.4 沥青路面再生技术分类

- 第二章 旧沥青路面性能的研究

- 2.1 路况的调查

- 2.1.1 历史记录回顾

- 2.1.2 视觉调查

- 2.1.3 路面调查

- 2.1.4 沥青路面再生方法的适用性分析

- 2.2 RAP的取样方法及评价

- 2.2.1 旧路取样

- 2.2.2 运输车的取样

- 2.2.3 RAP料堆取样

- 2.3 RAP的性能分析及评价

- 2.3.1 集料的评估

- 2.3.2 老化沥青的评估

- 2.4 本章小节

- 第三章 用于冷再生的普通乳化沥青的研究开发

- 3.1 沥青乳化机理

- 3.2 乳化沥青制备机理

- 3.2.1 疏水效应

- 3.2.2 表（界）面能理论

- 3.3 乳化沥青稳定机理

- 3.3.1 DLVO理论

- 3.3.2 界面膜理论

- 3.3.3 乳化沥青的稳定因素

- 3.4 普通乳化沥青的研究开发

- 3.4.1 乳化剂的选择

- 3.4.2 pH值的确定

- 3.4.3 普通沥青指标

- 3.4.4 乳化温度的确定

- 3.4.5 乳化沥青的配方

- 3.4.6 沥青乳化试验

- 3.4.7 乳化沥青的质量检验

- 3.5 乳化沥青的破乳机理及养生

- 3.5.1 水环境下石料表面的电性分析

- 3.5.2 阳离子乳化沥青与集料拌和时的破乳机理

- 3.5.3 养生

- 3.6 本章小节

- 第四章 乳化沥青冷再生混合料配合比设计及性能评价

- 4.1 乳化沥青再生机理

- 4.1.1 乳化沥青再生混合料强度形成机理

- 4.1.2 乳化沥青再生混合料强度的影响因素

- 4.1.3 水泥-乳化沥青再生混合料的研究及意义

- 4.2 乳化沥青冷再生设计方法研究

- 4.2.1 国内外设计方法研究概况

- 4.2.2 马歇尔设计方法

- 4.2.3 Superpave体积设计方法

- 4.2.4 修正Hveem法

- 4.2.5 Chevron设计方法

- 4.2.6 AI设计方法

- 4.3 乳化沥青再生混合料配合比设计研究

- 4.3.1 原材料质量要求

- 4.3.2 乳化沥青冷再生配合比设计程序

- 4.4 乳化沥青冷再生混合料的性能试验研究

- 4.4.1 马歇尔试验

- 4.4.2 劈裂试验

- 4.4.3 冻融劈裂试验

- 4.4.4 高温稳定性试验

- 4.4.5 抗压回弹模量试验

- 4.4.6 低温弯曲试验

- 4.4.7 松散试验

- 4.4.8 乳化沥青冷再生混合料室内试验标准

- 4.5 微观力学方法确定再生混合料RAP的数量

- 4.5.1 微观力学方法

- 4.5.2 回收沥青和老化沥青的物理性能

- 4.5.3 DSR和BBR试验

- 4.5.4 微观力学方法的预测应用

- 4.5.5 Hashin’s APG模型的校正

- 4.6 基于有限元方法分析沥青老化层在再生混合料中的作用机理

- 4.6.1 逐步抽提回收试验

- 4.6.2 拌和确定老化沥青的分散性

- 4.6.3 有限元模型

- 4.6.4 有限元分析结果

- 4.7 本章小节

- 第五章 乳化沥青厂拌冷再生施工工艺及现场质量验收标准

- 5.1 施工机械要求

- 5.2 质量仪器检测要求

- 5.3 施工工艺及技术应用

- 5.3.1 旧路的铣刨

- 5.3.2 RAP的破碎、筛分和贮存

- 5.3.3 土基的准备

- 5.3.4 拌和

- 5.3.5 运输

- 5.3.6 摊铺、通风、碾压

- 5.3.7 接缝的处理

- 5.3.8 养生

- 5.4 乳化沥青冷再生现场质量验收标准

- 5.5 本章小节

- 第六章 结论与展望

- 6.1 研究的主要结论

- 6.2 尚待进一步研究的问题

- 参考文献

- 致谢

- 附录A 现场冷再生通用规范

- A.1 范围

- A.2 材料

- A.2.1 现场材料

- A.2.2 加入天然材料

- A.2.3 稳定剂

- A.3 再生机械及设备

- A.3.1 概述

- A.3.2 深层现场冷再生所需的设备

- A.3.3 压路机

- A.3.4 供应沥青类稳定剂的罐车

- A.4 施工

- A.4.1 一般性的限制和要求

- A.4.2 再生之前的准备工作

- A.4.3 稳定剂的添加

- A.4.4 现场冷再生

- A.4.5 路基的不稳定性

- A.4.6 压实与修饰

- A.4.7 试验路段

- A.5 路面的保护和养护

- A.6 施工误差

- A.6.1 表面标高

- A.6.2 再生层的厚度

- A.6.3 宽度

- A.6.4 横断面

- A.6.5 路面的整齐性

- A.7 例行的检查和测试

- A.8 工程量与工程造价

- 附录B 再生施工中的辅助设备

- B.1 压路机

- B.1.1 振动式钢轮压路机

- B.1.2 轮胎式压路机

- B.2 平地机

- B.3 撒布机

- B.4 稀浆拌和机

- B.5 罐车

- B.5.1 水罐车

- B.5.2 沥青罐车

- B.6 其它

- B.6.1 导管

- B.6.2 推杆

- B.6.3 拉杆

### 相关论文文献

- [1].冷再生不再“冷”[J]. 中国公路 2019(09)

- [2].冷再生基层技术在公路施工中的应用[J]. 山东工业技术 2018(05)

- [3].冷再生基层在国道567线“K10+000-K15+000”段施工中的应用[J]. 科技资讯 2018(07)

- [4].水泥与乳化沥青对冷再生强度的影响及作用机理[J]. 建筑材料学报 2017(02)

- [5].关于沥青路面冷再生施工技术的应用研究[J]. 中国高新区 2017(11)

- [6].泡沫沥青冷再生材料在实际工程中的应用[J]. 交通世界 2016(10)

- [7].水泥稳定冷再生基层在公路中的应用[J]. 有色金属文摘 2015(03)

- [8].冷再生研究综述[J]. 城市地理 2017(12)

- [9].沥青路面冷再生施工接缝产生原因及处理措施[J]. 吉林交通科技 2010(04)

- [10].沥青路面冷再生工艺在施工中的应用[J]. 交通世界 2017(Z2)

- [11].水泥稳定冷再生底基层技术浅析[J]. 工程与建设 2016(05)

- [12].冷再生沥青路面结构设计方法分析[J]. 黑龙江交通科技 2017(03)

- [13].冷再生基层施工工艺及质量控制研究[J]. 中华民居(下旬刊) 2014(10)

- [14].冷再生施工工艺在公路改建工程基层施工中的应用分析[J]. 价值工程 2015(09)

- [15].农村公路中水泥稳定冷再生基层的应用[J]. 技术与市场 2014(05)

- [16].沥青路面冷再生:面向未来的开拓性技术[J]. 建设机械技术与管理 2014(09)

- [17].浅谈泡沫沥青冷再生施工技术[J]. 黑龙江交通科技 2012(03)

- [18].复合式冷再生基层设计新理念的应用[J]. 公路与汽运 2011(06)

- [19].探析冷再生施工技术在旧路改造中的应用[J]. 地产 2019(21)

- [20].冷再生底基层施工控制[J]. 甘肃科技纵横 2016(06)

- [21].水泥稳定砂类土冷再生基层试验研究及应用[J]. 铁道工程学报 2015(07)

- [22].复合式冷再生基层在旧路维修中的应用[J]. 筑路机械与施工机械化 2012(02)

- [23].泡沫沥青冷再生施工质量控制[J]. 中小企业管理与科技(上旬刊) 2012(04)

- [24].复合式冷再生基层施工工艺与技术研究[J]. 公路交通技术 2011(05)

- [25].冷再生纵向裂缝预防要点[J]. 青海交通科技 2010(S1)

- [26].就地复合冷再生路面设计参数及工艺参数[J]. 土木建筑与环境工程 2010(04)

- [27].浅谈冷再生施工工艺[J]. 科技情报开发与经济 2009(14)

- [28].研究冷再生沥青路面结构设计要点[J]. 交通世界 2017(15)

- [29].青海省公路基层冷再生技术应用研究[J]. 青海交通科技 2015(05)

- [30].浅议泡沫沥青冷再生基层的设计与施工[J]. 科技创新与应用 2014(21)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ecf9efc735fb9f3f44d778f6.html