# 真空蒸馏法从含铊渣中提取铊的工艺研究

### 论文摘要

进入21世纪以来,由于矿山不断被开采,金属冶炼追求单一低效的经济效益,导致伴生在矿石中的铊资源不断减少,同时被遗留在渣中的铊被释放入环境,造成了严重的区域性污染。随着铊系高温超导材料的发现,铊越来越多应用于电子产业、军事工业、现代高利技以及医学领域中。因此,从冶炼废渣中提取铊不仅可以防止环境污染,同时使铊的价值得到充分应用。传统的提铊方法主要有离子交换法、溶剂萃取法、置换沉淀法、结晶法、电解法和选冶联合法等,需经过繁琐的分离富集技术,才能提取铊。本文首次采用真空蒸馏法提取铊,与传统方法相比,具有流程短、能耗低、无污染、无中间渣、劳动强度低、生产成本低等优点。根据铊与含铊渣中金属的沸点和蒸气压的不同,从理论上分析得出,铊与其它金属是可分离的,并分三步法提纯铊。从Tl-i二元系yi研究数据中估算出Cd-Tl、Tl-Cu、Tl-Pb在气相中范围,通过求出βTl的值进一步判断Pb、Tl分离的可能性。从理论上看,Tl与含铊渣中金属Cd、Pb、Zn、Ni、Cu、Fe、Si是完全可以分离的。实验分析了真空度、用料量、蒸馏时间、蒸馏温度对提纯铊的影响,实验表明,真空度和蒸馏温度对提纯铊的影响是比较大的。控制蒸馏温度560℃,蒸馏时间40min,真空度8-40Pa,用料量40-50g进行真空蒸馏,一次蒸出物中Cd、Tl含量分别为98.04%、1.66%,几乎全部的Cd被蒸发出来,而Tl很少被蒸发出来,一次残留物中Tl为72.42%。取一次残留物30-40g,控制蒸馏温度1012℃,蒸馏时间50min,真空度8-40Pa进行二次真空蒸馏,二次蒸出物中Tl含量达93.4%,二次残留物中Fe、Si、Ni、Cu分别为0.11%、0.0054%、55.65%、44.06%,从实验可以看出,Fe、Si、Ni、Cu几乎完全脱除,而Tl却很少留在二次残留物中,几乎全部被蒸发出来。取二次蒸出物进行Pb、Tl分离综合实验可得Tl的纯度达99.0%。综上所述,本论文实验研究对于提纯铊的半工业试验积累了宝贵的原始数据,为接下来的半工业试验奠定了基础,并且用实验验证了提纯铊的理论分析。同时,也开辟了一条综合回收铊的新工艺。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 铊的概述

- 1.2.1 铊的物理性质和化学性质

- 1.2.2 铊的主要化合物

- 1.2.2.1 铊的氧化物和氢氧化物

- 1.2.2.2 铊的卤化物

- 1.2.3 铊的地球化学行为

- 1.2.4 铊在选矿中的行为

- 1.2.5 铊的资源概况

- 1.2.5.1 铊的世界资源

- 1.2.5.2 中国铊矿物资源

- 1.2.6 铊的生产情况及发展态势

- 1.3 铊在环境生态平衡中的作用

- 1.3.1 铊在人体内以及动植物中的分布

- 1.3.2 铊的环境迁移转化

- 1.3.2.1 铊的Eh-pH图

- 1.3.2.2 水中铊的迁移转化

- 1.3.2.3 铊在土壤中的分布、迁移与积累

- 1.3.2.4 铊污染的预防对策

- 1.3.3 铊及其化合物的毒性及中毒的治疗方法

- 1.3.3.1 铊及其化合物的毒性

- 1.3.3.2 铊中毒的治疗方法

- 1.4 铊的应用

- 第二章 铊的综合回收方法

- 2.1 酸浸-萃取法

- 2.2 离子交换法

- 2.3 氯化沉铊法

- 2.4 铬盐沉淀法

- 2.5 碱浸-硫化沉铊法

- 2.6 酸浸-结晶法

- 2.7 电解提铊法

- 2.8 选冶联合法

- 2.9 铊矿湿法提取高纯铊

- 2.9.1 基本原理

- 2.9.2 工艺流程

- 2.10 真空蒸馏法从含铊渣中提取铊

- 第三章 真空蒸馏法从含铊渣中提取铊的工艺研究

- 3.1 真空蒸馏法提取铊的理论基础

- 3.1.1 金属气体的性质与蒸发速率（ω）

- 3.1.2 合金组分的蒸馏分离

- 3.2 真空蒸馏法从含铊渣中提取铊的步骤

- 3.2.1 三步法提取铊

- 3.2.2 从含铊渣中去除Cd、Zn

- 3.2.3 从含铊渣中去除Fe、Si、Ni、Cu

- 3.2.4 Pb、Tl分离

- 3.3 实验及其仪器

- 3.3.1 实验原料

- 3.3.2 实验仪器

- 3.3.3 实验过程

- 3.3.3.1 脱除Cd、Zn

- 3.3.3.2 去除Fe、Si、Ni、Cu

- 3.3.3.3 Pb、Tl分离

- 3.4 铊及其杂质金属的检测方法

- 3.5 结论及其讨论

- 第四章 结论与展望

- 4.1 结论

- 4.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 附录A 攻读硕士学位期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].赐我一双慧眼 辨别纯正理疗级精油[J]. 养生大世界 2016(12)

- [2].食品蛋白质测定中氮蒸馏时间的比较分析[J]. 中国食品工业 2008(06)

- [3].凯氏定氮仪测定土壤阳离子交换量的方法改进[J]. 环境科学导刊 2015(06)

- [4].真空蒸馏法回收铅锑合金中铅和锑的研究[J]. 昆明理工大学学报(自然科学版) 2017(04)

- [5].爪哇香茅蒸馏和贮存时间对挥发油得率及特征组分的影响[J]. 热带农业科学 2019(06)

- [6].同时蒸馏萃取法提取柚皮油的研究[J]. 香料香精化妆品 2008(02)

- [7].艾蒿精油最佳提取工艺条件优化[J]. 中国林副特产 2014(06)

- [8].铜铅银合金真空蒸馏回收银的研究[J]. 真空科学与技术学报 2015(08)

- [9].减压蒸馏分离柑桔皮精油中柠檬烯的研究[J]. 食品工业科技 2014(02)

- [10].正交试验优选麻黄的新型仿生提取工艺[J]. 中国药房 2009(18)

- [11].水蒸汽蒸馏法提取广佛手挥发精油及其组成分析[J]. 食品安全质量检测学报 2015(02)

- [12].乳核散结片制备工艺的研究[J]. 中国实验方剂学杂志 2009(11)

- [13].牡丹皮中丹皮酚的提取工艺研究[J]. 中国实验方剂学杂志 2009(07)

- [14].土壤碱解氮测定方法比较[J]. 北京师范大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [15].不同测定因素对凯氏定氮法粗蛋白测定的影响[J]. 中国畜牧兽医文摘 2017(09)

- [16].榆树钱提取精油效果的研究[J]. 价值工程 2012(24)

- [17].薄荷挥发油的提取与应用研究[J]. 吉林农业 2012(11)

- [18].花叶艳山姜叶片精油提取工艺优化[J]. 热带作物学报 2014(05)

- [19].香菇中二氧化硫检测方法的探索与改进[J]. 广东化工 2020(10)

- [20].正交设计优选当归苦参丸仿生提取工艺[J]. 中国药师 2011(03)

- [21].两步法提取杭白菊精油工艺条件的优化[J]. 食品工业科技 2015(20)

- [22].柑橘皮中精油的提取工艺优化[J]. 广东化工 2012(09)

- [23].桔皮挥发油的提取及GC-MS分析[J]. 延安大学学报(自然科学版) 2010(01)

- [24].蒸糠过程中香气成分的变化规律[J]. 食品与发酵工业 2017(10)

- [25].不同绵羊品种膻味物质分离、鉴定和比较分析[J]. 西北农业学报 2011(11)

- [26].西江肉桂挥发油提取工艺优化及抗氧化研究[J]. 中国调味品 2019(12)

- [27].枸杞挥发性成分提取工艺的优化研究[J]. 农产品加工 2018(23)

- [28].蒸馏时间对柠檬桉叶得油率及主成分的影响[J]. 广西林业科学 2018(01)

- [29].铁观音杀青物香料的开发及其在卷烟中的应用[J]. 香料香精化妆品 2016(06)

- [30].盐析-水蒸气蒸馏法提取香蓼精油工艺的优化[J]. 中国调味品 2016(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ecfd891d33e9e57247241ac4.html