# 超高密度高温钻井液体系与流变性调控机理研究

### 论文摘要

近年来,随着深层油气资源的钻探开发,往往钻遇到高温高压复杂地层。为了满足高温高压复杂地层钻探需要,迫切需要探索超高密度钻井液高温高压流变性调控机理,优化研究高温超高密度钻井液体系配方。在国内外有关文献调研分析的基础上,本文通过实验探讨了超高密度钻井液流变性调控的机理,并优化出流变性较好的超高密度高温钻井液体系配方。首先,通过实验研究了温度、pH值、膨润土含量等对膨润土浆流变性和膨润土浆粒度分布的影响规律;粒度级配结合表面改性实验,研究了加重剂颗粒性质对钻井液流变性的影响规律,优化出重晶石合理粒度级配;探索了钻井液体系自由水与流变性的关系,考察了自由水量的主要影响因素;实验探讨了主要处理剂对流变性的影响。在超高密度钻井液流变性调控机理研究的基础上,通过主要处理剂与加重剂配伍性实验,优化出了淡水超高密度高温钻井液体系配方以及甲酸盐超高密度钻井液配方,评价实验表明,两者都具有较好的流变性、抗温性和稳定性,基本能够满足超高压高温地层钻探需要。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 第二章 超高密度高温钻井液研究现状

- 2.1 深井超深井钻井技术现状

- 2.1.1 深井超深井的发展概况

- 2.1.2 深井超深井钻井主要难点

- 2.2 超高密度高温钻井液技术研究现状

- 2.2.1 高密度超高密度高温钻井液体系

- 2.2.2 超高密度高温钻井液处理剂

- 2.3 钻井液用加重剂研究进展

- 2.3.1 几种主要的钻井液加重剂研究现状

- 2.3.2 重晶石主要性能参数对钻井液的性能影响

- 2.3.3 加重剂对钻井液润滑性的影响

- 2.3.4 加重剂磁性对摩阻的影响及其机理

- 2.3.5 重晶石表面性质改造技术应用现状

- 2.4 超高密度高温钻井液流变性影响因素及作用机理研究进展

- 2.4.1 钻井液加重的技术难点

- 2.4.2 高温水基钻井液流变性控制难点

- 2.4.3 高密度钻井液流变性控制因素与作用机理

- 2.4.4 超高密度高温钻井液流变性调控方法与现状

- 第三章 实验方法

- 3.1 固体加重剂密度测量

- 3.2 钻井液密度测量

- 3.3 上下密度差实验

- 3.4 超高速离心粉碎机使用方法

- 3.4.1 操作说明

- 3.4.2 注意事项

- 3.5 粒度分布和Zeta 电位实验

- 3.5.1 实验仪器

- 3.5.2 粒度分布测定

- 3.5.3 Zeta 电位测定实验方法

- 3.6 PE 型极压润滑仪使用说明

- 3.6.1 工作原理

- 3.6.2 仪器的操作

- 第四章 超高密度高温钻井液流变性调控机理研究

- 4.1 膨润土含量、pH 值和老化温度对膨润土浆流变性的影响

- 4.1.1 膨润土含量对膨润土浆流变性的影响

- 4.1.2 pH 值对膨润土浆流变性影响

- 4.1.3 老化温度对膨润土浆流变性影响

- 4.2 膨润土含量、pH 值和老化温度对膨润土浆粒度的影响

- 4.2.1 膨润土含量对膨润土浆粒度的影响

- 4.2.2 pH 对膨润土浆粒度的影响

- 4.2.3 老化温度对膨润土浆粒度的影响

- 4.3 重晶石粉粒度级配

- 4.3.1 重晶石粉粒度级配理论

- 4.3.2 实验用重晶石粉加工

- 3 粒度级配实验'>4.3.3 钻井液密度1.6g/cm3粒度级配实验

- 3 粒度级配实验'>4.3.4 钻井液密度2.2g/cm3粒度级配实验

- 3 粒度级配实验'>4.3.5 钻井液密度2.4g/cm3粒度级配实验

- 4.3.6 重晶石粒度级配实验结果综合分析

- 4.4 水基高密度钻井液中自由水分析

- 4.4.1 水基钻井液中自由水

- 4.4.2 转速及离心时间确定

- 4.4.3 自由水分离实验平行性

- 4.4.4 自由水影响因素实验

- 4.5 钻井液处理剂对其流变性影响

- 4.5.1 正交试验

- 4.5.2 正交试验结果

- 4.5.3 实验结果综合分析

- 4.6 本章小节

- 第五章 加重剂研选

- 5.1 加重剂密度测量方法平行性实验

- 5.2 几种加重剂密度测量结果

- 5.3 加重剂优选

- 第六章 超高密度钻井液体系优化

- 6.1 处理剂优选

- 6.1.1 聚合物类降滤失剂优选

- 6.1.2 褐煤类降滤失剂优选

- 6.1.3 树脂类降滤失剂优选

- 6.1.4 降粘剂优选

- 6.1.5 沥青类处理剂优选

- 6.1.6 润滑剂优选

- 6.2 处理剂配伍优化

- 6.2.1 聚合物降滤失剂的组合优化

- 6.2.2 降粘降滤失组合优化

- 6.2.3 提切剂加量优选

- 6.3 超高密度钻井液配方优选及性能评价

- 3 以下配方优化'>6.3.1 密度2.6g/cm3以下配方优化

- 3 配方优化'>6.3.2 密度2.6～2.7g/cm3配方优化

- 3 钻井液配方优化'>6.3.3 密度2.8g/cm3钻井液配方优化

- 6.4 甲酸盐超高密度钻井液配方优化及性能评价

- 6.4.1 甲酸盐超高密度钻井液配方优化

- 6.4.2 甲酸盐超高密度钻井液抗污染评价

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的学术成果

- 致谢

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ed47b85f2d8beae3262d5590.html