# 基于OPNET的Mesh安全协议仿真平台研究

### 论文摘要

近年来,随着用户对网络可移动性的要求越来越高,Mesh网络走入了越来越多人们的生活。然而在Mesh网络中,所有的通信都是基于开放的无线“连接”,所以Mesh网络的安全协议成为人们关注的热点。在Mesh网络安全协议的研究领域中,安全性研究与网络特性研究均十分重要。然而目前大部分学者将其精力集中在协议的安全性方面,导致网络性能方面的研究却较少。加之安全协议建模的复杂性和低效性,据作者所知当前对安全协议网络特性的仿真和评估还没有通用的方法与技术,而且现有仿真系统也不能很好的支持其性能研究。针对以上问题,我们提出了一种新的Mesh安全协议仿真评估体系结构,根据该体协结构,仿真平台设计者可以在设计自己的平台或者可以在仿真软件中搭建自己的平台。其次,我们定义并封装了平台的接口数据结构,并提出了安全协议扩展方法,根据此方法安全协议设计者可以将其实现的协议模块加入到本平台。第三,我们在OPNET仿真软件中实现了该仿真平台。最后,我们将验证本平台结构和扩展方法的通用性以及本平台的可行性和正确性,同时将应用本平台仿真并评估项目组设计的安全协议WMSP,分析结果表明项目组设计的WMSP协议具有良好的网络特性。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 Mesh网络仿真简介

- 1.1.1 Mesh网结构与特点

- 1.1.2 无线Mesh网络的国内外研究现状

- 1.1.3 Mesh安全目标

- 1.1.4 Mesh安全现状

- 1.2 Mesh网络仿真的背景与意义

- 1.2.1 通用仿真平台现状

- 1.3 论文组织及章节安排

- 第二章 OPNET建模与仿真的方法

- 2.1 OPNET建模机制简介

- 2.1.1 离散事件仿真机制

- 2.1.2 系统层次化建模方法

- 2.2 OPNET无线节点功能简介

- 2.3 OPNET中动态进程机制

- 2.3.1 子进程启动

- 2.3.2 多进程的使用步骤

- 2.3.3 多进程仿真核心访问权管理

- 第三章 Mesh安全协议仿真平台设计与实现

- 3.1 Mesh安全仿真平台的体系结构

- 3.1.1 设计思路

- 3.1.2 体系结构

- 3.2 安全协议仿真接口

- 3.3 安全协议扩展方法

- 3.3.1 平台接口

- 3.3.2 扩展思路及步骤

- 3.4 仿真平台的实现

- 3.4.1 Mesh节点模型建模

- 3.4.2 路由模块实现

- 3.4.3 安全模块实现

- 3.4.4 MAC模块实现

- 第四章 Mesh仿真平台的应用与验证

- 4.1 安全协议仿真场景

- 4.1.1 仿真场景设计

- 4.1.2 参数设置

- 4.2 安全协议模块扩展

- 4.2.1 WMSP协议简介

- 4.2.2 安全协议模块扩展步骤

- 4.3 仿真实验与结果分析

- 4.3.1 仿真统计量收集

- 4.3.2 平台特性验证及仿真结果分析

- 4.4 总结

- 第五章 工作总结及展望

- 致谢

- 参考文献

- 研究成果

- 附录A 缩略语

- 附录B 关键代码

### 相关论文文献

- [1].蓝牙Mesh在物联网中的应用[J]. 科技智囊 2020(07)

- [2].无线mesh网多路径路由协议的设计[J]. 赤峰学院学报(自然科学版) 2017(01)

- [3].无线Mesh网络在井下应急通信系统中的应用[J]. 煤炭技术 2014(11)

- [4].一种基于博弈论的无线Mesh网信道分配算法[J]. 无线互联科技 2015(07)

- [5].基于无线Mesh网络技术智能家居方案的研究[J]. 电子产品可靠性与环境试验 2019(S1)

- [6].无线Mesh网络速率自适应算法研究[J]. 无线电通信技术 2020(03)

- [7].无线mesh网的跨层设计及其应用[J]. 电讯技术 2016(05)

- [8].红外测温数据采用无线Mesh网络传输的研究[J]. 华东电力 2013(11)

- [9].无线Mesh网络部分重叠信道分配综述[J]. 通信学报 2014(05)

- [10].无线mesh网络中的虫洞攻击检测研究[J]. 通信学报 2011(01)

- [11].基于802.11的无线Mesh网络可用带宽估计方法[J]. 计算机技术与发展 2011(11)

- [12].无线Mesh网中网络编码的研究进展[J]. 计算机工程与应用 2010(12)

- [13].一种基于无线Mesh网络的公共信息资源管理系统[J]. 图书馆理论与实践 2009(08)

- [14].基于多径路由的无线Mesh网可靠性评估[J]. 应用科学学报 2009(05)

- [15].《医学主题词表》(MeSH)及其在医学文献检索中的应用[J]. 首都医科大学学报(社科版) 2008(00)

- [16].基于贪心算法的3D-Mesh片上网络层间互联结构[J]. 计算机工程 2016(09)

- [17].煤矿MESH网的设计与组成[J]. 电脑编程技巧与维护 2017(08)

- [18].腹腔镜下Mesh网片阴道骶骨前固定治疗膀胱脱垂疗效及安全性分析[J]. 中华腔镜泌尿外科杂志(电子版) 2016(01)

- [19].基于链路负载分级的无线Mesh网信道分配算法[J]. 电子技术应用 2016(05)

- [20].无线Mesh网基于簇的多信道分配策略[J]. 电脑开发与应用 2014(02)

- [21].认知Mesh网络中基于免疫多目标优化的频谱分配[J]. 计算机应用 2014(08)

- [22].利用Mesh技术的广西无线城市组网研究[J]. 计算机技术与发展 2012(07)

- [23].认知无线Mesh网络跨层设计研究[J]. 电信科学 2011(02)

- [24].网络编码在无线Mesh网中的应用综述[J]. 小型微型计算机系统 2011(03)

- [25].基于传输路径质量的无线mesh网络可靠多播[J]. 通信学报 2011(05)

- [26].无线Mesh网络结构的拓扑控制策略[J]. 无线电通信技术 2011(04)

- [27].认知无线Mesh网络中基于干扰模型的信道分配策略[J]. 计算机应用研究 2010(05)

- [28].无线Mesh网络逐层信道分配策略研究[J]. 广西大学学报(自然科学版) 2010(06)

- [29].无线mesh网络中的信道分配问题研究[J]. 无线电通信技术 2009(05)

- [30].一种基于排序蚁群算法的无线Mesh多径路由协议[J]. 通信技术 2020(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ed4b1bdb4b16d444b6971163.html