# 不确定条件下的城市配电网规划方法探讨

（国网冀北电力有限公司唐山供电公司河北唐山063000）

摘要：城市电网的安全可靠运行是城市发展的重要基础，配电网的规划工作是电网建设工作的前提条件。本文对城市配电网规划的相关内容进行了分析和探讨。

关键词：城市配电网；规划；方法

1导言

配电网是城市电网中的重要组成部分，其规划建设的质量直接决定了城市电网运行的安全性与可靠性。城市电网的稳定运行是城市稳定发展的基础，直接关系到居民的日常生产与生活。城市电网是电力系统进行供电的主要负荷中心，也是城市现代化建设的基础性设施之一。城市电网规划是电力系统规划中的重要内容，也是决定了日后电网运行安全、可靠，并且能否满足城市电力需求的必要条件。合理的城市配电网规划可以为电力系统带来良好的经济效益，并且避免造成由于供电系统故障而引发的相应事故与损失。下文主要对配电网规划的流程以及相应方法进行了分析，对于不确定性条件下的城市配电网规划工作开展有着很大的实际意义。

2城市配电网规划的原则

城市配电网的规划必须与上一级电网的规划紧密结合起来，依据负荷预测，首先确定各区块的密度及负荷分布，然后合理分布各个变电所的供电区域及供电半径，确定配电线路的走向，网络接线方式，不同变电站之间联络线的联系方式等。在编制过程中，必须坚持有长远的整体规划，然后在整体规划的基础上编制分阶段的实施计划，避免零敲碎打，缺乏统一的打算和不必要的功能重复。对编制规划还应进行效益的综合评估，最后整理编制出正式规划文本。

3电网规划中所存在的不确定因素

在配电网的规划工作当中，整体规划工作面临很多的不确定的因素，会对规划工作带来很大的影响。配电网规划进行中，必须要对这些不确定因素进行考虑，配电网规划要适应这些不确定性因素，保证整体电网具备良好的稳定性与灵活性。不定因素条件下进行配电网规划，对于传统配电网规划工作来说难度更高。对不确定因素进行量化，降低不确定因素对于配电规划的影响，是进行配电网规划工作中的关键。第一，未来负荷变化的不确定性。某些项目在投在何地通常是难以预测的，它受到众多不确定性因素的影响与许多方面的牵制。第二，对于未来上级电源规划上存在不确定性。在实际建设中，变电站的建设方案往往是变化的，这对配电网规划来说都是不确定的因素，给规划带来很大的困难。第三，法规和政策背景的不确定性。众所周知，政策和法规的变化会给配电网规划带来一定的影响，而这往往却是最难以预测的。第四，因素与经济参数的不确定性。例如：由于社会经济发展的不确定性导致配电网建设项目的工程造价是不确定的。第五，现有和将来设备使用方面的不确定性。

4不确定条件下的配电网规划

4.1高压配电网规划

对于高压配电网的规划上，首先要进行负荷预测与电源规划，对于未来规划区域负荷需求的增长进行准确的预测，并且对配网电源的相关供电线路的需求，电力系统安全运行的相关约束等进行严格的定量分析。对于配电网的投资于运行费的使用上，在规划阶段就要做好相应设计，降低相关后续费用的投入。高压配电网的规划方式主要采用基于地理信息系统的规划方式，其具体规划过程中，要对可能的线路走廊、变电站位置、变电站主变台数与容量、电源位置、配电网接线模式等内容进行具体的分析。对于网架方案的确定，要根据接线方式来选择，并且对线路走廊进行具体的规划，从而为技术与经济分析提供合理的依据。最终对于多种高压配电网规划方案的选择上，要对比经济性与技术性，最终选择优质方案。

4.2中低压配电网规划

在中低压配电网规划中，需要注重配电站的选址、容量以及供电范围等参数，在确定以上数据的基础上，对于变电站的线路、走径、规格、接线方式等相关内容进行设计，保证规划满足相应负荷要求。

目前，中低压的配电网规划主要由经验丰富的规划人员进行制定，并且电网规划主要分为近期、中期和远景三个阶段。近期阶段为2-3年，主要考虑现有电网的问题。中期阶段为5-10年，主要考虑电网网架的过度。远景主要是考虑构件模板网架。

5城市电网规划问题的相应对策

5.1明确配电网的规划结构

在对城市配电网规划中，首先要了解各城市发展水平，了解配电网规划结构框架，应该要将城市换分成不同区域来调查用电量，然后根据这些数据来制定相符合的配电网架构，要对整体的架构有所把握，让电网规划更好地适应城市规划并且为城市规划服务。

5.2提高城市规划与电网规划的衔接

电网的规划与建设的科学与否、合理与否都直接影响了整个城市的电网运行。处理城市规划和电网规划衔接问题的前提是电网规划的人员在做规划的时候应当与城市规划的人员进行足够的沟通，要在实际建设的时候协调好两者的关系，权衡好轻重利弊，做到友好合作。由于城市规划是对城市的各种生产生活所做出的整体性的规划，因此它涉及的方面比较广，考虑的因素也比较多，电网规划作为城市规划重要的组成部分，应当要立足于城市规划的基础上，改变以前不合理不科学的规划，做出适当的修改、完善甚至是新建。同时为了避免无谓的物资浪费，保证一个最有效、最环保的工程，最好能做到两者各程序的同步进行，以取监督、补充和促进之用。

5.3完善配网设备基础资料与数据管理

在参加新设备投产交接验收时应具备与网络结构相关的原始资料，对不符合规范要求的设备投产交接信息原始资料要提出书面报告。设备运维过程原始信息记录应按规范填写，并按要求归档管理。设备资料台账数据应正确有效，账、卡、物一致。配网设备运维标准制度要按照省公司和本单位、本专业受控目录的要求，动态维护、及时更新信息记录。农电PMS生产管理系统，涉及到送变配电设备、生产、调度、计划、安监等生产管理的各个环节，可实现设备和工作流程全过程管理，是全面提升泸水县供电有限公司农电管理水平的系统，对规范、提高县供电企业生产安全管理整体水平有着重大意义。

5.4利用信息化技术来推进电网规划

城市电网规划是一个长期而又复杂的过程，因此，应该要善于利用当今社会的先进科技成果，来协助这方面的工作，建立科学的信息处理系统，形成一个电网规划的数据库，从收集、处理到管理，全面信息化，这样处理起来不仅增加了效率，更重要的是提高了数据的正确性，更有利于电网的建设。为此，也要注重在信息处理方面的人才的培养，让高科技更好的为建设服务。电网规划和建设都是一个与城市的发展息息相关的庞大工程，因此也必须要和政府的相关人员打好交道，注意沟通，争取到政府部门的理解和配合，将会使得电网建设工作事半功倍，早日为城市的生产生活提供服务。同时也需要加强电网规划和建设的管理，电线电缆的分布必须要科学、合理、规范，要充分考虑到城市规划的需要，应该要合两者之力为城市的发展做贡献。

6结论

城市中配电网的规划工作需要考虑到多个问题，并且对于多个因素进行综合的分析与考量，最后对配电网规划方案作出评价。城市中对于配电网影响因素有很多，其中大多数因素都为不确定因素。在进行配电网规划时，需要从具体问题进行入手，结合规划目标与技术原则，对各个规划步骤进行详细的制定。城市配电网建设的质量，对于城市的日后发展有着重要的影响，也是城市基础设施建设中重要的一环。

参考文献：

[1]范俊杰.城市配电网规划设计与建设改造的思考[J].技术与市场，2013.

[2]胡志林.城市配电网的规划与建设分析[J].现代工业经济和信息化，2014.

[3]熊志刚.探讨新形势下城市配电网的规划与建设[J].微计算机信息，2014.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ed4bae1c93dc9f4940e38aed.html