# InAs/GaAs量子点半导体光放大器理论研究与量子点制备

### 论文摘要

半导体光放大器(SOA)在光放大和全光信号处理领域中的应用十分广泛,对其特性进行改善显得尤为重要。SOA中的各种特性本质上与有源区中载流子的带内和带间特性有关,而载流子的特性最终归结于有源区的能带结构。相比较与传统体材料和量子阱,量子点能在三个维度上对载流子进行限制,并使能级产生分裂,这种特性使量子点SOA具有了许多传统SOA所无法比拟的优势。本文从理论和实验两个方面对量子点及量子点SOA进行了研究。在理论方面,首先基于圆柱形量子点模型,利用k.p微扰法中的等效单带近似算法,在考虑了应变的情况下,计算了InAs/GaAs量子点的能带结构,分析了不同尺寸下量子点各能态的具体量子态。其次,研究了量子点中两种主要的载流子散射机制:纵波光学声子散射和俄歇散射,并分析了不同载流子浓度和温度下量子点中的超快效应,为量子点SOA的优化设计提供了指导。另一方面,提出了双电极量子点SOA结构,并基于量子点SOA的精确数值模型研究了双电极量子点SOA中的增益和相位特性,分析了前、后电极在不同注入电流密度的情况下量子点SOA中的载流子恢复机制。另外,利用PSPICE电路仿真软件建立了具有高收敛性,高运行效率的量子点SOA电路分节模型,模拟了量子点SOA中的增益饱和输出等特性,并将该模型运用到了基于SOA和光学滤波器、SOA和电吸收调制器的波长转换子系统中。在实验方面,利用金属有机化合物气相沉积技术对InAs/GaAs量子点的自组织生长进行了研究,分析了外延参数例如生长温度、生长时间和Ⅴ/Ⅲ对量子点形貌特性的影响,总结了相应的生长规律。最后,研究了InGaAs应力减小层对量子点形貌及发光特性的改善,为进一步提高量子点的生长质量打下了基础。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 量子点简介

- 1.2 量子点半导体光放大器的发展概况

- 1.3 量子点SOA的制作方法及主要特点

- 1.4 本论文的篇章结构

- 2 量子点基本理论研究

- 2.1 量子点能带计算

- 2.2 量子点中的声子散射

- 2.3 量子点中的俄歇散射

- 2.4 本章小结

- 3 双电极量子点SOA研究

- 3.1 半导体光电器件中的多电极结构

- 3.2 双电极量子点SOA理论模型

- 3.3 双电极量子点SOA的增益和相位特性

- 3.4 本章小结

- 4 基于量子点SOA电路模型的仿真

- 4.1 半导体光电器件的电路模型

- 4.2 量子点SOA的电路模型

- 4.3 量子点SOA电路模型的应用

- 4.4 本章小结

- 5 InAs/GaAs量子点的自组织生长

- 5.1 量子点MOCVD外延生长

- 5.2 InAs/GaAs量子点形貌研究

- 5.3 含有InGaAs应力减少层的InAs量子点的发光特性

- 5.4 本章小结

- 6 全文总结

- 致谢

- 参考文献

- 附录1 攻读硕士学位期间发表的论文目录

- 附录2 量子点及量子点SOA理论计算参数表

### 相关论文文献

- [1].各向异性对InAs/GaAs量子点应变分布的影响[J]. 上海电力学院学报 2013(02)

- [2].尺寸分布和界面混合对InAs/GaAs量子点光学性质的影响[J]. 功能材料与器件学报 2008(03)

- [3].InAs/GaAs量子点激光器结温研究[J]. 半导体光电 2010(06)

- [4].不同盖层对InAs/GaAs量子点结构和光学性质的影响[J]. 物理学报 2010(08)

- [5].单光子源低密度长波长InAs/GaAs量子点的制备[J]. 功能材料与器件学报 2008(05)

- [6].InAs/GaAs量子点光致发光光谱多峰结构发光本质(英文)[J]. 半导体学报 2008(11)

- [7].InAs/GaAs单量子点中电子/空穴自旋弛豫[J]. 发光学报 2009(05)

- [8].基于图形衬底的InAs/GaAs量子点和量子环液滴外延[J]. 半导体学报 2008(10)

- [9].InAs/GaAs量子点中间带太阳电池的理论研究与优化[J]. 半导体光电 2016(02)

- [10].GaAs间隔层厚度对InAs/GaAs量子点分子光学性质的影响[J]. 光子学报 2017(08)

- [11].隔离层厚度和盖层厚度对InAs/GaAs量子点应变分布和发射波长的影响[J]. 物理学报 2009(01)

- [12].1550nm InAs/GaAs量子点调Q光纤激光器[J]. 半导体技术 2020(02)

- [13].1.55μm通信波段InAs/GaAs量子点制备方法研究[J]. 通信技术 2019(06)

- [14].基于InAs/GaAs量子点-石墨烯复合结构的肖特基光电探测器研究[J]. 红外 2016(07)

- [15].InAs/GaAs量子点1.3μm单光子发射特性[J]. 物理学报 2018(23)

- [16].InAs/GaAs系列量子点研究[J]. 微纳电子技术 2009(07)

- [17].生长温度对InAs/GaAs横向异质结构纳米线形貌及晶体结构的影响[J]. 复合材料学报 2019(10)

- [18].脉冲激光原位辐照对InAs/GaAs(001)量子点生长的影响[J]. 物理学报 2016(11)

- [19].InAs/GaAs量子点生长中应力分析[J]. 文山学院学报 2013(03)

- [20].双层堆垛长波长InAs/GaAs量子点发光性质研究[J]. 光学学报 2012(01)

- [21].InAs/GaAs量子点生长条件的优化[J]. 内蒙古民族大学学报(自然科学版) 2014(05)

- [22].生长温度对InAs/GaAs量子点太阳电池的影响研究[J]. 人工晶体学报 2014(02)

- [23].高性能InAs/GaAs量子点外腔激光器[J]. 光电子.激光 2014(07)

- [24].应力补偿技术在InAs/GaAs量子点中的研究现状[J]. 材料导报 2013(05)

- [25].沉积速率和生长停顿对InAs/GaAs量子点超晶格生长影响的综合分析[J]. 物理学报 2008(04)

- [26].1.3μm InAs/GaAs量子点侧向耦合浅刻蚀分布反馈激光器[J]. 上海大学学报(自然科学版) 2019(04)

- [27].利用大周期光子晶体结构增强InAs/GaAs量子点的激发态发光（英文）[J]. 红外与毫米波学报 2019(05)

- [28].InAs沉积量对InAs/GaAs量子点表面形貌的影响[J]. 功能材料 2015(23)

- [29].InAs/GaAs量子点激光器增益特性[J]. 河北大学学报(自然科学版) 2016(03)

- [30].δ掺杂Si对InAs/GaAs量子点太阳电池的影响[J]. 人工晶体学报 2014(12)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ed563c5d702e1273dd14397b.html