# 柴油脱氮吸附剂的研制

### 论文摘要

加氢脱硫是脱除柴油中硫化物的常用方法。研究发现,柴油中的氮化物会严重的抑制柴油加氢脱硫深度。国内外目前的研究结果初步表明,只要将柴油中的氮化物脱除90%以上,在原来常规加氢条件不变的情况下,可大幅度提高催化剂的加氢脱硫效果,可使柴油的硫含量低于30μg/g,甚至低于15μg/g。实验制备出对柴油中氮化物具有特殊吸附选择性能的脱氮吸附剂,主要有以下四种:制备不同Si/Al的新型介孔分子筛MCM-41;以NaY分子筛为基础组分,负载对柴油中的氮化物具有络合吸附作用的金属组分;以硅胶和氧化铝为载体,负载对氮化物有选择性吸附的金属组分;改性和优化不同材质的活性炭吸附材料。通过模型氮化物（喹啉、吲哚、咔唑）吸附脱氮实验,考察了脱氮吸附剂的吸附选择性。实验结果表明,硅胶和改性活性炭对模拟柴油中的碱性氮化物（喹啉）和非碱性氮化物（吲哚、咔唑）都有着较好的吸附脱除效果。通过对天津大港炼油厂的焦化柴油进行吸附脱氮实验,优选出吸附效果较好的吸附剂,进一步优化了吸附反应条件。实验结果表明,吸附温度为120℃时,通过连续固定床反应装置,Si/Al=20和Si/Al=60的MCM-41分子筛对柴油中的氮化物具有较好的吸附脱除作用,其平衡吸附量分别达到3.09g氮/100g吸附剂和3.21g氮/100g吸附剂;另外负载金属Ni的改性硅胶也有良好的吸附脱氮效果,其平衡吸附量为2.33 g氮/100g吸附剂。以醇类（乙醇、异丙醇等）和酮类（丙酮等）为再生剂进行再生实验,考察了优选吸附剂的再生效果,优选出再生效果良好的再生剂。实验结果表明,异丙醇和丙酮作为再生剂的再生效果较好,满足项目需求,这为今后脱氮吸附剂的工业应用提供了有力的依据。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 前言

- 第二章 文献综述

- 2.1 吸附脱氮原理及吸附剂制备

- 2.1.1 吸附原理

- 2.1.2 常用吸附剂及其制备

- 2.1.3 吸附剂的性能要求

- 2.2 国内外吸附脱氮工艺研究进展

- 2.2.1 国外吸附脱氮工艺研究进展

- 2.2.2 国内吸附脱氮工艺研究进展

- 2.3 结论

- 第三章 实验部分

- 3.1 实验仪器

- 3.2 实验试剂与原料

- 3.3 研究目标和内容

- 3.3.1 研究目标

- 3.3.2 研究内容

- 3.3.3 技术路线

- 3.3.4 实验方案

- 3.4 实验基本原理

- 第四章 脱氮吸附剂对模拟柴油的脱氮效果研究

- 4.1 吸附剂对模拟柴油Ⅰ（喹啉）的脱氮效果研究

- 4.1.1 活性炭的吸附脱氮性能研究

- 4.1.2 NaY 分子筛的吸附脱氮性能研究

- 4.1.3 氧化铝的吸附脱氮性能研究

- 4.1.4 小结

- 4.2 吸附剂对模拟柴油Ⅱ（吲哚）的脱氮效果研究

- 4.2.1 活性炭的吸附脱氮性能研究

- 4.2.2 硅胶、氧化铝的吸附脱氮性能研究

- 4.3 吸附剂对模拟柴油Ⅲ（咔唑）的脱氮效果研究

- 4.3.1 活性炭的吸附脱氮性能研究

- 4.3.2 硅胶、氧化铝、碳分子筛的吸附脱氮性能研究

- 第五章 脱氮吸附剂对真实柴油的脱氮效果研究

- 5.1 改性活性炭的吸附脱氮性能研究

- 5.1.1 改性活性炭在间歇式吸附装置上吸附效果的考察

- 5.1.2 改性活性炭在连续固定床装置上对吸附效果的考察

- 5.1.3 改性活性炭吸附再生效果的考察

- 5.2 改性NaY 分子筛的吸附脱氮性能研究

- 5.2.1 改性NaY 分子筛在间歇式吸附装置上吸附效果的考察

- 5.2.2 改性NaY 分子筛在连续固定床吸附装置上吸附效果的考察

- 5.2.3 改性NaY 分子筛吸附再生效果的考察

- 5.3 改性硅胶、氧化铝的吸附脱氮性能研究

- 5.3.1 改性硅胶、氧化铝在间歇式吸附装置上吸附效果的考察

- 5.3.2 改性硅胶在连续固定床吸附装置上吸附效果的考察

- 5.3.3 改性硅胶吸附再生效果的考察

- 5.4 MCM-41分子筛的吸附脱氮性能研究

- 5.4.1 MCM-41 分子筛的制备

- 5.4.2 MCM-41 分子筛的表征

- 5.4.3 MCM-41 分子筛在间歇式吸附装置上吸附效果的考察

- 5.4.4 MCM-41 分子筛在连续固定床吸附装置上吸附效果的考察

- 5.4.5 MCM-41 分子筛吸附再生效果的考察

- 第六章 优选吸附剂及其吸附剂的再生实验研究

- 6.1 吸附剂的优选

- 6.2 吸附剂的再生实验研究

- 6.2.1 改性硅胶的再生效果研究

- 6.2.2 MCM-41 分子筛的再生效果研究

- 6.2.3 小结

- 第七章 结论与建议

- 7.1 结论

- 7.2 建议

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的学术成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].保卫蓝天，柴油车治污这场“攻坚战”该怎么打？[J]. 运输经理世界 2019(04)

- [2].柴油润滑性及润滑性添加剂的研究进展[J]. 化工管理 2020(03)

- [3].柴油中总污染物含量测定的探析[J]. 科技资讯 2020(08)

- [4].提高柴油润滑性分析结果准确度[J]. 石油化工应用 2020(04)

- [5].2019年山东省柴油消费市场变化浅析[J]. 化工管理 2020(11)

- [6].柴油车后处理国Ⅵ技术简析[J]. 汽车维护与修理 2020(06)

- [7].唐山市柴油货车活动水平研究[J]. 环境科学学报 2020(06)

- [8].柴油电喷车辆冷启动困难解决方案[J]. 中国设备工程 2020(10)

- [9].站站出招实现柴油逆增长[J]. 中国石油石化 2020(11)

- [10].打蛇打七寸 尾气精准治——广东全面开展柴油车用车大户执法检查[J]. 环境 2020(06)

- [11].船舶低硫柴油系统设计的分析与优化[J]. 船舶标准化工程师 2020(03)

- [12].降解柴油嗜盐菌的筛选、鉴定及其降解特性[J]. 浙江农业学报 2020(07)

- [13].一种混合劣质柴油加氢改质技术的应用[J]. 辽宁化工 2020(06)

- [14].新标准下柴油车加载减速法的浅析[J]. 时代汽车 2020(11)

- [15].韶关石油：“三个加强”促机出柴油大幅增长[J]. 国企管理 2019(Z3)

- [16].柴油脱硫加氢反应的研究[J]. 当代化工研究 2020(17)

- [17].为什么冬天柴油会“结冰”?[J]. 石油知识 2019(01)

- [18].柴油难买亦难卖[J]. 中国石油石化 2017(23)

- [19].浅谈重型柴油车认证公告的申报[J]. 汽车实用技术 2018(22)

- [20].严控柴油润滑性改进剂在低硫车用柴油调和中的加入量[J]. 化工设计通讯 2016(07)

- [21].农机如何安全使用柴油[J]. 农业装备技术 2017(01)

- [22].关于柴油的二三事[J]. 石油知识 2017(02)

- [23].轻型车燃用费托柴油的实际道路排放特征[J]. 环境工程学报 2017(05)

- [24].密封性对柴油闪点的影响[J]. 石油化工应用 2017(05)

- [25].浅谈柴油的组分对柴油润滑性的影响[J]. 化工管理 2017(11)

- [26].柴油乳化及其对浮选影响的研究[J]. 选煤技术 2017(02)

- [27].柴油分析准确性影响因素探析[J]. 化工管理 2017(18)

- [28].柴油润滑性实验探究[J]. 化工管理 2017(21)

- [29].柴油调合优化方案及效果[J]. 化工设计通讯 2017(07)

- [30].介质阻挡放电等离子体与柴油反应的实验探究[J]. 当代化工 2017(08)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ed5aa7d01f0af81d1236e1b2.html