# 硅衬底氧化锆薄膜湿敏元件研制及特性研究

### 论文摘要

湿度传感器在生产与生活各方面都有广泛的应用。为了将传感器与控制电路集成，需要研制硅衬底薄膜型湿敏元件。本文从这一目的出发，研制了硅衬底氧化锆薄膜湿敏元件，研究包括设计元件电极结构，实验寻找并优化氧化锆薄膜及过渡层薄膜的制备工艺，薄膜特性表征，湿敏元件制作及湿敏特性测量，敏感机理分析等。用ANSYS软件电场防真设计了电极的尺寸，并通过溅射、光刻、剥离等半导体平面工艺在硅衬底上制作了Pt电极。研究了用溶胶-凝胶法制备氧化锆敏感薄膜及过渡层氧化钛薄膜的制备工艺，通过反复大量实验，并结合示差热扫描-热重分析，优化并确定了溶胶配置（浓度比例、混合速率、加热温度、放置时间等）、甩胶速率、湿膜前烘温度和时间、退火温度和时间等工艺的最佳条件。通过X射线衍射仪、台阶仪、原子力显微镜、光电子能谱仪等测试手段对制备的氧化锆、氧化钛及氧化锆／氧化钛双层薄膜进行了表征及分析。制成了具有ZrO2／TiO2／Pt／SiO2／Si结构的湿敏元件。测试了制得的硅基氧化锆薄膜湿敏元件的特征参数，在11％-98％RH范围内，元件阻抗变化了4个数量级，说明元件具有很高的灵敏度并且可用于全湿度范围；元件的湿滞约为10％RH；响应时间为15 s，恢复时间为25 s；频率对元件的感湿特性影响较小。本文通过单层氧化锆薄膜和双层氧化锆／氧化钛薄膜的XPS的O 1s谱分析了双层膜比单层膜感湿特性好的原因。利用测试的湿敏元件的复阻抗谱得到了元件的感湿等效电路，分析了湿敏元件的感湿机理。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 湿度传感器的发展概况

- 1.1.1 毛发湿度传感器

- 1.1.2 露点测试仪

- 1.1.3 高分子材料湿度传感器

- 1.1.4 金属氧化物陶瓷湿度传感器

- 1.2 硅基微结构湿度传感器

- 1.2.1 硅基电容式湿度传感器

- 1.2.2 硅基电阻式湿度传感器

- 1.2.3 硅基悬臂粱型湿度传感器

- 1.2.4 利用半导体器件效应制作的传感器

- 1.3 湿敏薄膜材料的应用状况

- 1.4 薄膜制备方法简介

- 1.5 本文的主要工作

- 2 硅衬底上感湿电极的设计与制作

- 2.1 电极的形状设计

- 2.2 电极制作流程

- 2.3 晶圆上电极的分割

- 3 湿敏薄膜的制备与表征

- 3.1 溶胶-凝胶制膜法简介

- 3.2 氧化锆薄膜制备

- 3.2.1 原材料及仪器设备

- 3.2.2 制备方法

- 3.2.3 涂膜及热处理

- 3.3 氧化锆薄膜表征

- 3.3.1 热分析

- 3.3.2 X射线衍射分析

- 3.3.3 台阶仪测试

- 3.3.4 原子力显微镜测试

- 3.4 氧化钛过渡层薄膜制备

- 3.4.1 原材料及仪器设备

- 3.4.2 制备方法

- 3.4.3 涂膜及热处理

- 3.5 氧化钛薄膜表征

- 3.5.1 热分析

- 3.5.2 X射线衍射仪分析

- 3.5.3 台阶仪测试

- 3.6 氧化锆/氧化钛双层薄膜元件的制备

- 3.7 氧化锆/氧化钛双层薄膜表征

- 3.7.1 X射线光电子能谱分析的基本原理

- 3.7.2 XPS分析

- 3.8 本章小结

- 4 湿度敏元件性能测试

- 4.1 测量系统

- 4.2 元件的感湿灵敏度及湿度量程

- 2/TiO2/Pt/SiO2/Si元件湿敏特性测试'>4.2.1 ZrO2/TiO2/Pt/SiO2/Si元件湿敏特性测试

- 2薄膜湿敏特性测试'>4.2.2 TiO2薄膜湿敏特性测试

- 4.3 元件的湿滞特性

- 4.4 元件的响应恢复时间

- 4.5 元件的频率特性

- 4.6 温度特性

- 4.7 本章小结

- 5 湿敏元件感湿特性及机理分析

- 5.1 X射线光电子能谱（XPS）分析

- 5.2 湿敏元件阻抗特性曲线分析

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表学术论文情况

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].纳米氧化钛薄膜湿敏元件的电学特性研究[J]. 仪表技术与传感器 2009(04)

- [2].碳湿敏元件非线性感湿特性的影响因素[J]. 复合材料学报 2009(01)

- [3].湿敏元件在恶劣环境下的失效机理分析[J]. 信息技术 2010(05)

- [4].SnO_2-LiZnVO_4系湿敏元件电容特性分析[J]. 电子元件与材料 2009(12)

- [5].一种新型高灵敏度光学微环湿度传感器[J]. 发光学报 2014(08)

- [6].改进的遗传算法优化氧化钛湿敏元件的模型[J]. 现代电子技术 2010(06)

- [7].一种带湿敏元件的射频识别标签[J]. 传感器与微系统 2013(04)

- [8].基于复阻抗分析法的氧化钛湿敏元件建模与参数拟合[J]. 现代电子技术 2009(12)

- [9].吡咯基聚电解质材料的湿敏特性[J]. 陶瓷学报 2008(03)

- [10].高分子电阻型湿敏元件复阻抗的测量[J]. 吉林大学学报(信息科学版) 2013(02)

- [11].湿度测量中湿敏元件的应用[J]. 苏州市职业大学学报 2009(03)

- [12].基于Si-NPA的WO_3薄膜电容湿敏性能[J]. 功能材料与器件学报 2008(06)

- [13].湿度传感器应用电路的分析与探讨[J]. 大众科技 2010(10)

- [14].ZrO_2:TiO_2复合纳米纤维湿度传感器的直、交流特性研究[J]. 传感技术学报 2011(12)

- [15].湿度传感器稳定性的误差来源分析[J]. 科技情报开发与经济 2009(18)

- [16].湿度和频率对湿敏元件电学特性的影响[J]. 电子器件 2012(04)

- [17].湿度变送器信号调理电路的设计[J]. 辽宁大学学报(自然科学版) 2008(04)

- [18].基于LabVIEW的湿度传感器的特性测试与分析[J]. 测控技术 2009(04)

- [19].γ-Fe_2O_3/硅纳米孔柱阵列湿敏元件的湿敏性能研究[J]. 传感技术学报 2008(07)

- [20].基于石英玻璃基底湿敏元件的模型比较研究[J]. 传感器与微系统 2010(12)

- [21].复阻抗法分析聚吡咯材料的湿敏特性(英文)[J]. 物理化学学报 2009(02)

- [22].介孔SBA-15担载LiCl的湿敏特性及敏感机理分析[J]. 计测技术 2010(S1)

- [23].基于单片机的湿度测控系统[J]. 科技风 2008(21)

- [24].退火对电容型硅纳米孔柱阵列湿度传感器性能的影响[J]. 传感技术学报 2008(07)

- [25].水溶性聚苯胺的湿敏响应特性研究[J]. 陶瓷学报 2008(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ed6cdd6240da9f29c8140d72.html