# 某水电站坝址下游滑坡抢险及综合治理方法研究

### 论文摘要

本文以某水电站坝址下游区滑坡地质灾害为工程研究背景,首先对国内外滑坡稳定性分析及治理现状进行了分析总结,而后针对实际工程进行了地质灾害治理区基本情况分析、灾害治理工程的地质特征及机理分析、变形边坡工程地质稳定性分析等,初步得出结论,即梅家台滑坡及瓦屋台变形体对工程的影响是明显且严重的,实施抢险治理及综合治理措施迫在眉睫；随后对梅家台滑坡体对工程的影响进行分析并且提出相应的抢险治理方案,通过多种方案的比选,确定合理的综合治理方案。主要得出了以下结论：(1)通过对地勘报告和现场调查分析及研究,本工程地质灾害的的影响主要表现在对工程的施工进度以及运行造成了巨大障碍,推迟了截流,延缓了发电,对业主造成了巨大的经济损失,因此有必要对地质灾害体进行抢险及综合治理方案的研究；(2)根据地勘报告和现场调查,对滑坡及变形体的形态、岩性特征及形成原因的研究分析,得出长时间大到暴雨是梅家台滑坡地质灾害产生的直接诱因,而瓦屋台蠕动变形体是在特殊地质条件下岩体综合变形的结果；(3)根据坡体稳定的状态,在地质专业建议值的基础上,对滑坡前后的岩(土)体力学参数进行反演计算,论证地质参数的合理性并进行修正得到的计算参数,进行稳定性分析表明,梅家台滑坡滑槽上下游侧坡和滑槽堆积物均不稳定,必须进行处理。瓦屋台变形体边坡坡脚进行护坡、防冲刷处理,避免新的临空面产生；(4)根据工程的实际情况,按抢险和综合治理两阶段进行,抢险阶段治理采用钢管桩及预应力锚索结构对滑床积渣支挡、疏通河道、顶部截排水、顶部开裂区部分卸载等措施。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.3 本文的主要内容及研究思路

- 2 某水电站工程地质条件及特征

- 2.1 自然地理

- 2.2 区域地质

- 2.3 基本工程地质条件

- 3 滑坡治理工程的基本特征与稳定性分析

- 3.1 滑坡治理工程地质特征及机理分析

- 3.2 滑坡治理工程的地质稳定性分析

- 3.3 结论及建议

- 4 滑坡灾害体防治工程技术方案

- 4.1 滑坡灾害对工程的影响

- 4.2 治理原则、治理目标及总体设计思路

- 4.3 设计依据、工程等级及设计标准

- 4.4 抢险项目设计

- 4.5 梅家台滑坡综合治理设计

- 4.6 瓦屋台变形体区治理设计

- 5 安全监测设计

- 5.1 监测设计目的

- 5.2 安全监测设计原则和依据

- 5.3 安全监测设计

- 5.4 主要监测仪器设备及工程量

- 6 结论和建议

- 6.1 结论

- 6.2 建议

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].某水电站坝址的工程地质条件浅析[J]. 工程与建设 2020(04)

- [2].叶巴滩水电站坝址区深部变形破裂特征[J]. 岩土工程学报 2017(03)

- [3].藏木水电站坝址选择及地质条件分析[J]. 水电站设计 2017(01)

- [4].水电站坝址工程地质条件分析[J]. 甘肃科技 2016(04)

- [5].巴基斯坦卡洛特水电站坝址“1992·9”特大洪水分析[J]. 水利水电快报 2020(07)

- [6].苏子河胜利水电站坝址比选[J]. 陕西水利 2017(02)

- [7].西藏金河瓦托水电站坝址方案论证[J]. 东北水利水电 2017(08)

- [8].章给寨滑坡对牙根一级水电站坝址选择的影响[J]. 中国水运(下半月) 2012(10)

- [9].岩体力学参数估算方法在怒江松塔水电站坝址区的应用[J]. 资源环境与工程 2009(05)

- [10].锅浪跷水电站坝址及坝型的选择[J]. 中外企业家 2013(25)

- [11].某水电站坝址区工程地质条件评价[J]. 土工基础 2011(03)

- [12].戈兰滩水电站坝址及坝线选择[J]. 云南水力发电 2008(S1)

- [13].缅甸某水电站坝址承压水化学特征及对工程影响分析[J]. 地下水 2017(04)

- [14].甘肃陇南地区地震地质灾害特征——以白龙江某水电站坝址为例[J]. 科技传播 2011(16)

- [15].桃源水电站坝址历年水文情势分析及对电站运行的影响[J]. 山东工业技术 2017(01)

- [16].全景式井中电视在某水电站坝址勘察中的应用与研究[J]. 工程勘察 2012(06)

- [17].洞坪水电站坝址选择[J]. 水电与新能源 2011(02)

- [18].围滩水电站坝址区工程地质条件评价[J]. 山西水利 2013(12)

- [19].水电站坝址岩溶发育情况探析——以某水电站为例[J]. 技术与市场 2011(09)

- [20].水电站坝址渗流微观动态研究综述[J]. 河海大学学报(自然科学版) 2015(05)

- [21].黄河玛尔挡水电站坝址区岩体卸荷特征[J]. 水资源与水工程学报 2011(02)

- [22].基于压水试验下的某水电站坝址区基岩裂隙网络系统透水特性的研究[J]. 地下水 2009(02)

- [23].西南某水电站坝址区泥石流的运动特征及危险性分析[J]. 四川地质学报 2011(01)

- [24].某水电站坝址区环境水化学特征及对工程的影响[J]. 资源环境与工程 2010(02)

- [25].西藏某水电站坝址区风化特征统计分析[J]. 人民珠江 2016(04)

- [26].锦江水电站坝址主要工程地质问题及处理措施[J]. 湖南水利水电 2008(04)

- [27].南捧河轩莱水电站坝址段水生生物资源调查与评价[J]. 云南农业大学学报 2014(06)

- [28].宝瓶水电站坝址的选择与比较[J]. 甘肃农业 2014(15)

- [29].李家峡水电站坝址渗流水化学特征及评价[J]. 水电能源科学 2016(04)

- [30].某水电站坝址河床覆盖层大型原位直剪试验[J]. 水电能源科学 2014(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ed6f7fbc13a916b28e9497b2.html