# XD-1新型锥度螺旋填料的特性研究

### 论文摘要

填料塔是化学工业中常用的一种气液分离设备,填料作为填料塔的核心构件,其性能对填料塔的操作性能及应用范围有极大的影响。XD-1新型锥度螺旋填料,其独特的锥度螺旋结构能使气液两相由逆流接触转变为错流接触,使之与常规填料相比有完全不同的流体力学特性。该填料具有处理能力大、填料层压强降小、制作简易、传质效率高等优点,在工业上有着广泛的应用前景。本论文从流体力学性能和传质性能两部分来研究锥度螺旋填料。在φ80mm的冷模实验塔内,用空气-水物系测定在气相动能因子为0.12-0.80,液相喷淋密度为0-56.59m3/（m2·h）时锥度螺旋填料的流体力学特性,还与θ环、丝网波纹填料进行了比较。传质性能的测定分冷模实验和热模实验两部分。在φ80mm的冷模实验塔内,用空气-二氧化硫-水物系测定在气相动能因子为0.12-0.30,液相喷淋密度为11.32-33.95 m3/（m2·h）时锥度螺旋填料、θ环和丝网波纹填料三种填料的传质性能。另外,在φ25mm和φ50mm的热模实验塔内,以乙醇-水为体系,在全回流操作条件下,测定锥度螺旋填料、拉西环和θ环三种填料的理论塔板数N。实验结果表明:锥度螺旋填料的流体力学性能和传质性能要优于拉西环、θ环和丝网波纹填料。流体力学性能测试中,锥度螺旋填料、θ环和丝网波纹填料三种填料的空隙率之比为:0.823:0.947:0.855时,在相同喷淋密度下,单位高度填料层压降之比却为:0.58:1.10:0.62。以传质单元高度考察填料传质性能的冷模实验结果表明,锥度螺旋填料的传质性能要比θ环和丝网波纹填料要好,而以理论塔板数考察填料传质性能的热膜实验结果表明,锥度螺旋填料比θ环和拉西环填料具有更高的传质效率。此外,本文将不同气相动能因子和液相喷淋密度下单位高度的锥度螺旋填料层压降进行了关联,得出经验关联式,同时,本文在考虑了系统内气液两相流动、物性特征及填料结构参数对压降的影响下,提出了填料塔内锥度螺旋填料的压降模型,经验证,该模型的计算值与实测压降数据吻合较好,为锥度螺旋填料的开发和设计提供了理论依据。本文在前人的基础上进一步研究了锥度螺旋填料在流体力学和传质方面所体现的优异性能,为锥度螺旋填料的工业化应用奠定了基础。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 前言

- 1.1 填料的应用研究进展

- 1.1.1 散装填料

- 1.1.2 规整填料

- 1.2 塔填料压降模型的研究

- 1.2.1 规整填料的传统压降模型

- 1.2.2 规整填料压降模型研究的新进展

- 1.3 传质理论及填料塔的传质模型的研究进展

- 1.3.1 传质理论

- 1.3.2 填料塔传质模型的研究进展

- 1.4 气液分布器的开发研究进展

- 1.4.1 液体分布器

- 1.4.2 气体分布器

- 1.5 本项目研究的目的与内容

- 1.5.1 项目研究的目的、意义

- 1.5.2 项目研究的内容

- 第2章 锥度螺旋填料的压降特性与数据关联

- 2.1 锥度螺旋填料漩涡流场的特性分析

- 2.2 锥度螺旋填料层的压降特性

- 2.2.1 不同类型填料压降的比较

- 2.2.2 不同物系压降的比较

- 2.3 实验数据的关联式拟合

- 2.3.1 拟合方法

- 2.3.2 拟合结果

- 2.4 漩涡流场中的压降模型

- 2.4.1 干塔压降

- 2.4.2 结果与讨论

- 2.4.3 湿塔压降

- 2.4.4 结果与讨论

- 第3章 传质性能的冷模实验研究

- 3.1 实验装置及流程图

- 3.2 实验材料与设备

- 3.2.1 实验试剂

- 3.2.2 仪器设备

- 3.2.3 实验填料

- 3.3 实验测定原理与方法

- 3.3.1 测定原理

- 3.3.2 测定方法

- 3.4 传质实验步骤

- 3.5 实验结果与讨论

- 3.5.1 实验数据分析

- 3.5.2 不同填料的传质效果的比较

- 第4章 传质性能的热模实验研究

- 4.1 实验装置与流程

- 4.2 实验仪器与实验物系

- 4.2.1 实验仪器设备

- 4.2.2 实验填料的规格

- 4.2.3 实验物系

- 4.3 实验原理与方法

- 4.3.1 实验原理

- 4.3.2 实验方法

- 4.4 实验数据处理方法

- 4.4.1 理论塔板数

- 4.4.2 等板高度法

- 4.4.3 折光率-浓度关系

- 4.5 不同填料传质性能的比较

- 4.5.1 小塔对比

- 4.5.2 中塔对比

- 4.6 结果与讨论

- 结论与展望

- 参考文献

- 致谢

- 攻读硕士学位期间公开发表的论文

### 相关论文文献

- [1].无填料喷雾塔在循环水冷却过程中的应用[J]. 磷肥与复肥 2020(01)

- [2].逆流湿式冷却塔内不锈钢填料热力性能的试验研究[J]. 节能技术 2019(06)

- [3].土石混合填料压实特性的颗粒流模拟研究[J]. 路基工程 2020(01)

- [4].瓷塑复合型填料在脱硫塔内的运行效果[J]. 燃料与化工 2020(03)

- [5].浅谈无填料轴封总成在水泵密封中的应用[J]. 中国设备工程 2020(13)

- [6].污水生化填料化学清洗技术的概述[J]. 化工管理 2020(22)

- [7].双层填料生物滞留设施对磷的去除效果研究[J]. 环境污染与防治 2017(01)

- [8].碳化缓释除磷填料的制备与吸附特性分析[J]. 环境科学与技术 2017(05)

- [9].一种柱塞泵防刺漏填料总成的应用[J]. 科技展望 2016(08)

- [10].喷浆机自动填料装置的设计及应用[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2015(04)

- [11].阀门填料函设计计算[J]. 机械 2015(04)

- [12].微电解填料的研究进展[J]. 现代化工 2015(06)

- [13].逆流填料阻力特性测试中挡雨设计的可行性研究[J]. 广州化学 2020(05)

- [14].填料包裹剂在造纸生产中的应用[J]. 中华纸业 2020(22)

- [15].2024年,全球填料市场需求将达7500万吨[J]. 中国粉体工业 2018(02)

- [16].牙科复合树脂中无机填料的研究进展[J]. 材料导报 2016(03)

- [17].充分挖掘“填料库”,提高初中生写作能力[J]. 新课程(中学) 2016(02)

- [18].阀门填料函计算方法浅析[J]. 机械研究与应用 2014(05)

- [19].塔填料的最新研究现状和发展趋势[J]. 现代化工 2008(S1)

- [20].阀门填料辅助拆卸装置[J]. 机械工程师 2008(08)

- [21].钙基复合填料在生物除臭领域的应用研究[J]. 低碳世界 2017(21)

- [22].5种填料对污水中氮磷的吸附特性研究[J]. 应用化工 2016(09)

- [23].粉体材料相关知识（一）[J]. 中国粉体工业 2020(03)

- [24].不同填料组合对污水中氮磷去除效果的研究[J]. 应用化工 2020(10)

- [25].高压机填料冷却效果分析与改进[J]. 氮肥技术 2014(01)

- [26].高填料纸中填料留着的研究[J]. 陕西科技大学学报(自然科学版) 2014(02)

- [27].氧气冷却器填料函设计与校核[J]. 化学工程与装备 2014(08)

- [28].重组蛋白A亲和填料的制备及其性能评价[J]. 色谱 2012(01)

- [29].自制填料与常用湿地填料除磷能力的比较[J]. 环境工程学报 2012(03)

- [30].限进填料及其在生物样品分析中的应用[J]. 分析仪器 2011(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ed805b4dc4ceed0b0315f52d.html