# 火电机组节能管理研究

### 论文摘要

本文对火电机组经济性分析与节能潜力诊断的理论进行了研究,提出了机组节能诊断的方法,对评价机组性能的指标进行了探讨,采用“性能因子”,来评价机组在一定时期内运行的经济性,与传统的供电煤耗率比较,能够综合考虑影响机组经济性的主观因素与客观因素,科学地反映机组设备的健康状态与运行质量。提出了比较完善、可行的火电厂节能潜力诊断模型,开发了机组性能在线监测与能损诊断系统,并将火电机组能耗特性及节能分析系统成功应用于聊城电厂600MW机组,取得了明显的节能效果,为提高火电机组的节能管理研究水平起了积极的作用。

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 第一章 引言

- 1.1 选题背景及研究意义

- 1.2 国内外研究状况

- 1.3 主要研究内容

- 第二章 火电机组性能评价指标研究

- 2.1 传统评价指标的不足

- 2.2 性能因子

- 2.2.1 性能因子的概念

- 2.2.2 运行性能因子与维修性能因子

- 2.2.3 最佳燃料消耗量的计算

- 2.2.4 机组实际燃料消耗量的确定

- 2.3 能损因子

- 2.4 本章小结

- 第三章 火电机组节能潜力诊断

- 3.1 机组节能潜力诊断概述

- 3.2 机组节能诊断目标值的确定

- 3.2.1 设计目标值的确定

- 3.2.2 维修可达目标值的确定

- 3.2.3 运行可达目标值的确定

- 3.2.4 机组各目标值之间的关系

- 3.3 机组节能潜力诊断

- 3.3.1 机组运行可控损耗诊断

- 3.3.2 机组维修可控损耗诊断

- 3.4 节能潜力诊断实例

- 3.4.1 机组设备技术规范

- 3.4.2 机组指标数据的计算

- 3.4.3 机组节能潜力的诊断

- 3.5 本章小结

- 第四章 火电机组能耗特性及节能分析系统

- 4.1 能耗特性及节能分析系统简介

- 4.2 汽机能耗监测及建模技术

- 4.2.1 汽机能耗监测

- 4.2.2 汽轮机组建模技术

- 4.2.3 分析计算基础

- 4.3 锅炉能耗监测及建模技术

- 4.3.1 锅炉能耗监测

- 4.3.2 锅炉建模技术

- 4.3.3 锅炉燃烧的计算

- 4.4 整个机组建模技术

- 4.5 本章小结

- 第五章 火电机组在线监测的节能管理

- 5.1 在线监测的节能作用

- 5.2 在线监测计算方法的概述

- 5.3 在线监测节能实例分析

- 5.3.1 节能实例概述

- 5.3.2 系统结构与原理

- 5.3.3 运行在线监测

- 5.3.4 节能效果明显

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

- 在学期间发表的学术论文和参加科研情况

### 相关论文文献

- [1].应用偏增量法对燃煤锅炉热效率和供电煤耗的优化分析[J]. 锅炉技术 2018(04)

- [2].关于火电厂绿色评价指标的探讨[J]. 能源环境保护 2008(03)

- [3].粗糙集知识约简在确定电站优化目标值中的应用[J]. 电力科学与工程 2013(04)

- [4].基于烟气含氧量的电站锅炉经济性优化分析研究[J]. 电力科学与工程 2009(12)

- [5].基于粗糙集理论的炉膛出口氧量最优值确定[J]. 锅炉制造 2014(06)

- [6].工业抽汽机组煤耗率异常升高分析及优化[J]. 中国新技术新产品 2019(12)

- [7].中国火力发电能耗状况及展望[J]. 中国电机工程学报 2013(23)

- [8].我国火力发电能耗状况研究及展望[J]. 通信电源技术 2016(01)

- [9].300 MW和1000 MW燃煤机组能耗和污染物排放特性[J]. 电站辅机 2019(01)

- [10].电站锅炉变氧量运行经济性分析[J]. 科技创新导报 2011(22)

- [11].南方电网节能发电调度省间优化问题研究[J]. 广东电力 2010(08)

- [12].600MW亚临界空冷机组节能潜力分析[J]. 电力科学与工程 2016(05)

- [13].改进模糊关联规则及其在电站锅炉运行优化中的应用[J]. 华北电力大学学报(自然科学版) 2011(06)

- [14].百万千瓦机组瞬变负荷能耗特性试验研究[J]. 现代电力 2011(02)

- [15].冷渣器冷却水回水接入点分析及改进方案[J]. 热力发电 2009(03)

- [16].国产超临界600MW汽轮机热经济性分析及节能潜力研究[J]. 湖南电力 2008(04)

- [17].达电#3机组耗差分析系统实现锅炉优化运行技术探讨[J]. 产业与科技论坛 2014(01)

- [18].基于技术—经济—环境多因素的燃煤电厂运行经济性评价[J]. 热力发电 2009(05)

- [19].600MW火电机组给水泵驱动方式的经济性评价与比较研究[J]. 华东电力 2009(10)

- [20].330MW亚临界机组循环水泵运行优化[J]. 区域供热 2016(01)

- [21].电网火电机组在线节能发电调度方法和策略探讨[J]. 热力发电 2010(10)

- [22].纯火电电网节能潜力分析[J]. 能源技术 2008(04)

- [23].火电厂供电煤耗率任务指标模型制定研究[J]. 热力发电 2008(06)

- [24].大数据分析方法在厂级负荷分配中的应用[J]. 中国电机工程学报 2015(01)

- [25].超超临界机组瞬变负荷对供电煤耗率的影响[J]. 中国电力 2012(01)

- [26].600MW超临界机组低负荷运行经济性能的分析与改进[J]. 浙江电力 2012(03)

- [27].基于火电机组统一模型的汽轮机级组效率能耗分析[J]. 浙江电力 2015(12)

- [28].660MW机组锅炉氧量测点安装位置对正确测量的影响分析[J]. 科技资讯 2014(33)

- [29].125MW热电联产湿冷机组带吸收式热泵试验研究[J]. 发电与空调 2013(05)

- [30].供电煤耗率对标基准模型及其节能潜力研究[J]. 热力发电 2012(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/eda46cd2ca4e200baaac0a3a.html