# 高速公路试验检测常见问题概述周耿

身份证：43250319810423XXXX

摘要：为了满足我国经济发展需要,我国大力开展高速公路建设,高速公路的施工质量直接关系到行车安全,更影响到当地的经济发展,因此工程人员必须要对高速公路的施工质量予以高度的重视。在高速公路建设中,各种试验检测项目的开展,是确保高速公路施工质量的重要举措,而这些试验检测项目在实施过程中是否合理、科学,更是和高速公路的安全使用有着密切的联系。为此,本文便对高速公路试验检测中所遇到的常见问题进行分析,并针对这些问题提出相应的解决对策。

关键词：高速公路；试验检测；常见问题；解决对策

引言

近年来，大量高速公路的施工与建设，使我国的交通网络变得日益发达，高速公路也已成为发展我国经济的重要脉络。在高速公路建设中，工程人员需要通过相应的试验检测项目来衡量其施工质量，以此判断高速公路是否能够满足使用要求，而这就需要开展的试验检测项目必须合理、科学，只有这样才能对高速公路的施工质量有一个准确的判断。不过，目前在开展高速公路试验检测项目时仍旧有许多问题亟需解决，这在很大程度上影响了试验检测项目结果的真实性。因此，有必要针对试验检测项目开展过程中所遇到的常见问题来提出相应的解决对策。

1高速公路试验检测的必要性及检测项目

1.1高速公路试验检测的必要性

在高速公路建设中，试验检测项目的开展不仅能够帮助工程人员及时了解各个施工环节的施工水平，还能根据试验检测结果来判断工程建设是否满足施工要求，使工程人员能够对高速公路项目所获得的社会效益有一个综合的衡量与评估。除此之外，试验检测项目还有助于节省工程造价，通过开展试验检测项目，能够帮助工程人员对施工材料的属性及性能等方面有一个综合的了解，进而判断出这些施工材料是否能够被应用于高速公路中，并通过材料的运输与中转来达到节省工程造价的目的。并且，工程人员还可通过试验检测来对各种施工材料在高速公路中的应用比例进行科学的调整，以此达到提高施工材料利用效率的目的。最后，试验检测项目的开展还能进一步推动我国高速公路事业的发展，在科学技术的带动下，许多新材料、新工艺与新技术纷纷被应用于高速公路建设中，而试验检测项目的开展，则能够对这些新材料、新工艺与新技术的合理性与科学性进行验证，进而确定哪些新材料、新工艺与新技术能够被应用于高速公路建设中，应用过程中存在哪些不足之处，是否可以进行相应的改进等，这些都能够在很大程度上提高高速公路的施工水平。由此可见，在高速公路建设中开展试验检测项目是非常必要的。

1.2高速公路试验检测的主要项目

高速公路试验检测的主要项目是按照其施工部位进行划分的，主要包括路基施工试验检测和路面施工试验检测。在路基施工试验检测中，其检测项目包括对填充土料的试验检测，明确填充土料的粒径、含水率、承载强度以及组成成分等，这些在试验检测项目中都有明确的要求。比如在挖方段所使用的透水性材料应优先选择废方石料，废方石料的料径最大值不得超过10cm，含土量应控制在5%以内，如果在路基施工试验检测中没有对其相应内容进行明确的要求，则势必会在路基施工过程中出现很多质量问题。在路面施工试验检测中，主要是对路面强度、路面承载能力等内容进行检测，以此确保路面强度能够满足使用要求，不会因压力过大而对路面造成破坏。

1.3高速公路试验检测的常见问题

虽然现阶段我国在建设高速公路时所开展的试验检测项目已经在管理办法中进行了相应的规定，不过这些试验检测项目在开展过程中仍旧有许多常见问题有待解决，并且这些问题的出现会对检测结果的有效性与真实性造成一定影响。

1.4抽检项目遗漏或不完整

众所周知，在高速公路建设中，需要由监理单位对高速公路项目的施工质量进行全过程、全方位的质量监督，同时还要通过相应的试验检测项目来工程质量进行抽检。不过，监理单位在进行质量检测时，并没有完全按照规范要求来进行，所选择的抽检内容和抽检数量不仅存在片面性，抽检结果也不够客观，而且在抽检过程中也没有完全按照相应的流程来实施，进而造成抽检项目出现遗漏或不完整的问题，这对试验检测结果的准确性造成了很大影响。

1.5抽检项目无法对高速公路的整体质量进行真实反映

(1)监管体系不健全

目前，我国在高速公路建设中虽然越来越重视其质量监管，但所建立的质量监管体系却并不健全，这也造成高速公路建设经常会出现监督空白的局面，而且，在进行试验检测时，所选择的样本量比较少，难以全方位的反映高速公路的整体质量，而这就需要相关部门对监管责任进行充分的明确与落实，不断完善监管体系，强化高速公路的施工质量考核，以此弥补高速公路在质量监管上存在的空白与不足。

(2)没有重视混凝土的检测标准要求

在高速公路建设中，混凝土的试验检测是非常重要的，虽然在相关规范中已经明确了具体的检测要求，但在实际检测过程中却并没有对这些检测标准予以严格的控制。比如，在对混凝土进行试压检测时，规范中是按照150mm进行计算的，但在实际检测中，却有许多试件都在150mm以上，进而造成这些混凝土试件在使用过程中非常容易被压坏。

2针对高速公路试验检测中常见问题的解决对策

2.1对高速公路的试验检测体系进行完善

要想提高高速公路的试验检测质量，就必须要对试验检测体系进行相应的完善，不仅要对相应的检测资料进行科学的整理、存放与调用，还要避免无证上岗现象的出现。在试验检测过程中，应确保所选择试验检测项目的全面性，在抽检内容上应保证其科学性，抽检数量应合理，并对具体的试验检测流程进行明确，确保试验检测项目的开展能够严格按照其流程进行，同时还要对高速公路的质量监管制度进行制定与落实，力求试验检测项目的开展质量得到最大限度的提升。

2.2加快新工艺、新材料与新设备的更新换代，提高试验检测人员的综合素质。在高速公路建设中，各种新工艺、新材料、新设备的出现，在极大程度上提高了高速公路的建设质量，如果仅仅采用传统的工艺方法，势必难以满足高速公路的使用要求。因此，施工单位必须要加大新工艺、新材料、新设备的关注力度，提高新工艺、新材料与新设备在高速公路建设中的应用水平，以此确保试验检测项目的准确性得到稳定提高。同时，施工单位还要重视检测人员综合素质的提高，积极组织检测人员进修，强化其操作水平的考核，使检测人员具有一个良好的职业道德，只有这样才能从根本上保障试验检测结果的准确性。

3结语

总而言之，对高速公路的建设质量进行试验检测是具有重要意义的，只有确保试验检测项目的顺利开展，才能及时发现施工过程中存在的安全隐患和质量问题，从而为高速公路的安全施工提供可靠的保障，这也是提高高速公路社会效益的重要举措。因此，在试验检测项目开展过程中，不仅要对试验检测体系进行必要的完善，还要加大新工艺、新材料与新设备在试验检测项目中的应用力度，打造一支综合素质过硬的检测队伍，强化原材料质量的试验检测，并对检测项目的内容及质量要求进一步的细化与明确，只有这样才能从根本上提高我国高速公路的建设水平。

参考文献

［1］杨华．高速公路试验检测技术中的问题及对策［J］．交通世界，2017，(31):46－47．

［2］陈龙．道路桥梁试验检测常见问题及解决对策［J］．交通世界，2018，(12):122－123．

［3］刘建新．高速公路试验检测常见问题分析［J］．交通世界，2018，(13):150－151．

本文来源: https://www.lw50.cn/article/edbb180f5acf28e7194c31da.html