# 基于虚拟裂纹闭合法的裂纹扩展与疲劳寿命研究

### 论文摘要

断裂力学在结构、机械、岩土、航空航天、船舶与海洋工程、核电、油气管道等工程领域有着广泛的应用。但只有极少数断裂力学问题存在解析解,绝大多数工程实际中所遇到的断裂力学问题都要借助于数值分析方法才能够解决。本文首先介绍了基于有限元法计算断裂参数的各种数值方法,包括计算应力强度因子的外推技术,计算J-积分的等效区域积分技术,计算应变能释放率的虚拟裂纹扩展技术。然后着重介绍了具有方便、效率高、计算精度高、不依赖网格尺寸和裂纹尖端无需特殊单元等特点的虚拟裂纹闭合法（Virtual Crack Closure Technique,简称VCCT）。利用通用有限元软件ABAQUS的自定义单元（UEL）功能,基于VCCT开发出了适用于线状直线扩展裂纹的VCCT断裂单元,用于计算应力强度因子和模拟裂纹稳态扩展;进一步开发出了适用于线状直线扩展裂纹的VCCT疲劳单元,用于疲劳寿命预测。通过标准三点弯曲试样的算例表明,采用VCCT断裂单元计算应力强度因子精度可靠;通过双悬臂梁试样的裂纹稳态扩展算例表明,VCCT断裂单元可以很好地模拟裂纹扩展;通过与一组中心裂纹板的实验数据对比表明,采用VCCT疲劳单元能准确地预测疲劳寿命。本文的研究结果为工程技术人员进行断裂与疲劳分析提供了一个简洁而高效的方法。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 1.1 断裂力学中的数值技术简介

- 1.2 用有限元分析断裂问题的难点

- 1.3 课题来源及研究意义

- 1.4 本文的主要工作

- 2 虚拟裂纹闭合法理论

- 2.1 虚拟裂纹闭合法发展回顾

- 2.2 线状裂纹的虚拟裂纹闭合法理论

- 2.3 面状裂纹的虚拟裂纹闭合法理论

- 3 基于虚拟裂纹闭合法模拟裂纹扩展行为

- 3.1 ABAQUS 的UEL 功能简介

- 3.2 VCCT 断裂单元

- 3.3 裂纹扩展模拟算例

- 4 基于虚拟裂纹闭合法预测疲劳寿命

- 4.1 VCCT 疲劳单元

- 4.2 疲劳裂纹扩展寿命预测

- 4.3 网格敏感性的影响

- 4.4 疲劳寿命预测算例

- 5 总结与展望

- 5.1 总结

- 5.2 展望

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].I型裂纹虚拟裂纹闭合法的误差分析及修正[J]. 固体力学学报 2016(03)

- [2].虚拟裂纹闭合法计算陶瓷材料断裂韧性的有效性研究[J]. 湘潭大学自然科学学报 2016(02)

- [3].过载对于疲劳裂纹闭合效应的研究[J]. 武汉理工大学学报(交通科学与工程版) 2017(05)

- [4].基于ABAQUS平台的机电虚拟裂纹闭合法[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2015(10)

- [5].曲面上线状裂纹的虚拟裂纹闭合法公式及其断裂单元[J]. 固体力学学报 2010(S1)

- [6].改进的三维虚拟裂纹闭合方法[J]. 西北工业大学学报 2008(01)

- [7].含预制脱粘的加筋壁板损伤扩展[J]. 机械强度 2020(03)

- [8].基于光滑有限元的含裂纹复合材料的虚拟裂纹闭合法[J]. 湖南大学学报(自然科学版) 2014(08)

- [9].基于扩展无网格法的机电虚拟裂纹闭合法[J]. 四川大学学报(工程科学版) 2015(S1)

- [10].基于虚拟裂纹闭合法分析研究构件应力强度因子的计算[J]. 兰州理工大学学报 2015(04)

- [11].基于虚拟裂纹闭合法计算组合材料的应变能释放率[J]. 玻璃钢/复合材料 2013(03)

- [12].虚拟裂纹闭合法在结构裂缝分析中的应用[J]. 人民长江 2013(13)

- [13].基于虚拟裂纹闭合法计算裂纹扩展的能量释放率[J]. 北京理工大学学报 2010(01)

- [14].应用改进的虚拟裂纹闭合方法求解三维裂纹应力强度因子[J]. 机械科学与技术 2008(01)

- [15].疲劳裂纹闭合的非线性超声在线测量[J]. 国防科技大学学报 2018(05)

- [16].基于虚拟裂纹闭合技术的有限元方法及其在高温混凝土断裂参量计算中的应用[J]. 四川建筑科学研究 2008(02)

- [17].基于虚拟裂纹闭合技术的应变能释放率分析[J]. 复合材料学报 2009(02)

- [18].岩石裂纹闭合效应及其定量模型研究[J]. 岩土力学 2016(01)

- [19].基于小波有限元法的虚拟裂纹闭合法[J]. 吉林大学学报(工学版) 2011(05)

- [20].层压复合材料分层扩展分析的虚拟裂纹闭合技术及其应用[J]. 复合材料学报 2010(01)

- [21].张开裂纹闭合的数值模拟及简化判据研究[J]. 工程力学 2009(09)

- [22].带保载平面应变塑性诱发裂纹闭合效应[J]. 航空动力学报 2010(09)

- [23].低周疲劳下考虑累积塑性应变的裂纹板裂纹闭合效应研究[J]. 大连理工大学学报 2018(04)

- [24].基于裂纹闭合效应的高载迟滞预测模型修正[J]. 力学季刊 2019(01)

- [25].基于DIC的塑性诱导疲劳裂纹闭合行为研究[J]. 兵器材料科学与工程 2019(03)

- [26].考虑裂纹闭合效应的岩石损伤力学模型及耗散能量分析[J]. 长江科学院院报 2016(05)

- [27].虚拟裂纹闭合法在MSC.Patran中的二次开发[J]. 航空计算技术 2009(02)

- [28].基于虚拟裂纹闭合法的铝合金疲劳裂纹扩展分析[J]. 海军航空工程学院学报 2014(02)

- [29].面内裂纹扩展问题的虚拟裂纹闭合法和离散内聚力模型[J]. 固体力学学报 2011(S1)

- [30].基于裂纹闭合效应的疲劳裂纹扩展特性研究[J]. 煤矿机械 2018(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/edc75953a1d58fb2e1e3cedd.html