# 建筑材料检测中影响检测结果的关键因素探析朱军连

广东正昇检测技术有限公司广东佛山528200

摘要：建筑工程中建筑材料的质量对国家的经发展起到了重要的作用，为了能够使建筑材料的质量对企业的发展起到促进的作用，需要严格控制建筑工程中的建筑材料的质量，也就是要加强对建筑材料质量的检测，这能够满足企业的发展以及经济发展的需要。当采用的检测设备不符合实际指标，采用的检测方法未按照规范操作实施以及在送检的材料检测过程中，未对操作的各个环节严格把控等，这些错误的环节都会对建筑材料最后的检测结果造成相当大影响。所以在当前的建筑材料检测工作中，不仅要以合格的建筑材料作为检测对象，更加值得一提的是对工程原材料的检测全过程进行严谨、详细的把关。本文主要分析在建筑材料检测过程中对材料的检测结果产生重要影响的关键因素，进一步对每一个影响检测的因素进行全面分析，并提出对应的解决方法，以提高建筑材料的精确检测水平。

关键词：建筑材料；材料检测；检测结果；关键因素

一、引言

我国现代建筑业近年得到快速发展，随着大量建筑工程进行施工，建设单位对建筑工程的质量要求也越来越高，因此，施工单位为了更好赢得建筑市场份额，必须提升建筑工程质量。从当前质量影响因素来看，建筑材料的检测可以说是对工程质量起着决定性的作用。然而，现实中还存在着很多因素影响着对建筑材料的检测。这些因素影响材料检测结果导致出现误差甚至使试验失去作用。由此可见，因此，寻找建筑材料检测的影响因素并提出相应的解决措施是迫不及待的，这是确保工程质量的重要基础。

建筑工程正式开工之前，建设单位、施工单位对采购的建筑工程材料进行取样和检测，建筑材料的检测准确与否，直接关系到建筑工程的实际质量和使用时间，所以建筑材料的检测是建筑工程施工过程中非常重要的关键环节，而在这关键一步中最为重要的就是要确保建筑材料检测结果的精确性。建筑材料的检测是由专业的检验室进行，只有具有相关检测经验以及专业检测知识的人员才能对建筑材料进行准确的检测，但是，就当前而言，我国国内有相当一部分建筑材料的检测并不是由合格的检测机构主导进行的，检测结果不具有权威性，有部分的建筑材料检验虽然经由专业检测室进行检测，但是这些检测室面临的一个相同的问题就是有关的检测设备过于陈旧，由于未及时引进先进的检测仪器进而使得检测的自动化水平相对较低，检测耗费的时间相对较长，同时相关的检测人员素质有待提升以及对设备仪器的掌握熟练度有待加强，此外测试数据记录不仔细、操作不规范等问题也是在建筑材料检测中影响检测结果的关键性因素。因此，由上述可知，目前在检测建筑材料的过程当中对检测结果能产生影响的关键因素主要包括检测方法不正确、检测仪器设备不先进、检测操作不规范以及检测结果记录不准确等几个方面。

二、影响检测结果的关键因素

1、工程原材料检测方法错误

当前我国很多工程材料检测的检测结果之所以容易受到质疑，一个重要的原因就是采用的检测方法错误，举例来说，对水泥的稠度检测通常采用两种检测方法，一种是标准检测方法，另一种则是代用检测方法，而且国家的规范文件明确规定当采用标准检测和代用检测产生不同的检测结果时，以标准检测的结果为准，但是这样的检测根本难以达到检测目的，检测出来的水泥稠度也难以达到标准，所以针对这种理论与现实脱节的情形，在实践中通常采用代用检测法，并把代用检测的结果作为最终结果。所以在建筑材料检测的整个过程中，检测方法的选择非常重要，因为不同规格的工程材料可以有不同的检测方法，所以在检测过程中必须要根据建筑材料的具体规格选择有应对性的检测方法，而且对于检测方法的选择不仅要有针对性，而且还要与实践中相关的检测标准和要求相符。

2、建筑材料检测仪器过于落后

当前由于部分检测机构的检测仪器过于落后，所以检测的时间长而且检测结果缺乏精度，同时由于在检测设备操作的过程中并未严格按照操作规范实施，也是造成检测结果不准确的重要影响因素之一，为了改变这一情况可以从以下几个方面进行尝试：

（1）、检测机构应根据检测规范以及检测标准的要求及时引进先进的检测设备和仪器，而且不同的检测仪器要齐全，以便对不同型号的建筑材料都能进行准确检测。

（2）、通过检测仪器进行材料检测时，必须要遵照相关的操作手册进行操作，例如在材料检测之前要把检测仪器进行校准，如发现错误要及早对仪器进行重新设定和检修，只有这样才能有效确保检测结果的准确性。

（3）、由于不同的工程材料对不同的检测设备有不同要求，所以在对工程材料进行检测的时候应先对检测仪器进行准确选择，然后再根据材料的检测项目对检测设备的调试进行确认。例如实际检测的时候，拉力机的准确度要优于一级或者等于一级，绝对不能小于一级，否则就会对检测结果造成影响，甚至会产生截然相反的检测结果。

（4）、检测仪器选择正确且已经经过调试之后，难道就可以保证检测结果的准确性吗？答案当然是否定的，检测人员的操作水平以及对检测仪器掌握的熟练程度也会直接影响检测结果，因此检测的工作人员必须要在日常的工作中熟练掌握各种设备的操作流程，在对操作仪器进行数据调整的时候也要耐心和细致，只有这样才能全面的保证检测结果的准确性。

3、建筑材料检测人员素质低下

某些检测单位或检测人员缺乏思想道德素质和科学文化素养。存在一部分材料检测人员滥竽充数，他们缺乏专业的检测知识和道德素养，缺乏强烈的社会责任感，工作不细致，敷衍了事，虚报检测结果，没有遵循阳光、透明、公开、公正、公平的原则，这样做导致直接后果就是进行建筑材料的检测工作起到相反作用，而从长远来看，影响的则是施工质量。

4、其他影响建筑材料检测结果准确性的因素

首先，由于同一材料取样的部位不同，那么也会对建筑材料的检测结果造成一定影响，例如钢材的检测必须要截取规定的检测部位，这样的检测结果才具有准确性，然而在实践中由于检测人员责任意识淡薄或者检测人员违规操作进而造成检测结果偏差的情形屡见不鲜，所以为了尽量保证检测结果的准确性，对于材料的取样部位一定要严格把握。

其次，检测环境也会对检测结果造成影响，温度和湿度对建筑材料的的力学性能非常的大，温度的高低对于建筑材料的强度的影响非常明显。所以要想得到标准的建筑材料性能就必须按照相关的标准规范对材料的养护环境进行调节。

最后，误差及数据处理。检测误差一般是由于操作人员操作不规范及设备精准度造成的，一般情况下试验允许误差的存在，但一定要控制在合理的范围内。若误差过大则会影响试验结果。误差一般分为四种，第一种是同一样品试件间的误差，是在同一实验中，试件与试件间的误差；第二种是同一样品不同试件间的误差；第三种是同一样品在不同设备上得到的误差；第四种是由人为或外界因素引起的。

三、结语

人们越来越看重建筑工程的施工质量，而工程的质量又在很大程度上受到建筑材料的质量检测影响。所以，为了提高建筑材料质量的检测的准确度，提升人民的生活水平，促进建筑施工单位的长远健康发展，要强化建筑材料的检测工作，提高检测人员的专业水平，增强专业技能，淘汰旧的机械设备，引进最为先进的设备，为建筑材料检测提供良好服务。

参考文献：

[1]王明芳.建筑材料检测中影响检测结果的关键因素研究[J].实验技术与管理，2013，（30）：31-33.

[2]王富年.常用建筑材料检验项目及试验数据处理[J].材料分析，2014（27）.

[3]柯翔.浅谈建筑材料检测中影响检测结果的因素[J].建材与装饰，2018（07）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/edcc9792b09fcd1b63cb5ee7.html