# 测控信号数字处理关键技术研究

### 论文摘要

测控通信系统是航天器和导弹系统的重要组成部分,担负着对航天器和导弹的遥控和遥测任务。目前,我国测控通信系统的信号形式正从非扩频体制向扩频体制发展;中频端的处理方式正从模拟电路或数-模混合电路向全数字处理方式发展;实现功能正从单一的分散模式向综合基带处理模式发展;设备形式正从专用设备向通用设备发展。本论文正是在这一背景下,对测控信号数字处理的关键技术进行了深入研究,目的是实现可靠性高、通用性强、复杂度低和安全性好的测控设备。首先,研究了短时突发直接序列扩频信号的快捕问题。在同时采用时分多址和码分多址技术的通信系统中,伪码同步性能对系统性能具有重要的影响。论文提出了一种改进的伪码相位-载波频率二维搜索的算法,并推导出该算法捕获性能指标的近似计算公式。与改进前的算法相比,它具有捕获时间短、硬件实现复杂度低、高精度捕获灵活性强和信噪比大动态时残留载波频差小的特点。其次,研究了大频偏弱直接序列扩频信号的快捕问题。在有同步字段的情况下,设计了一种快速捕获算法,并推导出了各性能指标的计算公式,分析了各参数对性能指标的影响;分析了伪码异步对常用捕获算法的影响,提出一种改进算法并分析了性能。在无同步字段的情况下,提出了一种快速捕获算法,推导出了各性能指标的计算公式。在推导出分段匹配滤波器对应性能计算公式的基础上,与改进算法的性能进行了详细比较。再次,研究了双模式信号的快速识别与捕获问题。提出了一种双模式信号的快速捕获算法和评价双模式信号识别与捕获性能的指标,推导出了详细的计算公式,并与现有实现算法进行了比较。最后,研究了相干模式下信号的全数字重构问题。提出了一种未知调制侧音频率和调制指数时FFT频率引导的算法,推导出了其性能指标的计算公式,并与当前实现方式进行了比较。分析了目前硬件水平下采用低性能频率源作为数字器件处理时钟时对载波恢复性能和侧音恢复性能的影响,并对分析结论进行了系统验证。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.1.1 测控系统的相关背景

- 1.1.2 直接序列扩频信号捕获方法概述

- 1.1.3 频差估计方法概述

- 1.1.4 相干模式中信号重构方法概述

- 1.2 研究问题和主要工作

- 1.3 主要创新点

- 1.4 组织结构

- 第二章 短时突发直接序列扩频信号的识别与捕获

- 2.1 引言

- 2.2 算法描述

- 2.3 性能分析

- 2.3.1 判决分量的分布函数

- 2.3.2 算法捕获性能指标分析

- 2.4 高动态环境下捕获门限的相关问题

- 2.4.1 问题的提出

- 2.4.2 解决方法

- 2.4.3 新门限设置算法对系统性能的改进

- 2.5 直接序列扩频信号的高精度捕获方法及其性能

- 2.5.1 问题的提出

- 2.5.2 改进的高精度捕获方法

- 2.5.3 改进高精度捕获算法的捕获性能

- 2.6 某直接序列扩频通信系统伪码捕获的实现

- 2.6.1 系统描述

- 2.6.2 伪码捕获方案及其性能分析

- 2.7 小结

- 第三章 微弱直接序列扩频信号的识别与捕获

- 3.1 引言

- 3.2 含同步字段的微弱直接序列扩频信号的识别与捕获

- 3.2.1 算法描述

- 3.2.2 性能分析

- 3.2.3 观测窗口效应

- 3.3 无同步字段的微弱直接序列扩频信号的识别与捕获

- 3.3.1 算法描述

- 3.3.2 性能分析

- 3.3.3 观测窗口效应

- 3.4 小结

- 第四章 双模式信号识别与捕获

- 4.1 引言

- 4.2 算法描述

- 4.3 性能分析

- DS和VDS 的统计特性'>4.3.1 U|—DS和VDS的统计特性

- PM和VPM 的统计特性'>4.3.2 U|—PM和VPM的统计特性

- c'>4.3.3 双模式信号正确识别概率Pc

- d'>4.3.4 双模式信号正确捕获概率Pd

- 4.3.5 各指标仿真分析

- 4.3.6 与TDRSS 第四代用户应答机相关性能的比较

- 4.4 数值结果

- 4.5 小结

- 第五章 相干模式下信号的全数字重构技术研究

- 5.1 引言

- 5.2 相干模式下全数字中频应答机的结构

- 5.3 高动态情况下载波的快速引导技术及其性能

- 5.3.1 改进的快速引导算法

- 5.3.2 改进算法的性能分析

- 5.4 晶体振荡器性能对数字重构信号的影响

- 5.4.1 晶体振荡器性能对载波重构性能的影响

- 5.4.2 晶体振荡器性能对侧音重构性能的影响

- 5.5 小结

- 结束语

- 致谢

- 参考文献

- 作者在学期间取得的学术成果

- 附录A 频域相关器与匹配滤波相关器的关系

- 附录B 关于Monte Carlo 实验次数的估计

- 附录C AGC 场强指示（RSSI）与信噪比的关系

- 附录D 检测性能评估的部分指标之间的关系

- 附录E 正态分布随机变量的常用参数定义

- 附录F FFT 分析子带的幅频特性及其噪声等效带宽

### 相关论文文献

- [1].基于FPGA的直接序列扩频发射机的设计与实现[J]. 电子技术与软件工程 2015(07)

- [2].带通采样在直接序列扩频收发系统中的研究和应用[J]. 黑龙江科技信息 2009(28)

- [3].基于直接序列扩频的地铁穿地通信系统研究[J]. 电子技术应用 2017(12)

- [4].引入直接序列扩频的线列阵通信信道均衡技术[J]. 数字技术与应用 2016(12)

- [5].音频及部分频带干扰下多音调制直接序列扩频的抗干扰性能[J]. 通信学报 2010(08)

- [6].直接序列扩频谐波载波偏移调制[J]. 电子与信息学报 2012(10)

- [7].中频直接序列扩频信号模拟器的设计与实现[J]. 装备指挥技术学院学报 2008(01)

- [8].浅析超短波扩频通信技术的实现方法——DS直接序列扩频[J]. 科技传播 2019(06)

- [9].多通道直接序列扩频/跳频接收机的设计与实现[J]. 硅谷 2012(08)

- [10].扩频多符号检测算法及实现[J]. 电子学报 2008(02)

- [11].数字AGC与捕获联合实现的直接序列扩频解调结构[J]. 数字通信世界 2016(S1)

- [12].BPSK直接序列扩频接收机设计与仿真[J]. 电脑与电信 2010(09)

- [13].直接序列扩频和跳频技术[J]. 科技信息 2009(25)

- [14].直接序列扩频通信系统仿真研究[J]. 舰船电子工程 2016(09)

- [15].多进制直接序列扩频系统性能分析及仿真[J]. 航空电子技术 2015(02)

- [16].直接序列扩频多用户检测算法[J]. 科技资讯 2011(36)

- [17].基于ZigBee的WPAN网络配置应用[J]. 今日电子 2009(07)

- [18].直接序列扩频通信抗干扰性能分析[J]. 高等函授学报(自然科学版) 2011(03)

- [19].直接序列扩频DSSS系统及其MATLAB仿真[J]. 科教文汇(上旬刊) 2009(05)

- [20].两种UWB技术方案主要性能之比较[J]. 装备指挥技术学院学报 2009(02)

- [21].短码直接序列扩频CDMA多用户盲同步[J]. 火力与指挥控制 2016(11)

- [22].两级相干累加伪码捕获算法的FPGA实现[J]. 电讯技术 2013(08)

- [23].基于Z87200的直接序列扩频短波Modem的设计[J]. 安阳工学院学报 2009(06)

- [24].四维直接序列扩频系统同步偏差敏感性分析[J]. 中国电子科学研究院学报 2020(09)

- [25].直接序列扩频矿井通信系统的性能分析[J]. 计算机测量与控制 2012(09)

- [26].脉冲雷达对通信的干扰分析[J]. 中国无线电 2009(02)

- [27].基于延时相乘结构的直扩载波最优检测[J]. 清华大学学报(自然科学版)网络.预览 2009(07)

- [28].直接序列扩频通信抗干扰能力研究[J]. 舰船电子工程 2019(04)

- [29].直接序列扩频在ZigBee通信系统中的仿真与分析[J]. 自动化博览 2009(08)

- [30].非正交-码索引调制方法[J]. 电子与信息学报 2018(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/edf57a944e2f5fa3fc151aa4.html