# 不确定奇异时滞系统的时滞相关的动态反馈H_∞控制

### 论文摘要

奇异时滞系统,也称为广义差分微分方程,或广义泛函微分方程,它产生于电机,系统的投入产出,计量经济,环境污染,宇宙飞船姿态等多种模型中。由于滞后是客观世界与工程实际中普遍存在的现象,且奇异系统是比正常状态空间系统更为一般的动力系统,具有许多正常系统没有的特性（如解的脉冲性,传递函数具有无穷极点等）,故奇异时滞系统以其广泛的形式引起了国内外学者的关注。对含单滞后的线性奇异时滞系统,文献[2]和[3]分别独立地以严格LMI的形式给出了系统正则,无脉冲模且渐近稳定的充分性条件。基于此条件,并利用广义二次稳定及广义二次镇定的思想,基于状态反馈的鲁棒镇定问题,鲁棒保性能控制问题及鲁棒H∞问题分别得以研究。文献[5]讨论了含时变不确定性的多滞后奇异时滞系统的可靠H∞控制问题,设计出来的控制器保证对所有的容许不确定性及发生在给定集合中的驱动器故障,闭环系统都是正则,无脉冲模,指数稳定且满足H∞指标。由于上述结论都和时滞无关,故在滞后的值较小时体现出具有较大的保守性。文献[6]通过将奇异时滞系统分解成快慢两个子系统,以LMI的形式给出了奇异时滞系统的时滞相关型稳定性条件及状态反馈控制器的设计方法,但所给出的方法只适用于不含不确定性的情形。 本文研究了不确定奇异时滞系统的H∞鲁棒控制问题。考虑如下的系统模型, （?）E（?）（6）=（A+△A）x（t）+（Ad+△Ad）x（t-τ）+（B1+△B1）u（t）+（B2+△B2）w（t） y（t）=（C+△C）x（t） z（t）=Lx（t） x（t）=Φ（t）,t∈[-τ,0] 除了矩阵E,其余的系数矩阵均含有不确定性,滞后为单的常滞后,但是滞后的精确值可以未知。基于标称奇异时滞系统的时滞相关型稳定性判据,利于广义二次镇定的思想,讨论系统的动态输出反馈情形,给出了H∞鲁棒镇定控制器存在的充分性条件,以保证获得的闭环系统对所有的容许不确定性均为正则,无脉冲模,鲁棒渐近稳定且从干扰到未知输出传函的H∞范数小于预先给定值。另外,利用线性矩阵不等式（LMI）和锥补（Cone Complementarity）线性化算法给出了H∞鲁棒镇定控制器的精确表达式。 定理1所给出的充分条件最终可以归结为基于线性矩阵不等式（LMI）的可解性

### 论文目录

- 中文摘要

- 英文摘要

- 第一节 预备知识和问题描述

- ∞控制'>第二节 不确定奇异时滞系统的时滞相关的动态反馈H∞控制

- 第三节 数值例子

- 第四节 结语

- 附录

- 参考文献

- 致谢

- 学位论文评阅及答辩情况表

### 相关论文文献

- [1].基于响应灵敏度法的时滞系统参数识别[J]. 中山大学学报(自然科学版) 2020(04)

- [2].奇异时滞系统的量化容错控制[J]. 郑州大学学报(理学版) 2019(04)

- [3].脉冲时滞系统的严格φ_0-稳定性[J]. 长春师范大学学报 2016(06)

- [4].切换奇异时滞系统的时滞依赖容许性[J]. 控制工程 2015(04)

- [5].一种针对时滞系统的改进智能轨迹导引控制算法[J]. 科学技术与工程 2020(10)

- [6].不确定奇异时滞系统的观测器型滑模控制器[J]. 山东大学学报(理学版) 2014(03)

- [7].时变大时滞系统参数辨识的仿真研究[J]. 计算机仿真 2013(03)

- [8].热工大时滞系统的广义预测控制研究[J]. 内蒙古石油化工 2012(08)

- [9].一般时滞系统最优控制的逐步优化方法(英文)[J]. 山东大学学报(理学版) 2011(10)

- [10].一类双时滞系统的改进稳定性分析[J]. 贵州师范学院学报 2010(09)

- [11].含有饱和非线性状态约束的不确定离散时间时滞系统保性能控制[J]. 福建师范大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [12].一类具有大时滞的切换时滞系统的稳定性分析[J]. 陕西师范大学学报(自然科学版) 2018(02)

- [13].脉冲变时滞系统的严格稳定性[J]. 兰州文理学院学报(自然科学版) 2016(06)

- [14].退化时滞系统的降维泛函观测器设计[J]. 安徽大学学报(自然科学版) 2010(02)

- [15].具有反馈控制的单种群非自治时滞系统的灭绝性[J]. 运城学院学报 2010(05)

- [16].两类不确定奇异时滞系统鲁棒稳定的相关型判据[J]. 系统工程与电子技术 2008(01)

- [17].时滞系统的自抗扰控制综述[J]. 控制理论与应用 2013(12)

- [18].基于观测器的线性中立时滞系统控制[J]. 河南机电高等专科学校学报 2011(02)

- [19].基于对数量化的网络时滞系统的稳定性与可镇定条件[J]. 江南大学学报(自然科学版) 2010(04)

- [20].一类状态不可测模糊时滞系统的稳定性分析[J]. 辽宁工业大学学报(自然科学版) 2009(03)

- [21].基于频域方法时滞系统H~∞控制的新结果(英文)[J]. 山东大学学报(工学版) 2009(03)

- [22].不确定奇异时滞系统的鲁棒控制[J]. 商丘职业技术学院学报 2008(05)

- [23].饱和非线性约束离散时间时滞系统鲁棒H_∞控制[J]. 三明学院学报 2019(02)

- [24].基于观测器的一类模糊时滞系统的容错控制[J]. 模糊系统与数学 2013(01)

- [25].大时滞系统的自动控制算法实践[J]. 科技与企业 2012(12)

- [26].一类模糊时滞系统的鲁棒二次稳定和H_∞控制[J]. 中国民航大学学报 2011(05)

- [27].多变量时滞系统汽温鲁棒控制策略研究与应用[J]. 电力技术 2010(Z2)

- [28].关于带有参数奇异时滞系统的标称系统的定理证明[J]. 周口师范学院学报 2009(02)

- [29].具有指数型弱耦合时滞系统的同步分支周期解[J]. 南昌大学学报(理科版) 2009(04)

- [30].线性多时滞系统的二阶D型迭代学习控制[J]. 数学杂志 2008(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ee1a93bb0f02d65bff996a2d.html