# 锑掺杂二氧化钛的制备及其光催化性能研究

### 论文摘要

TiO2作为一种环境材料，由于具有无毒、光催化活性高、物理化学性能稳定、价廉等特点，在环境污染治理、太阳能综合利用等方面正发挥着越来越重要的作用。但TiO2的光催化活性通常需要由紫外光线来激发，由此造成其不能直接利用太阳光中的可见光部分，使其应用过程出现不便，且提高了使用成本。克服这一缺点的有效方法是利用金属离子掺杂改性，改变TiO2的能带结构，使其能吸收太阳能中的可见光部分。 本文采用草酸氧钛酸前驱物分解工艺，制备了掺杂锑的二氧化钛粉体，以有机磷农药甲胺磷为例，评价了掺杂二氧化钛光催化剂在可见光下的光催化性能。借助X射线衍射（XRD）、扫描电子显微镜（SEM）、透射电子显微镜（TEM）、X射线光电子能谱（XPS）、紫外-可见光（UV-Vis）分光光度计等对光催化剂及其光催化效率进行了表征。 结果表明，所制备的样品为金红石相和锐钛矿相的混晶，颗粒形状不规则，粉体粒度在100nm左右，且有一定的团聚。XPS结果表明掺入的锑离子以Sb5+的形式存在，锑掺杂进入TiO2晶格后影响了Ti周围的化学环境，使其电子结合能有所增加。掺杂离子锑的引入，阻碍了TiO2由锐钛矿相向金红石相的转变，提高了TiO2的A→R相转变温度。在可见光下，用锑钛掺杂比为0.2％、900℃煅烧保温0.5h后的TiO2降解6h后，甲胺磷的无机磷回收率达到96.4％。掺杂量超过0.2％时，其光催化降解有机物的能力下降。 采用将催化剂物理化学性质与催化活性进行关联的方法，对光催化活性变化规律进行了分析，讨论了掺杂可见光化的可能机制。认为由于掺杂离子进入TiO2光催化剂晶格后，改变了原TiO2的能带结构，在禁带中形成了新的施主掺杂能级，使其带隙减少，TiO2价带电子的跃迁路径发生改变，从而能吸收可见光。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第1章 前言

- 2光催化的发展历程'>1.1 TiO2光催化的发展历程

- 2光催化反应机理'>1.2 TiO2光催化反应机理

- 2的能带结构'>1.2.1 TiO2的能带结构

- 1.2.2 半导体光催化机理

- 2光催化降解效率的影响因素'>1.3 TiO2光催化降解效率的影响因素

- 1.3.1 晶体结构的影响

- 1.3.2 晶粒度的影响

- 1.3.3 表面性能的影响

- 1.3.4 改性技术的影响

- 2光催化剂的制备方法'>1.4 TiO2光催化剂的制备方法

- 1.4.1 水解法

- 1.4.2 溶胶-凝胶法（Sol-gel法）

- 1.4.3 水热合成法

- 1.4.4 微乳液法

- 1.4.5 均匀沉淀法

- 2光催化剂的可见光响应研究进展'>1.5 TiO2光催化剂的可见光响应研究进展

- 1.5.1 金属离子掺杂

- 1.5.2 非金属离子掺杂

- 1.5.3 表面光敏化

- 1.5.4 复合半导体

- 1.6 本课题的提出和研究思路

- 第2章 二氧化钦的制备与表征

- 2.1 试剂和仪器

- 2.1.1 主要试剂

- 2.1.2 主要仪器

- 2.2 光催化剂的制备与表征

- 2制备的基本原理及过程'>2.2.1 掺杂 TiO2制备的基本原理及过程

- 2.2.2 样品的表征

- 2.3 光催化降解实验过程

- 2.3.1 甲胺磷的光催化降解实验

- 43-含量的测定'>2.3.2 PO43-含量的测定

- 2.3.3 光催化降解过程的动力学拟合

- 第3章 制备条件对二氧化钦性质的影响

- 3.1 掺杂离子的选择与引入

- 3.2 光催化剂制备条件分析

- 4+的摩尔比'>3.2.1 草酸与 Ti4+的摩尔比

- 2[TiO（C2O44）2]焙烧温度制度'>3.2.2 H2[TiO（C2O44）2]焙烧温度制度

- 3.3 样品测试分析表征结果及其分析

- 3.3.1 XRD表征结果及分析

- 3.3.2 SEM和 TEM表征结果及分析

- 3.3.3 XPS表征结果及分析

- 第4章 二氧化钛的可见光催化性能及可见光化机理

- 4.1 光催化剂对甲胺磷的降解结果

- 4.1.1 掺杂量对光降解甲胺磷的影响

- 4.1.2 保温时间对光催化效率的影响

- 4.1.3 光照时间对光催化效率的影响

- 4.1.4 光催化反应动力学

- 2可见光化机理'>4.2 锑掺杂 TiO2可见光化机理

- 结论

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].空心球形In_2O_3/ZrO_2-TiO_2纳米复合材料多模式光催化[J]. 化学通报 2017(10)

- [2].光催化去除挥发性有机污染物的研究进展[J]. 现代盐化工 2017(05)

- [3].聚马来酸的合成及其对棉织物光催化抗皱整理的影响[J]. 现代丝绸科学与技术 2015(06)

- [4].光催化纸的研究进展[J]. 纸和造纸 2016(05)

- [5].光催化解“毒”实验日记[J]. 课堂内外(科学Fans) 2020(06)

- [6].钼酸铋基材料的可控制备与光催化性能研究进展[J]. 广州化工 2020(21)

- [7].具有光催化空气净化功能的铝网研制[J]. 化工管理 2020(12)

- [8].光催化混凝土物理力学性能研究[J]. 混凝土 2020(04)

- [9].天然模板法多孔TiO_2遗态材料的制备及其光催化性能[J]. 河北科技师范学院学报 2020(01)

- [10].吡咯并吡咯二酮类染料小分子在光催化制氢中的应用[J]. 中国科学:化学 2020(08)

- [11].光催化功能棉织物的原位制备及性能研究[J]. 棉纺织技术 2020(09)

- [12].负载型光催化膜特征及氟伐他汀降解性能分析[J]. 哈尔滨工业大学学报 2019(09)

- [13].纳米TiO_2光催化混凝土研究进展[J]. 混凝土与水泥制品 2018(06)

- [14].银反点阵列/TiO_2材料的制备及光催化性能研究[J]. 贵金属 2016(S1)

- [15].磷酸银纳米结构的调控及其光催化性能研究[J]. 无机材料学报 2017(03)

- [16].氧化铟掺杂的氧化镓光催化固氮性能研究[J]. 环境科学学报 2017(08)

- [17].可见光催化需氧氧化在有机合成中的应用[J]. 影像科学与光化学 2017(05)

- [18].室内光催化喷雾净化产品与相关净化标准比较[J]. 无线互联科技 2015(15)

- [19].纳米TiO_2@酵母碳球对盐酸四环素的吸附-光催化协同效应及响应面优化[J]. 北京化工大学学报(自然科学版) 2020(02)

- [20].一锅法水热制备Bi_3O_4Cl-BiOCl复合材料及可见光催化性能研究[J]. 能源研究与信息 2018(02)

- [21].TiO_2光催化绿色建筑材料研究进展[J]. 新型建筑材料 2018(06)

- [22].TiO_2光催化纺织品的研究现状[J]. 山东纺织经济 2018(09)

- [23].用智慧舞动光能——光催化前沿论坛侧记[J]. 中国材料进展 2016(10)

- [24].N掺杂TiO_2纳米材料可见光催化性能及其降解水中腐殖酸[J]. 环境工程 2017(01)

- [25].Fe_3O_4/G-BiOCl纳米复合光催化剂的制备及光催化性能研究[J]. 化工新型材料 2017(02)

- [26].半导体材料的能带调控及其光催化性能的研究[J]. 同行 2016(13)

- [27].使用光催化设备能有效预防新型冠状病毒感染吗[J]. 现代物理知识 2020(04)

- [28].2013·中国光催化论坛及产业大会在北京举行[J]. 影像技术 2013(05)

- [29].水和废水纳米TiO_2光催化消毒国外研究进展[J]. 山东建筑大学学报 2012(01)

- [30].卤氧化铋/纸浆纤维复合光催化纸的原位制备及甲醛去除效果研究[J]. 中国造纸 2020(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ee3fccef1b2e5f53b6898978.html