# 掺铥光纤激光器的优化设计与分析

### 论文摘要

掺铥光纤激光器输出的2μm波段激光位于人眼安全波长区，具有效率高、光束质量好、散热性能好及可调谐宽等优点，在医学、生物学、超快光学、激光雷达、遥感等领域具有潜在的应用价值，已经成为光纤激光器研究的热点。而且，2μm掺铥光纤激光器作为中红外光源的泵浦源，可以实现更长波段激光的输出。目前连续功率输出已经接近千瓦量级，但是，随着输出功率的不断提升，如何优化光纤激光系统成为激光器总体设计和工程研制的重要问题。本论文对2μm掺铥光纤激光器进行了理论和实验研究。主要工作可归纳如下：首先，从速率方程出发，理论研究了千瓦级掺铥光纤激光器的最佳光纤长度和斜率效率。理论研究了千瓦级掺铥光纤激光器的泵浦功率、交叉弛豫系数、信号光散射损耗、输出耦合反射率及Tm3+掺杂浓度对2μm激光输出最佳光纤长度的影响。通过优化分析掺铥光纤激光器的工作参数后，得到了最佳光纤长度和最高输出功率。理论研究了千瓦级掺铥光纤激光器的交叉弛豫系数、泵浦光功率填充因子、输入耦合反射率、输出耦合反射率及Tm3+掺杂浓度对斜率效率的影响。为了获得高的斜率效率，详细分析了斜率效率与不同参数之间的变化规律，为获得了高斜率效率掺铥光纤激光器提供了设计依据。其次，搭建了环形腔掺铥光纤激光器的实验系统，实验研究了掺铥光纤激光器的输出特性。在波长为975nm光源泵浦下，获得了中心波长为1.99μm的激光输出。分析了不同输出耦合比及光纤长度情况下，光纤激光器的输出功率变化。最后，从热传导方程出发，推导得出了2μm高功率掺铥双包层光纤激光器中温度分布表达式。理论研究了泵浦功率、包层半径及传热系数对高功率掺铥光纤激光器中温度分布的影响。合理地增加传热系数，选用大包层半径、较长的光纤，可以有效地减少高功率掺铥双包层光纤激光器的热效应问题。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 插图索引

- 插表索引

- 第1章 绪论

- 1.1 课题意义

- 1.2 课题背景

- 1.2.1 概述

- 1.2.2 掺铥光纤激光器的国内外研究现状

- 1.2.3 掺铥光纤激光器的应用

- 1.3 本文结构与内容介绍

- 第2章 掺铥光纤激光器的理论模型

- 2.1 掺铥光纤激光器的工作原理

- 2.2 Tm3+的能级结构及掺杂在各种基质中的光谱特性

- 2.2.1 Tm3+的能级结构

- 2.2.2 Tm3+掺杂在各种基质中的光谱特性

- 2.3 掺铥光纤激光器的泵浦方案

- 2.3.1 3H6→3F4泵浦方案

- 2.3.2 3H6→3H5泵浦方案

- 2.3.3 3H6→3H4泵浦方案

- 2.4 2μm 掺铥光纤激光器的速率方程

- 2.5 小结

- 第3章 掺铥光纤激光器的优化分析及实验研究

- 3.1 掺铥光纤激光器的数值求解算法

- 3.2 2μm 掺铥光纤激光器的最佳光纤长度分析

- 3.2.1 概述

- 3.2.2 仿真与结果分析

- 3.3 2μm 掺铥光纤激光器的斜率效率分析

- 3.3.1 概述

- 3.3.2 仿真与结果分析

- 3.4 掺铥光纤激光器的实验研究

- 3.4.1 概述

- 3.4.2 掺铥光纤激光器的实验装置

- 3.4.3 实验中的关键问题

- 3.4.4 实验结果与分析

- 3.5 小结

- 第4章 2μm高功率掺铥光纤激光器的热效应分析

- 4.1 概述

- 4.2 高功率掺铥光纤激光器内部温度的理论模型

- 4.3 仿真与结果分析

- 4.3.1 光纤轴向温度分布

- 4.3.2 包层半径对光纤轴向温度分布的影响

- 4.3.3 传热系数对光纤轴向温度分布的影响

- 4.3.4 光纤径向温度分布

- 4.3.5 泵浦功率对光纤径向温度分布的影响

- 4.3.6 传热系数对光纤径向温度分布的影响

- 4.4 小结

- 总结与展望

- 参考文献

- 致谢

- 附录 A 攻读硕士学位期间所发表的学术论文论文目录

### 相关论文文献

- [1].两种光纤长度测量方法的比较[J]. 现代计算机(专业版) 2018(10)

- [2].基于激光相位法测量光纤长度[J]. 北京信息科技大学学报(自然科学版) 2017(02)

- [3].基于高斯光脉冲延迟技术的光纤长度精确测量方法[J]. 计量学报 2015(01)

- [4].毫米级精度光纤长度测试仪的研制[J]. 光纤与电缆及其应用技术 2017(05)

- [5].基于最小误码率的虚拟光纤长度优化算法[J]. 光通信技术 2016(03)

- [6].基于微分环干涉技术的光纤长度测量系统[J]. 信息技术 2010(07)

- [7].小康巡诊日记[J]. 智能建筑与城市信息 2010(10)

- [8].基于直接控制光纤长度的RoF系统色散管理[J]. 光电子技术 2011(02)

- [9].光纤放大器中受激布里渊散射的抑制[J]. 激光与红外 2017(01)

- [10].双泵浦光纤参量放大器光纤长度的选取研究[J]. 光通信研究 2008(02)

- [11].XFEL飞秒同步与定时系统中光纤长度变化的数字化监测(英文)[J]. 强激光与粒子束 2012(02)

- [12].基于时间戳技术的光纤长度精确测量方法（英文）[J]. Journal of Measurement Science and Instrumentation 2016(03)

- [13].基于调制相移法的高准确度光纤长度测量技术[J]. 光子学报 2016(07)

- [14].基于飞秒激光的光纤长度测试方法[J]. 北京信息科技大学学报(自然科学版) 2013(02)

- [15].掺镱双包层光纤激光器的输出特性[J]. 河南科技大学学报(自然科学版) 2014(01)

- [16].宽带宽超荧光的实验研究[J]. 科协论坛(下半月) 2008(08)

- [17].掺镱光纤放大器增益特性的理论分析[J]. 光子学报 2008(05)

- [18].光子晶体光纤中基于受激布里渊散射实现快光的数值模拟研究[J]. 发光学报 2016(03)

- [19].一种光纤陀螺干涉仪光纤长度误差量测量方法[J]. 红外与激光工程 2015(05)

- [20].光纤传输过程中的色散特性[J]. 光谱实验室 2011(03)

- [21].大功率单频多芯光纤放大器中抑制受激布里渊散射的分析[J]. 物理学报 2008(08)

- [22].高功率1018nm连续掺镱光纤激光器[J]. 激光与红外 2016(09)

- [23].传能光纤长度对连续波单频光纤放大器SBS阈值特性的影响[J]. 光学学报 2013(08)

- [24].光纤链路的现场质量检测方法[J]. 铁路计算机应用 2010(05)

- [25].时分复制技术皮秒脉冲光纤放大器数值研究[J]. 中国激光 2017(02)

- [26].短波长输出的掺镱光纤及其激光器研究[J]. 华中科技大学学报(自然科学版) 2017(06)

- [27].新型定时系统设计[J]. 核技术 2010(06)

- [28].光纤台灯的包络面[J]. 大学物理 2016(03)

- [29].无源光网络光纤测距与时间同步方案改进[J]. 电子世界 2013(09)

- [30].光纤参量放大器增益特性的理论与仿真分析[J]. 电子器件 2012(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ee550f660c480fca55fdcd3e.html