# 大型水电厂保护整定计算及其软件的研究

### 论文摘要

目前我国正处于水电建设的高速发展时期,根据电力发展规划和“西电东送”的需要,大型水电厂的建设规模不断增大,为了使保障其安全运行的继电保护装置有效的发挥作用,需要对大型水电厂继电保护整定计算技术进行不断的研究和改进。本文以三峡电厂工程项目为背景,论述对大型水电厂低压厂用电系统保护整定计算以及大型发电机变压器组保护整定计算软件所进行的研究。现代大型水电厂的厂用电系统在保证厂用设备可靠供电的同时,还需能在紧急情况下提供支持电源,这使得厂用电系统,以及厂用电保护的配置和相互配合均比较复杂,从而对保护整定计算提出了更高的要求。本文以三峡右岸电站为例,研究大型水电厂厂用电低压系统保护的整定计算问题:基于对厂用电系统接线方式的分析,用PSASP软件建立了厂用电模型;通过短路计算完成了系统的等值;对厂用电低压系统中广泛采用的保护元件—脱扣器的特性进行了研究,解决了保护之间的配合问题,提出了一套切实可行的整定方案,该方案通过了评审并已在现场投入运行。大型发电机变压器组内部结构复杂,其保护配置繁多,且不同保护厂家产品的整定内容存在较大的差异,造成整定工作非常复杂,人工计算容易出错,迫切需要开发一套工程实用的整定计算软件平台。该软件的设计难点在于准确反映各类电厂的系统接线以及各个厂家保护装置内部的整定项,能直接形成与保护装置整定项相匹配的整定清单。本文提出了一个面向装置的通用型发变组保护整定计算软件系统的设计方案;通过分析发电机变压器组保护配置、整定计算特点及不同厂家保护的差异,确定了该软件的基本任务和功能设计方案;基于对软件系统的总体结构、数据库和软件界面等方面进行的研究,形成了该软件的实现技术方案。该软件由Delphi与SQL Server相结合构成,能实现图形建模管理、数据管理、故障分析、保护整定计算、定值管理等功能,其中整定计算模块采取自定义整定计算原则的方式,能满足不同水电厂的需要。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 大型水电厂继电保护整定计算的发展与现状

- 1.3 本论文主要工作和章节安排

- 2 大型水电厂厂用电系统及其短路计算研究

- 2.1 大型水电厂厂用电系统概述

- 2.2 大型水电厂厂用电系统保护的配置

- 2.3 大型水电厂厂用电系统短路计算研究

- 2.4 本章小结

- 3 大型水电厂厂用电低压系统的保护整定

- 3.1 大型水电厂厂用电低压系统结构

- 3.2 大型水电厂厂用电低压系统保护特点

- 3.3 大型水电厂厂用电低压系统常用保护装置

- 3.4 三峡右岸电站厂用电低压系统保护的整定实例分析

- 3.5 本章小结

- 4 大型水电厂发电机变压器组保护配置及整定分析

- 4.1 大型水电厂发电机变压器组单元接线形式及其特点

- 4.2 发电机变压器组单元保护特点及配置

- 4.3 发电机变压器组保护整定的研究

- 4.4 本章小结

- 5 大型水电厂发变组保护整定计算软件平台的设计方案

- 5.1 软件实现的任务与功能

- 5.2 软件结构与设计思想

- 5.3 软件开发工具

- 5.4 软件的操作流程

- 5.5 本章小结

- 6 全文总结与展望

- 6.1 全文总结

- 6.2 下一步的研究工作

- 致谢

- 参考文献

- 附录1 作者在攻读硕士学位期间所从事的科研工作

### 相关论文文献

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ee7af50e3d2bd4a0afc37fc3.html