# 框架剪力墙结构建筑施工技术段宇豪

中国华西企业有限公司

摘要：本文对框架剪力墙结构的概念、特点以及施工技术等进行了讨论，希望对大家有所帮助。

关键词：高层建筑；框架剪力墙结构；施工技术

引言：随着我国经济的不断发展以及城市化进程的不断加快，建筑行业中的高层建筑逐渐增多，这也就推动了框架剪力墙结构的应用于发展。现阶段人们越来越注重生命安全，对于建筑物的质量是更为看重，这样框架剪力墙结构成为了人们视线中的重点问题。而施工技术对于建筑来说又是尤为重要的，对整个工程的质量、工期等有着很大的影响，所以我们要对框架剪力墙施工技术进行研究与讨论，才能够更好的保障框架剪力墙结构建筑物的质量，为人们创造出更安全的庇护所。

一、框架剪力墙的基本概念

框架剪力墙结构指的是在框架结构中运用钢筋混凝土剪力墙的结构形式，这样的结构能够很好的承担建筑物中的应力符合，从而使整个建筑物更加稳定。框架剪力墙自身刚度也比较大，所以可以是钢筋混凝土墙板的水平力与竖向力得到一个很好的提升。在建筑工程中运用框架剪力墙结构，能够创造出更多的使用空间，并且能够很好的规避各种梁与棱角的裸露在外，使得建筑空间有着更好的完整性，为室内装修提供方便，内部结构更加美观。

二、框架剪力墙结构的受力与变形特点

框架剪力墙结构是框架与剪力墙结构相结合的产物，这两者共同合作，来承担起整个建筑的防震受力要求，从而就形成了这种和谐统一的框架剪力墙结构体系。框架剪力墙结构的承重能力以及抗侧向变形刚度都有了很大的提高，并且更加优秀的保障了建筑物的正常使用功能，是一种有着很高适应性的结构形式。

1.受力特点

框架剪力墙结构的刚度比框架结构高出很多，所以剪力墙承担了很大一部分的剪力，在一般情况下，剪力墙能承担百分之八十左右的剪力。由于上述变形的协调作用，框架和剪力墙的荷载和剪力分布沿高度在不断调整。

2.形变特点

从外观上可以看出框架剪力墙结构是一种与地面保持垂直的结构，当外界的作用力作用到空腹悬臂梁式，由于框架的抗压性较差，会使得整个结构出现形变弯曲，

所以框架剪力墙结构在受到外力影响的时候，会产生一定程度上的弯曲与变形。

三、框架剪力墙结构的施工技术

1.测量放线技术

再进行框架剪力墙结构施工时，我们第一步要做的就是测量放线，测量放线的好坏直接影响到建筑工程的质量，这就要求工人们严格依据施工图纸以及相关的从业规范进行科学、合理的测量放线工作。在测量的过程中，要将放线测量的轴线控制网环节做好，还要做好标注，为以后的施工作业创造便利。

2.钢筋工程

在框架剪力墙结构中，钢筋的作用是十分突出的，钢筋工程的施工更被认为框架剪力墙结构施工的重中之重。钢筋作业所涉及到的钢筋类型十分多样，有着很多的外形与型号，所以在进行绑扎以及各种加工作业的过程中非常容易出现不同程度上的偏差，这对于整个构建的受力就会产生影响，严重的会留下很大的安全隐患，影响建筑工程的施工质量，所以再进行钢筋作业时一定要规范、细心。要对钢筋的数量、规格、等级与间距等进行严格的把控，切实保障绑扎的质量。并且通常情况下剪力墙墙体内部所设置的钢筋一般较细，所以一般情况下采用绑扎待解，那么在进行混凝土浇筑的过程中，钢筋网经常会发生位移，我们可以通过将通常水平钢筋焊接在竖向钢筋搭接范围点的方式来防止这种问题的发生。同时我们要保证保护层的厚度，这就需要通过放置足够数量的垫块来实现。

3.模板工程

现场施工人员再搭建模板的过程中，要充分考虑到刚度等级，选择刚度等级较高的模板进行施工，于此同时要保障模板的搭建强度，而且充分考虑到模板的平整性与整体性。在施工的过程中为了让钢筋保护层的厚度达到需求，我们可以采用在模板之间设置石块的方式来确保厚度需求。

4.混凝土施工技术

混凝土施工技术对于框架剪力墙结构来说也是十分重要的，混凝土施工的好坏直接影响到建筑的安全与稳定。所以为了保障建筑工程的质量，就要对混凝土施工技术进行严格的把控。优秀的混凝土施工技术不仅可以缩短施工时间，提高施工效率，更能够使得整个框架剪力墙的刚度与抗震能力得到提高，大大增强建筑物的稳定性。对混凝土施工技术的控制主要从以下几个方面进行：

（1）要保障框架结构混凝土施工的顺利开展，就必须保障用料，毕竟再好的技术如果没有好的物质基础的话也是建筑不出好的建筑物的，所以在选取混凝土配合材料时，应进行对其性能进行检测，对于吸水率或含泥量等较大的骨料不给予使用，防止浇筑成的混凝土干缩性太强，尽量选择级配良好的骨料进行混凝土拌合施工，确保混凝土的拌和质量。相关的施工人员更要树立起责任心，积极学习了解各种混凝土材料的特性与功能，在实际施工的过程中注意混凝土的质量控制。

（2）在施工的过程中要对模板进行清理，将模板内的异物清洗干净，有关人员再进行混凝土浇筑时一定要按照相关的国家规范以及施工的先后顺序，这样才能够保障施工质量，浇筑水平的高低会影响到浇筑质量，实践证明，浇筑质量会直接影响到混凝土的抗压能力与张力。

（3）施工后期更不能轻视混凝土的养护工作，当混凝土终凝之后，要对其进行相应的养护工作，要根据工程的具体情况，采用适宜的养护手法，确保养护工作的顺利进行。养护可以提高混凝土的强度。在混凝土期间要确保混凝土的温度、湿度与湿润。

5.框架剪力墙内隔墙施工

我们需要在不影响基础承重的前提下，运用内隔墙施工技术，来起到美化建筑物的作用，内隔墙施工技术要注意以下两个方面：

（1）在内隔墙材料的选择上，一定非要选择经济、隔音效果、抗震能力等较好的隔墙材料，现在一般选用的都是小型空心砌块。

（2）在内隔墙施工技术的选择也是十分重要的，虽然内隔墙没有基础构建重要，但是它会对建筑的美观与价格起到很大影响。这就要求我们在进行内隔墙设计时，注重设计的合理性与可操作性。内隔墙一般都是在整个工程的末尾阶段进行施工，之前施工的好坏直接可以在内隔墙施工中体现出来，所以在内隔墙施工的过程中，要对建筑物进行实时把控，在确保基础承重能力的前提下进行内隔墙施工，尽全力保障建筑物的施工质量。

三、结语

综上所述，在我国框架剪力墙施工的过程中，还存在许多问题，我们要做到不断发现问题、提出问题、解决问题才能够建造出更多质量过硬、舒适美观的建筑物，在现阶段激烈的市场竞争下，对于框架剪力墙施工技术的要求也越来越高，所以框架剪力墙施工也不断向着精细化与先进化的方向进行发展，相信在不久的将来，框架剪力墙技术会为我国的建筑事业创造更大的价值。

参考文献：

[1]韩亚辉.浅析建筑工程中框架剪力墙结构工程施工技术[J].民营科技，2013/07.

[2]王福红.浅析建筑工程中框架剪力墙结构工程施工技术[J].城市建设理论研究，2014.4

[3]孙新国.试论建筑工程中框架剪力墙结构工程施工技术[J].建筑工程技术与设计，2014.9

本文来源: https://www.lw50.cn/article/eeaa7fd1f753bb634b4f448a.html