# 基于载波相位的SINS/GPS系统研究

论文题目: 基于载波相位的SINS/GPS系统研究

论文类型: 硕士论文

论文专业: 精密仪器及机械

作者: 刘春卓

导师: 陈楸

关键词: 捷联惯导系统,全球定位系统,组合导航系统,卡尔曼滤波,载波相位,整周模糊度,周跳,伪卫星

文献来源: 西北工业大学

发表年度: 2005

论文摘要: 组合导航技术是提高导航系统整体性能的有效途径。本文主要围绕基于载波相位的SINS/GPS组合系统,进行了理论分析、数学建模、结果仿真等研究工作。 载波相位应用中存在着整周模糊度的求解和周跳的检测与校正两个关键性问题,只有有效的的解决了这两个问题,才能获得高精度的导航结果。在对现有方法研究的基础上,本文采用了一种基于SINS数据辅助的整周模糊度解算和周跳的检测与校正方法。其简单快速,较其他的传统方法有很大的优越性。 在设计组合系统的卡尔曼滤波器时,采用间接法反馈校正模式。利用GPS输出的卫星星历数据和观测时刻等信息计算卫星的位置,同时利用SINS给出的飞行器的位置,计算用户到卫星间的距离。将其与GPS输出的载波相位测量值(已确定整周模糊度,且表示为距离)的差值作为卡尔曼滤波器的输入值,对惯导误差值进行估计。仿真结果表明:在组合中断时间较短的情况下,系统的位置、速度精度均有相当显著的提高。 最后,本文提出了基于载波相位的SINS/伪卫星组合导航设想,并对其进行了一定的探讨。它所具有的低成本,抗摧毁以及自主性等特点,对于我国用户、特别是军用方面有着极其深远的意义。

论文目录:

1 绪论

1．1 问题的提出

1．2 国内外研究现状

1．3 本文的主要工作

1．4 导航常用坐标系的建立及主要参数说明

1．4．1 导航常用坐标系的建立

1．4．2 常用参数说明

2 SINS的基本原理及力学编排方程

2．1 捷联惯导系统墓本原理

2．2 捷联惯导系统的力学编排方程

2．2．1 指令角速度的求取

2．2．2 姿态矩阵的计算

2．2．3 速度方程

2．2．4 导航位置的求解

2．3 微分方程的数值积分法

3 SINS的误差方程

3．1 引言

3．2 陀螺误差模型

3．3 加速度计误差模型

3．4 姿态误差方程

3．5 速度误差方程

3．6 位置误差方程

4 载波相位整周模糊度的求解

4．1 引言

4．2 载波相位测量的原理

4．3 载波相位的差分测量值

4．4 现有整周模糊度解算方法的介绍与分析

4．5 基于SINS辅助的整周模糊度求解

5 载波相位周跳的检测和校正

5．1 引言

5．2 周跳产生的原因

5．3 现有周跳的检测与校正方法回顾

5．4 基于SINS辅助的周跳检测与校正方法

6 基于载波相位的 SINS/ GPS组合方案

6．1 引言

6．2 状态和量测的选取

6．3 输出校正和反馈校正

6．4 基于载波相位的SINS/ GPS组合模式

7 基于载波相位的组合卡尔曼滤波器设计

7．1 KALMAN滤波算法简介

7．1．1 Kalman滤波的特点

7．1．2 离散型卡尔曼滤波基本方程

7．2 组合系统卡尔曼滤波器设计

7．2．1 卡尔曼滤波器状态方程的建立

7．2．2 卡尔曼滤波器量测方程的建立

7．2．3 状态方程的离散化

7．2．4 闭环卡尔曼滤波算法

7．2．5 惯导参数误差的校正

8 组合系统的仿真分析

8．1 仿真方案设计

8．2 仿真

8．2．1 飞行器飞行轨还仿真

8．2．2 SINS系统仿真

8．2．3 SINS/ GPS组合系统仿真

9 SINS/伪卫星组合导航技术探讨

9．1 研究意义

9．2 方案探讨

10 总结和展望

10．1 工作总结

10．2 展望

致谢

附录A: 发表论文

附录B: 参考文献

发布时间: 2005-06-27

参考文献

- [1].基于光纤陀螺的SINS/GPS组合导航系统研究及工程实现[D]. 陈世同.哈尔滨工程大学2005

- [2].地磁/SINS/GPS微型组合导航系统研究[D]. 赵臣.沈阳理工大学2018

- [3].基于非线性滤波的SINS/GPS组合对准技术研究[D]. 徐晓敏.哈尔滨工程大学2018

- [4].低成本SINS/GPS组合导航系统的研究[D]. 张文.南京理工大学2006

- [5].基于地磁对弹体滚转角动态对准的SINS/GPS组合导航算法设计与仿真[D]. 胡彬.南京理工大学2017

- [6].基于光纤陀螺的SINS/GPS组合导航算法研究[D]. 张英杰.哈尔滨工程大学2013

- [7].SINS/GPS组合导航系统研究[D]. 徐良臣.哈尔滨工程大学2008

- [8].无陀螺SINS/GPS组合导航系统研究[D]. 赵霞.西北工业大学2006

- [9].空间机动平台SINS/GPS组合导航系统研究[D]. 马松.哈尔滨工业大学2010

- [10].基于非线性滤波的SINS/GPS紧组合导航方法研究[D]. 王刚.哈尔滨工程大学2016

相关论文

- [1].基于载波相位的SINS/GPS组合导航系统的研究[D]. 何东旭.哈尔滨工程大学2010

- [2].GPS载波相位定位技术的研究[D]. 陈石磊.西安电子科技大学2008

- [3].载波相位测量的定位解算算法研究[D]. 石小丽.电子科技大学2008

- [4].GPS动态载波相位测量技术研究及应用[D]. 陆维维.河海大学2006

- [5].GPS载波相位测量技术的改进[D]. 朱卓吾.西安电子科技大学2007

- [6].GPS载波相位定位算法研究与仿真[D]. 张旭.哈尔滨工程大学2007

- [7].GPS载波相位高精度惯性组合导航系统研究[D]. 岳淼.南京航空航天大学2007

- [8].利用GPS载波相位信号确定载体姿态研究[D]. 陈玉林.南京航空航天大学2005

- [9].基于DSP的GPS动态载波相位差分技术研究[D]. 程伟.西北工业大学2006

- [10].GPS动态载波相位测量定位技术研究[D]. 许春明.哈尔滨工程大学2002

本文来源: https://www.lw50.cn/article/eeb992ae13d4b24b17f5d0cf.html