# 基于水锤和气压脉冲的管道冲洗试验研究

### 论文摘要

给水系统是城镇的基础设施之一,给水管网是给水系统重要的组成部分,经水厂净化后的水,通过给水管网输送至用户。一般水厂出水水质都能达到国家规定的生活饮用水水质标准,但经过给水管网送至用户时,水要在给水管网中停留一段时间,在此期间会受到二次污染。管网中的“生长环”是造成二次污染的重要原因,清除“生长环”有利于提高供水水质和管道通水能力。通过对几种管道清洗方法的对比发现,气压脉冲法是一种非常好的管道冲洗方法。对气压脉冲法进行理论研究,提高气压脉冲法的冲洗效率,对减少管网水二次污染有重要的理论和实际意义。为了更好的研究气压脉冲法,通过自行设计搭建的试验平台,对开阀水锤这种瞬变流进行了研究。通过控制开阀间隔时间进行试验发现,开阀能引起管道内水流的流速和压力的剧烈波动,揭示了这种波动幅度的大小与开阀间隔时间的关系。用特征线法对开阀水锤进行了模拟,模拟结果与试验结果吻合。对气压脉冲的脉冲发生频率进行了研究,得到了最优的脉冲发生频率;供气压力一定的情况下,改变供水流量,得到供水流量与管道中水流流速、压力之间的关系;供水流量一定的情况下,改变供气压力,得到供气压力与管道中水流流速、压力之间的关系。对比开阀和气压脉冲所形成的两种瞬变流形式的压力波传播速度、压力等参数,发现气压脉冲更能增加管道中水流的紊动程度,冲洗效果更好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 课题来源

- 1.2 课题背景

- 1.3 课题研究的目的及意义

- 1.4 国内外相关领域发展现状

- 1.4.1 城市供水管网二次污染原因

- 1.4.2 供水管网二次污染的危害

- 1.4.3 供水管网二次污染的应对措施

- 1.4.4 国内外管网清洗技术发展现状

- 1.5 课题主要研究内容

- 第2章 水锤分析基本理论

- 2.1 水锤计算的基本方程

- 2.2 水锤波速的计算

- 2.3 水锤基本计算方法

- 2.3.1 特征线法概述

- 2.3.2 特征方程组

- 2.3.3 特征方程组的求解

- 2.4 边界条件的处理

- 2.4.1 管道进口

- 2.4.2 管道出口

- 2.4.3 串联管道的连接点

- 2.5 管道的分段

- 2.6 本章小结

- 第3章 水锤试验研究

- 3.1 试验介绍

- 3.1.1 试验装置

- 3.1.2 试验数据采集系统

- 3.2 流态

- 3.2.1 层流和紊流

- 3.2.2 流态判定标准

- 3.3 水锤试验

- 3.3.1 不同开阀时间水锤试验

- 3.3.2 试验结果分析

- 3.4 水锤模拟

- 3.4.1 沿程阻力系数的测定

- 3.4.2 水锤波速计算

- 3.4.3 模拟结果

- 3.4.4 模拟结果的分析

- 3.5 本章小结

- 第4章 气压脉冲试验研究

- 4.1 试验装置

- 4.2 脉冲频率选择试验

- 4.2.1 充气1s 脉冲间隔时间选择试验

- 4.2.2 充气2s 脉冲间隔时间选择试验

- 4.2.3 充气3s 脉冲间隔时间选择试验

- 4.2.4 充气4s 脉冲间隔时间选择试验

- 4.2.5 充气5s 脉冲间隔时间选择试验

- 4.2.6 充气6s 脉冲间隔时间选择试验

- 4.2.7 充气7s 脉冲间隔时间选择试验

- 4.2.8 充气8s 脉冲间隔时间选择试验

- 4.2.9 充气9s 脉冲间隔时间选择试验

- 4.2.10 充气10s 脉冲间隔时间选择试验

- 4.2.11 充气时间选择

- 4.3 变流量脉冲试验

- 3/s 脉冲试验'>4.3.1 流量0.0035m3/s 脉冲试验

- 3/s 脉冲试验'>4.3.2 流量0.0041m3/s 脉冲试验

- 3/s 脉冲试验'>4.3.3 流量0.0046m3/s 脉冲试验

- 4.3.4 不同流量脉冲试验比较

- 4.4 变气压脉冲试验

- 4.4.1 脉冲频率3s-5s 变气压脉冲试验

- 4.4.2 脉冲频率4s-5s 变气压脉冲试验

- 4.4.3 脉冲频率5s-5s 变气压脉冲试验

- 4.5 本章小结

- 第5章 水锤与气压脉冲对比研究

- 5.1 管道内部流态

- 5.1.1 有压供水管道中气水两相流的六种流态

- 5.1.2 六种流态间的相互转化

- 5.1.3 段塞流

- 5.1.4 管道内部流速

- 5.2 压力波传播速度

- 5.3 测压点压力变化

- 5.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].地基加固新工法-气压劈裂技术研究进展[J]. 地基处理 2019(01)

- [2].气压瓶琴的制作教程[J]. 乐器 2020(09)

- [3].简述民航气压的观测和报告[J]. 数码世界 2019(08)

- [4].为什么夏天的气压比冬天低?[J]. 小读者 2011(07)

- [5].高气压4英寸×8英寸扩孔钻头的设计开发[J]. 科技风 2016(18)

- [6].气压的变化与哪些因素有关[J]. 中学生时代 2008(12)

- [7].气压治疗预防妇科术后下肢静脉血栓的观察及护理[J]. 健康之路 2018(03)

- [8].鼻吸气压对慢性心力衰竭患者吸气肌强度的评价及其与膈肌形态学的关系研究[J]. 中国初级卫生保健 2017(01)

- [9].浅谈保障公交车运行安全的制动气压[J]. 城市公共交通 2013(10)

- [10].环境试验设备气压校准方法探究[J]. 计量与测试技术 2014(11)

- [11].呼哧! 呼哧![J]. 少儿科学周刊(少年版) 2020(03)

- [12].高气压高效冲击器的技术改造及应用[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2013(01)

- [13].气压治疗在心律失常射频消融术后的应用效果观察[J]. 卫生职业教育 2020(19)

- [14].按摩模式对按摩椅气压按摩效应的实验研究[J]. 人类工效学 2014(05)

- [15].基于盒膜结构的微弯式长周期光纤光栅气压传感器研究[J]. 仪器仪表学报 2009(08)

- [16].自动站气压记录异常原因的诊断分析[J]. 气象水文海洋仪器 2008(03)

- [17].气压高度的低温修正[J]. 中国科技信息 2016(Z1)

- [18].气压治疗预防TURP术后下肢静脉血栓形成的观察与护理[J]. 当代护士(下旬刊) 2015(10)

- [19].地铁车辆空气弹簧气压负载特性的分析与实验[J]. 铁道科学与工程学报 2013(05)

- [20].高速列车过隧气压爆波的声学特征与传感器选型[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [21].高气压实验室的管理[J]. 现代医药卫生 2012(07)

- [22].气压测量装置橡胶管老化应对措施[J]. 电子机械工程 2010(01)

- [23].气压治疗术后疼痛的研究进展[J]. 当代护士(上旬刊) 2016(12)

- [24].蒸馏气压对浓香型白酒质量的影响[J]. 现代食品 2016(16)

- [25].气压治疗仪治疗2型糖尿病周围血管病变的护理体会[J]. 中国医药指南 2015(07)

- [26].间歇气压治疗对颅脑损伤患者颅内压的影响观察[J]. 基层医学论坛 2015(19)

- [27].援潜救生高气压设备安全管理的探讨[J]. 海军医学杂志 2013(05)

- [28].370数字气压仪测量结果不确定度分析[J]. 黑龙江科学 2014(09)

- [29].婴幼儿肠套叠360例影像诊断及气压整复分析[J]. 中国乡村医药 2013(18)

- [30].气压治疗在压疮病人中的应用[J]. 重庆医科大学学报 2012(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/eecb236ab041a955bc325b98.html