# 基于滚动时域的卫星姿态最优控制研究

### 论文摘要

在轨卫星的姿态机动中,经常会希望系统满足某种意义上的最优条件。但是,卫星姿态控制中经常有模型非线性、不确定性和各种干扰存在。这些因素使得经典最优控制很难在卫星姿态控制中应用。另一方面,预测控制中的滚动时域方法能够实现近似的最优控制,然而其缺乏稳定性理论基础,而且这一控制律的仅能实现局部的最优控制。本文通过结合经典最优控制和滚动时域方法,构造了一种可应用于卫星姿态控制的最优控制方法,这一控制方法在保证全局稳定性的同时,在一定条件下能够实现全局的最优控制。之后对这种方法进行了仿真。对仿真结果进行了分析,研究了控制方法各部分计算量的来源,并结合计算量分析的结果,对控制算法进行了优化。本文首先对最优控制的理论进行了分析,讨论了最优控制中代价函数和控制李雅普诺夫函数之间的联系。结合逆最优理论,分析了由控制李雅普诺夫函数求解最优控制的条件。研究了在特定条件下最优控制的解法,以及对应的最优控制问题的特点。对滚动时域控制的方法进行了分析。将滚动时域控制和控制李雅普诺夫函数的最优控制方法结合起来,证明了这种方法的条件最优性。针对实际卫星控制的模型,本文考察姿态机动的控制特点,提出了控制李雅普诺夫函数的选取方法。结合卫星非线性的特性,提出了一种可行的数值滚动时域优化的计算方法。采用控制李雅普诺夫函数与设计的滚动时域优化方法进行了仿真。针对滚动时域控制带来的计算量繁重的问题,本文分析了所用控制方法的计算过程,提出了一系列算法的优化方案,并对优化的效果进行了仿真验证。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第1章 绪论

- 1.1 课题背景及研究目的和意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 最优控制理论研究现状

- 1.2.2 姿态控制系统研究现状

- 1.3 本文主要研究内容及组织结构

- 第2章 卫星姿态动力学模型与最优控制理论和算法

- 2.1 引言

- 2.2 卫星姿态的四元数和修正罗德里格参数（MRP）描述

- 2.3 卫星姿态机动的动力学与运动学方程

- 2.4 最优控制的基本理论和常用方法

- 2.4.1 动态规划

- 2.4.2 极小值原理

- 2.5 最优化方法

- 2.5.1 一维搜索

- 2.5.2 无约束优化

- 2.6 本章小结

- 第3章 有控制李雅普诺夫函数约束的滚动时域控制

- 3.1 引言

- 3.2 控制李雅普诺夫函数

- 3.2.1 CLF 与最优代价函数的联系

- 3.2.2 Sontag 公式

- 3.2.3 逐点最小范数问题

- 3.3 滚动时域控制

- 3.4 有CLF 约束的滚动时域控制

- 3.4.1 控制器设计

- 3.4.2 期望条件的验证

- 3.5 本章小结

- 第4章 卫星姿态机动有控制李雅普诺夫函数约束的滚动时域控制

- 4.1 姿态机动问题的描述

- 4.2 控制李雅普诺夫函数的选取

- 4.2.1 雅可比线性化

- 4.2.2 FRE 方法（Frozen Riccati Equation method）

- 4.3 滚动时域控制器的设计

- 4.4 仿真分析

- 4.5 本章小结

- 第5章 对有控制李雅普诺夫函数约束的滚动时域控制的算法优化

- 5.1 引言

- 5.2 控制过程计算量的分析

- 5.3 对计算方法的改进

- 5.3.1 对控制李雅普诺夫函数计算的改进

- 5.3.2 对滚动时域计算的改进

- 5.4 仿真分析

- 5.5 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].耗散陀螺系统的李雅普诺夫函数构造：剩余能量函数方法（英文）[J]. Frontiers of Information Technology & Electronic Engineering 2020(04)

- [2].基于李雅普诺夫函数的零解稳定性[J]. 吉林广播电视大学学报 2017(12)

- [3].基于障碍李雅普诺夫函数非线性系统的死区补偿控制[J]. 南京信息工程大学学报(自然科学版) 2018(06)

- [4].利用李雅普诺夫函数研究二阶微分系统的稳定性[J]. 高中数理化 2013(02)

- [5].广义切换系统的脉冲性质及其稳定性[J]. 沈阳师范大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [6].种基于李雅普诺夫函数的MPPT稳定控制算法[J]. 电力电子技术 2018(10)

- [7].基于控制李雅普诺夫函数理论的高压直流输电附加控制器设计[J]. 青海科技 2017(02)

- [8].一类四阶非线性系统的李雅普诺夫函数的构造[J]. 安阳师范学院学报 2016(02)

- [9].新型Lyapunov函数方法的模糊控制器设计[J]. 自动化技术与应用 2013(12)

- [10].污染环境下一类随机双向Consumer-Resource系统的稳定性[J]. 数学的实践与认识 2020(21)

- [11].系统H_∞范数计算:Lyapunov函数的直接优化方法[J]. 自动化学报 2019(08)

- [12].基于参数李雅普诺夫函数的鲁棒预测控制器[J]. 系统科学与数学 2008(09)

- [13].基于疫区控制措施的汉坦病毒传播模型[J]. 河南科学 2017(07)

- [14].Lyapunov函数的构造及应用[J]. 商丘师范学院学报 2010(12)

- [15].一类参数不确定切换Lurie系统鲁棒稳定性分析[J]. 南京理工大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [16].一类三阶非线性系统的李雅普诺夫函数的构造[J]. 安阳师范学院学报 2011(05)

- [17].初始状态变化的非线性奇异系统的实用稳定性[J]. 数学学习与研究 2014(07)

- [18].多维广义次成分提取准则及自适应算法[J]. 控制与决策 2019(01)

- [19].基于李雅普诺夫函数的SRM直接转矩控制[J]. 微电机 2019(08)

- [20].连续时间线性切换正系统的稳定性分析（英文）[J]. 沈阳师范大学学报(自然科学版) 2015(02)

- [21].李雅普诺夫稳定性理论中V函数的构造研究[J]. 自动化与仪器仪表 2009(02)

- [22].一类四阶非线性系统的全局渐近稳定性[J]. 大学数学 2009(01)

- [23].非线性前馈系统递归前步松弛算法[J]. 菏泽学院学报 2009(02)

- [24].具有混杂脉冲复杂网络的脉冲控制和全局指数同步性[J]. 许昌学院学报 2020(05)

- [25].带有反馈控制的单种群系统的持久性与一致渐近稳定性[J]. 四川文理学院学报 2014(05)

- [26].一个四维超混沌系统的混沌控制研究[J]. 吉林工程技术师范学院学报 2013(12)

- [27].关于李雅普诺夫函数的几点注记[J]. 湖南文理学院学报(自然科学版) 2013(01)

- [28].采用李雅普诺夫函数的电液伺服系统反馈线性化控制[J]. 西安交通大学学报 2014(07)

- [29].一个三阶非线性系统的李雅普诺夫函数的构造[J]. 太原师范学院学报(自然科学版) 2012(02)

- [30].一类离散时滞切换系统的稳定性分析[J]. 微计算机信息 2012(09)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/eece3039a43bf55286250496.html