# Ad Hoc网络跨层速率自适应机制研究

### 论文摘要

Ad Hoc网络是一种特殊形式的无线数据通信网,它不需要依赖于任何固定的网络基础设施,Ad Hoc网络以其灵活、健壮、投资少等特性,广泛适用于作战指挥、抢险救灾以及应付突发事件和执行应急任务的场合,但是Ad Hoc网络面临的不利条件,如无线信道质量时变性、带宽受限,功率受限等,使得传统的协议栈的性能急剧下降。传统网络协议层彼此透明,以保持各层协议设计的独立性,然而,无线通信环境的不确定因素,导致无线信道容量和误比特率等的时变特性,传统分层设计方法无法保证网络的最佳资源利用和用户业务的QoS需求。因此,网络跨层设计通过协议栈各层之间的信息交互,信息共享来达到一种全局的优化,而不是传统协议栈的层内优化,充分利用了各层资源,提高了整个系统性能。本文通过这一思想对自组织网络的MAC层/物理层速率机制进行了分析研究。首先,介绍了几种网络跨层协议栈和一些跨层设计的方法,并对网络各层进行跨层设计的基本问题进行了详细分析,为进一步的跨层设计打下了理论基础。其次,分析了802.11几种固定速率的性能差别,并针对物理层信道状况的即时变化,提出了速率自适应机制,其本质是找一个适合的MAC速率来最佳适应于物理层的信道质量变化,接下来,研究了一些多速率机制的原理。这些多速率的差别在于对信道质量评估的不同,而一些常见的信道估计信息包括接收功率,误码率,ACK统计等。这些估计信息不同程度上有一定的缺陷。针对这一问题,本文研究Ad Hoc网络中无线信道的时变特性与数据速率的自适应性。借助现有的几种速率自适应算法,分析其不足的地方并根据研究的结果提出了自适应算法的改进,采用新的信道估计参数SNR来与数据速率进行自适应,并对SNR衡量信道质量的合理性进行了分析,通过借鉴RBAR思想,对RTS/CTS进行信道估计,通过自适应算法把得到的数据速率传递给邻居节点,由于RTS/CTS的时间间隔跟数据报的传输间距较小,信道估计能反映当前的信道质量,故提高了信道预测的准确性和及时性。同时,论文通过仿真工具NS2对这一机制进行了仿真研究,结果表明,利用该机制,能够快速建立跨层协议的交互,使得MAC协议及时获取物理层协议的有用信息,从而可根据信道的状况动态调节MAC层速率,对系统的吞吐量有较大改善,最大限度利用了信道的带宽,提高了网络资源的利用率,在资源受限的Ad Hoc网络中有较为积极的作用。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 选题背景

- 1.2 自组织网络跨层设计概述

- 1.2.1 跨层设计必要性

- 1.2.2 跨层协议栈优点

- 1.2.3 跨层自适应机制简介

- 1.3 论文的工作

- 1.4 论文的组织结构

- 第二章 跨层设计和多速率理论

- 2.1 跨层协议栈模型研究

- 2.1.1 跨层协议栈简介

- 2.2 跨层设计分析

- 2.2.1 物理层设计对跨层设计的要求

- 2.2.2 MAC 层设计对跨层设计的要求

- 2.2.3 路由协议设计对跨层设计的要求

- 2.2.4 TCP 协议设计对跨层设计的要求

- 2.2.5 应用层业务QoS 对跨层设计的要求

- 2.3 跨层设计技术

- 2.3.1 跨层设计原则与方法

- 2.3.2 跨层信息交互研究

- 2.3.3 目前跨层设计相关的一些研究案例

- 2.4 跨层设计有效性与局限性

- 2.5 速率自适应理论及研究成果

- 2.5.1 速率自适应原理

- 2.5.2 自动降速ARF

- 2.5.3 基于接收端的自适应速率RBAR

- 2.5.4 机遇式自适应速率OAR

- 2.6 小结

- 第三章 基于速率自适应的跨层设计改进分析

- 3.1 速率自适应分析

- 3.1.1 自动降速ARF 分析

- 3.1.2 基于接收端的速率自适应RBAR 分析

- 3.1.3 机遇式自适应速率OAR 分析

- 3.1.4 OAR 与RBAR 比较

- 3.2 跨层速率自适应方案提出

- 3.2.1 不同调制方式下SNR 与BER 的分析

- 3.2.2 高斯白噪声信道下SNR 与信道容量分析

- 3.2.3 衰落信道下SNR 与信道容量分析

- 3.2.4 SNR 与速率自适应研究分析

- 3.2.5 MQAM 调制方式下SNR 与速率自适应

- 3.3 PHY/MAC 速率自适应实现方案

- 3.3.1 PHY/MAC 设计框图

- 3.3.2 物理层信噪比计算

- 3.3.3 跨层速率自适应实现方案

- 3.3.4 MAC 层帧格式改造

- 3.4 小结

- 第四章 NS2 跨层仿真验证

- 4.1 NS2 简介

- 4.1.1 NS2 网络仿真器结构

- 4.1.2 基于NS2 跨层设计模型

- 4.2 802.11b 在 NS2 中的仿真分析

- 4.2.1 传播模型分析

- 4.2.2 物理层参数分析

- 4.2.3 仿真脚本分析

- 4.3 NS2 网络仿真过程及结果分析

- 4.3.1 仿真场景配置

- 4.3.2 运行仿真

- 4.3.3 仿真结果分析

- 4.4 小结

- 第五章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 攻硕期间的研究成果

### 相关论文文献

- [1].基于Ad hoc网络的煤矿应急井下救灾通信技术分析[J]. 信息通信 2020(04)

- [2].适用于Ad Hoc网络的环境自适应服务总线研究[J]. 移动通信 2016(20)

- [3].基于位置的Ad Hoc路由协议现状及发展[J]. 舰船电子对抗 2016(05)

- [4].Ad Hoc网络基于信誉机制的自私节点检测[J]. 青岛大学学报(自然科学版) 2016(04)

- [5].Ad Hoc无线移动网络路由技术及其发展[J]. 电子技术与软件工程 2013(21)

- [6].采用分层蚁群算法的Ad Hoc网络优化部署[J]. 空军预警学院学报 2017(04)

- [7].基于多参数加权分簇的Ad Hoc网络移动数据库[J]. 哈尔滨商业大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [8].一种分簇Ad Hoc网络场景下的路由发现方案[J]. 计算机技术与发展 2015(02)

- [9].Ad hoc网络中信任模型的研究[J]. 电子设计工程 2013(20)

- [10].Ad Hoc网络中的虫洞攻击与检测方法研究[J]. 计算机时代 2014(02)

- [11].移动Ad hoc网络信任模型研究[J]. 数字通信 2012(02)

- [12].Ad hoc网络中的选播技术[J]. 数据通信 2012(02)

- [13].Ad Hoc网络中虫洞攻击的监测问题探讨[J]. 科技风 2012(07)

- [14].退避算法在Ad hoc网络中的吞吐量性能评估[J]. 计算机应用研究 2011(02)

- [15].Ad Hoc无线网络虫洞攻击安全策略研究[J]. 网络安全技术与应用 2011(03)

- [16].一种用于移动Ad hoc网络的自适应分布式权值分簇算法[J]. 苏州科技学院学报(自然科学版) 2010(02)

- [17].移动Ad Hoc网络中的多路径路由技术研究[J]. 计算机安全 2009(04)

- [18].基于跨层设计的Ad hoc网络能量控制算法研究[J]. 计算机应用研究 2009(12)

- [19].移动Ad hoc网络中多径路由的研究[J]. 电信快报 2009(12)

- [20].移动Ad hoc网络多径路由协议[J]. 计算机应用研究 2008(02)

- [21].Ad Hoc网络下虫洞攻击的检测方法[J]. 电脑知识与技术 2008(15)

- [22].Ad Hoc网络安全路由协议形式化分析模型[J]. 解放军理工大学学报(自然科学版) 2008(03)

- [23].Ad hoc中基于分簇的多路径路由协议[J]. 计算机工程与应用 2008(33)

- [24].基于Ad Hoc的微震监测数据传输系统设计[J]. 现代电子技术 2016(24)

- [25].Ad hoc网络中基于身份的组密钥管理方案[J]. 河南工程学院学报(自然科学版) 2013(02)

- [26].基于声誉机制和可变门限秘密共享的Ad hoc网络信任模型[J]. 福建电脑 2012(04)

- [27].高效率的小规模Ad Hoc组播路由协议[J]. 现代电子技术 2011(01)

- [28].定向天线在Ad Hoc网络中的设计与应用[J]. 计算机测量与控制 2011(06)

- [29].Ad hoc系统中基于中断概率边界的博弈功率控制算法[J]. 解放军理工大学学报(自然科学版) 2011(03)

- [30].Ad Hoc网络带宽分配机制研究[J]. 计算机工程 2010(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/eedcaadbd40083fcede8e425.html