# 考虑分区的电网参数辨识与估计方法研究

### 论文摘要

电力系统状态估计是能量管理系统（EMS）的重要组成部分,其结果直接影响电网调度的智能化分析与决策。在实际运行的系统中,要想实时得到完全正确的量测数据和电网参数十分困难,而基础数据的错误必然导致状态估计结果不准确。因此,研究遥测坏数据和参数错误（简称不良数据）的辨识和元件参数的估计具有重要意义。多个不良数据存在时,现有辨识与估计方法很难保证其结果的有效性。为此,本文提出了考虑分区的的电网参数辨识与估计方法,其主要内容如下。首先,提出了基于最小度搜索的电网拓扑分区法。通过对电网进行拓扑搜索,将原网络分解为辐射子网、简单环网和复杂环网,形成多个独立子区域,并自动建立每个区域的支路、节点以及公共边界节点信息,从而为参数辨识与估计的分区实现打下重要的基础。其次,提出了电网参数的分区辨识方法。结合电网分区及拉格朗日辨识法,在每个独立子分区内,采用拉格朗日辨识法辨识不良数据,从而实现电网参数的分区辨识。算例结果表明:通过电网的分区,避免了不同区域间不良数据的相互影响,减少了计算的规模,提高了参数辨识的效率。最后,提出了基于权函数的最小二乘增广参数估计方法。对每个独立子分区内的错误参数,使用增广法进行最小二乘估计,通过权函数的作用,动态修正增广最小二乘估计的权重。若分区内存在多个参数错误,则使用参数-残差灵敏度参数估计方法,对所有错误参数再进行一次估计并修正。算例结果表明:通过权函数与参数-残差灵敏度参数估计的作用,可抑制子分区内不良数据对参数估计的不良影响,提高参数估计的精度。论文方法结合电网的分区及分区的拉格朗日法与权函数估计,可大幅度提高多个不良数据同时存在时不良数据辨识的有效性及错误参数的估计精度,从而具有较大的实用价值。基于IEEE 30节点系统和IEEE 118节点系统数据进行了算例计算,验证了论文方法的有效性。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 研究背景及意义

- 1.2 国内外研究现状

- 1.2.1 不良数据辨识问题的研究现状

- 1.2.2 参数估计问题的研究现状

- 1.3 本文的主要工作

- 2 电网参数辨识与估计的理论基础

- 2.1 引言

- 2.2 状态估计方法

- 2.2.1 加权最小二乘状态估计方法

- 2.2.2 考虑等式约束的状态估计方法

- 2.3 参数辨识方法

- 2.3.1 残差方程及其标准化形式

- 2.3.2 拉格朗日辨识法

- 2.4 参数估计方法

- 2.4.1 增广最小二乘参数估计方法

- 2.4.2 参数-残差灵敏度参数估计方法

- 2.5 小结

- 3 基于拉格朗日法的电网参数分区辨识方法

- 3.1 引言

- 3.2 电网元件模型及量测方程

- 3.3 基于最小度搜索的电网拓扑分区

- 3.3.1 电网拓扑分区原则与思路

- 3.3.2 基于最小度搜索的电网分区实现方法

- 3.4 电网参数分区辨识方法

- 3.4.1 拉格朗日辨识法的实现

- 3.4.2 算法的描述

- 3.4.3 算法流程图

- 3.5 算例及仿真结果分析

- 3.5.1 算例基础数据介绍

- 3.5.2 分区结果

- 3.5.3 参数辨识结果及其分析

- 3.6 小结

- 4 基于权函数的电网参数分区辨识与估计方法

- 4.1 引言

- 4.2 基于权函数的参数估计方法

- 4.2.1 权函数的提出

- 4.2.2 权函数的改进

- 4.2.3 基于改进权函数的参数估计方法

- 4.3 考虑分区的电网参数辨识与估计方法

- 4.3.1 算法的描述

- 4.3.2 算法流程图

- 4.4 算例及仿真结果分析

- 4.4.1 算例介绍

- 4.4.2 参数估计结果及其分析

- 4.5 小结

- 5 总结与展望

- 5.1 本文的主要结论

- 5.2 有待于进一步研究的问题

- 致谢

- 参考文献

- 附录

- A.作者在攻读硕士学位期间发表的论文和专利

- B.作者在攻读硕士学位期间参与的科研项目

- C. IEEE 30 节点和IEEE 118 节点系统结构图

### 相关论文文献

- [1].电网企业信息安全技术应用探讨[J]. 科学技术创新 2019(32)

- [2].略论电网企业网络信息安全的威胁及攻防新技术运用[J]. 科技与创新 2019(23)

- [3].电网实物资产评价及管理建议[J]. 通讯世界 2019(12)

- [4].数据应用驱动业务——数字电网智见未来[J]. 大众标准化 2019(12)

- [5].电网企业廉洁体检制度构建与实施研究[J]. 中国管理信息化 2019(24)

- [6].售电侧改革对电网企业的影响及应对策略[J]. 电力设备管理 2019(11)

- [7].新时期电网企业财务预算管理存在的问题及改进措施[J]. 营销界 2019(43)

- [8].电网企业“双创”工作现状分析及对策研究[J]. 今日科苑 2019(11)

- [9].农村电网配电安全存在的问题及解决措施[J]. 中小企业管理与科技(下旬刊) 2019(12)

- [10].从委内瑞拉大停电看特大型城市电网安全问题[J]. 电力与能源 2019(06)

- [11].电网规划与电力设计对电网安全影响分析[J]. 门窗 2019(21)

- [12].新电力体制改革对电网企业投资运营及管理的影响[J]. 粘接 2019(12)

- [13].基于事故树分析法的电网安全评估[J]. 电子世界 2020(01)

- [14].面向大数据的数字电网平台架构设计方案探讨——以海南为例[J]. 科技创新导报 2019(24)

- [15].电网信息化建设中数据防泄漏技术的应用探究[J]. 中国新通信 2019(23)

- [16].电网建设中电气工程自动化的应用[J]. 通信电源技术 2020(01)

- [17].浅谈在电网建设实际工作中如何增强四个意识[J]. 东方企业文化 2019(S2)

- [18].电网企业IT资产精益化管理探索[J]. 信息技术与标准化 2019(10)

- [19].电网公司应急指挥中心建设关键设备技术应用的探讨[J]. 红水河 2019(06)

- [20].构建地区电网调控的一体化安全系统[J]. 集成电路应用 2020(01)

- [21].110KV电网的规划与设计分析[J]. 科技资讯 2020(01)

- [22].电网企业火灾隐患表现形式排查方法和整改措施[J]. 科技创新导报 2019(28)

- [23].面对自然灾害的电网安全措施分析[J]. 集成电路应用 2020(03)

- [24].基于电网安全策略的稳定控制技术分析[J]. 集成电路应用 2020(03)

- [25].电网企业适应大数据发展的转型策略研究[J]. 决策咨询 2020(01)

- [26].浅析如何改善农村电网电压质量[J]. 机电信息 2020(06)

- [27].浅谈电力大数据在电网建设中的运用[J]. 中国新通信 2020(01)

- [28].探析储能系统参与电网调频控制技术[J]. 通信电源技术 2020(02)

- [29].城镇居民分布式能源接入电网应用技术研究[J]. 中国新通信 2020(03)

- [30].物联网技术在电网改革中的作用研究[J]. 现代信息科技 2020(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/eeedb590950c75427719c216.html