# 高频高Q镍锌铁氧体材料及其器件应用研究

### 论文摘要

随着21世纪信息技术和电子产品数字化的发展,对软磁铁氧体和元件提出了新的要求,如器件的小型化、宽频话、高性能、低损耗等。软磁铁氧体材料将进一步向高频和低损耗的方向发展。本论文正是针对这一趋势和要求选题并进行研究。本论文采用传统的陶瓷工艺—氧化物法制备低磁导率、高Q值的铁氧体材料。通过优化主配方,确定在Fe2O3含量为50mol%时材料能取得较高的Q值,调整Fe/Zn比例可以调整材料取得高Q的频率范围,因此要根据需要选择ZnO的含量。在材料制备过程中,探讨了关键工艺步骤对材料电磁性能的影响,包括:预烧温度、球磨时间、烧结温度、升温速率、降温速率等分别对材料磁导率和Q值的影响,从而得到最佳的制备工艺条件。利用实验得出的最佳的工艺条件,并在二次球磨中加入MnO2,V2O5等多种添加剂,考察各种添加剂对材料磁性能的影响,以获得较高Q值的材料配方,并结合铁氧体微观图像进行了理论分析。我们在实验中发现加入少量的MnO2、V2O5、SiO2和一些高价离子的复合掺入,均能够获得较高的Q值,其中少量MnO2的掺入,能够显著的提高材料的Q值,这些添加剂使得材料的Q值向高频方向移动,提高了材料在高频的性能。高频高Q值铁氧体材料制作的元件广泛的应用在各个领域。本论文分别以滤波器设计理论和传输线变压器理论为基础,用所制备的高性能镍锌铁氧体元件为基本元件,设计制作出了电源滤波器和功率合成/分配器,并测试出其特性曲线,以体现材料的应用和特点,并验证了材料的性能。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 引言

- 1.2 国内外发展动态和趋势

- 1.3 课题主要研究内容

- 第二章 高频高QNiZn铁氧体基本原理及制备工艺

- 2.1 NiZn铁氧体基础理论

- 2.1.1 NiZn铁氧体晶体结构

- 2.1.2 高频高Q镍锌铁氧体主要性能参数的分析

- 2.2 高频高Q镍锌铁氧体材料制备工艺

- 2.3 工艺中几个关键问题

- 2.3.1 预烧温度的选择

- 2.3.2 球磨机转速问题

- 2.3.3 预烧温度的选择

- 2.4 本章结论

- 第三章 高频高QNiZn铁氧体材料实验研究

- 3.1 主配方的设计

- 3.1.1 配方中最佳含铁量的确定

- 3.1.2 ZnO含量的确定

- 3.1.3 CuO含量对材料性能的影响

- 3.2 工艺对材料磁性能的影响

- 3.2.1 预烧温度对材料磁性能的影响

- 3.2.2 球磨时间的比较

- 3.2.3 烧结对材料磁性能参数的影响

- 3.2.3.1 升温、降温速率的影响

- 3.2.3.2 烧结温度对材料磁性能的影响

- 3.3 掺杂对材料磁性能的影响

- 2O3对材料磁性能的影响'>3.3.1 Co2O3对材料磁性能的影响

- 2对材料磁性能的影响'>3.3.2 MnO2对材料磁性能的影响

- 2O5对材料磁性能的影响'>3.3.3 V2O5对材料磁性能的影响

- 2和CaO联合掺杂对材料磁性能的影响'>3.3.4 SiO2和CaO联合掺杂对材料磁性能的影响

- 2联合掺杂对材料磁性能的影响'>3.3.5 CaO和ZrO2联合掺杂对材料磁性能的影响

- 3.4 本章结论

- 第四章 高压EMI滤波器实验研究

- 4.1 引言

- 4.2 EMI电源滤波器的基本原理

- 4.2.1 共模和差模干扰信号

- 4.2.2 EMI电源滤波器网络结构及特性指标

- 4.3 EMI电源滤波器的设计

- 4.3.1 设计原则

- 4.3.2 参数选择

- 4.4 EMI电源滤波器的实验研究

- 4.4.1 电路设计

- 4.4.2 测试与分析

- 4.5 本章小结

- 第五章 四合一功率合成器实验研究

- 5.1 引言

- 5.2 功率合成器的基本原理

- 5.2.1 功率合成/分配器电路结构

- 5.2.2 功率合成/分配器特性指标的研究

- 5.3 四合一功率合成器的实验研究

- 5.3.1 四合一功率合成器设计

- 5.3.2 测试与分析

- 5.4 本章结论

- 第六章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 在学期间取得的研究成果

### 相关论文文献

- [1].镍锌铁氧体的制备与性能[J]. 化工设计通讯 2018(09)

- [2].镍锌铁氧体的表征及在肝素提取废水处理中的应用[J]. 环境科学与技术 2012(11)

- [3].基于纳米镍锌铁氧体以Co~(2+)逐步替代Ni~(2+)制备钴锌铁氧体及吸波性能对比[J]. 材料科学与工艺 2018(06)

- [4].对比不同离子的掺杂对镍锌铁氧体电磁损耗性能的影响[J]. 人工晶体学报 2018(08)

- [5].三种金属离子掺杂对纳米镍锌铁氧体吸波性能的影响[J]. 材料研究学报 2017(12)

- [6].P波段镍锌铁氧体复合材料电磁吸收性能研究[J]. 电子元件与材料 2018(07)

- [7].镍锌铁氧体Ni_(1-x)Zn_xFe_2O_4中锌含量对其微观结构以及磁电性能的影响[J]. 人工晶体学报 2018(07)

- [8].晶化温度对纳米镍锌铁氧体吸波性能的影响[J]. 材料科学与工程学报 2018(02)

- [9].pH值对溶胶凝胶自燃法合成纳米镍锌铁氧体的影响[J]. 粉末冶金工业 2011(02)

- [10].TiO_2/ZnO/Ni_(0.5)Zn_(0.5)Fe_2O_4磁载光催化剂的制备及其光催化性能[J]. 安徽建筑工业学院学报(自然科学版) 2011(03)

- [11].固相法制备镍锌铁氧体的研究[J]. 绵阳师范学院学报 2008(11)

- [12].可磁分离的镍锌铁氧体-石墨烯复合材料的制备及其光催化性能[J]. 无机化学学报 2016(04)

- [13].明胶网络凝胶法制备纳米镍锌铁氧体粉体[J]. 稀有金属材料与工程 2009(S2)

- [14].液固混合烧结制备渗流型镍锌铁氧体/钛酸钡复相陶瓷[J]. 西安交通大学学报 2010(12)

- [15].硅藻土/镍锌铁氧体的制备及电磁性能[J]. 硅酸盐学报 2016(10)

- [16].溶胶-凝胶法制备片式电感用纳米Ni_(0.5)Zn_(0.5)Fe_2O_4铁氧体材料[J]. 四川有色金属 2009(03)

- [17].镍锌铁氧体制粉喷雾合格率工艺研究[J]. 中国电子商情(基础电子) 2013(03)

- [18].铈掺杂镍锌铁氧体的制备与性能研究[J]. 辽宁化工 2012(05)

- [19].不同粒径镍锌铁氧体纳米材料的磁性研究[J]. 化工时刊 2008(06)

- [20].压电/压磁条环磁电复合材料的逆磁电效应[J]. 南京师大学报(自然科学版) 2017(04)

- [21].镍锌铁氧体的X射线荧光光谱分析[J]. 磁性材料及器件 2010(04)

- [22].镍锌铁氧体的制备研究进展[J]. 安全与电磁兼容 2013(03)

- [23].钕掺杂镍锌铁氧体-聚苯胺复合材料的制备[J]. 航空科学技术 2011(01)

- [24].应用阻抗分析仪测量磁芯复数磁导率的不确定度分析[J]. 磁性材料及器件 2009(04)

- [25].单极性长持续时间脉冲电流的测量研究[J]. 电测与仪表 2020(17)

- [26].可磁分离Cu_2O光催化剂的制备与光催化活性[J]. 陶瓷学报 2012(03)

- [27].微波多元醇法制备单分散Ni_(1-x)Zn_xFe_2O_4/MWCNTs与磁性能[J]. 功能材料 2012(18)

- [28].镍锌铁氧体材料的特性、工艺与添加改性[J]. 磁性材料及器件 2011(05)

- [29].溶胶-凝胶法制备Ni_(0.7)Zn_(0.3)Fe_2O_4镍锌铁氧体及其电磁损耗性能研究[J]. 硅酸盐通报 2010(02)

- [30].活性炭负载镍锌铁氧体的制备及电磁性能研究[J]. 功能材料 2014(S1)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ef0c6badafc9ea38476430e6.html