# 卵石破碎原状机制砂混凝土石粉含量限值试验研究

### 论文摘要

天然砂是地方性资源,短时间内不可再生且不适合长距离运输,混凝土用砂供需矛盾尤为突出,发展新的砂源—机制砂势在必行。但现行标准对机制砂石粉含量的限值存在争议,制约了机制砂的应用。本文以卵石破碎的原状机制砂为研究对象,通过分析和测试机制砂与石粉的特性,研究了石粉含量变化对机制砂混凝土性能的影响规律,探讨了卵石破碎原状机制砂混凝土中石粉含量的限值。研究了机制砂及石粉试样的主要特性指标;研究了石粉含量对机制砂级配及堆积密度的影响,提出了机制砂级配与0.6mm档累计筛余的关系;从宏观与微观两方面研究了石粉含量对水泥砂浆强度的影响,石粉并不完全是惰性矿物掺合料,适当增加石粉含量,对水泥的强度有一定的贡献作用,特别是对早期砂浆强度的提高有较大帮助。研究了石粉含量对机制砂混凝土性能的影响,石粉有利于改善机制砂混凝土拌合物的工作性;石粉含量的增加,对轴心抗压强度的影响大于对立方体抗压强度的影响,对较高强度等级混凝土的影响大于对较低强度等级混凝土的影响,但总体上看影响效果均比较小,实际工程应用可以不考虑石粉含量对混凝土抗压强度的影响;石粉含量对抗拉强度具有一定的影响作用,对强度等级高的混凝土影响相对明显;抗折强度与抗拉强度具有基本相同的变化规律;弹性模量随石粉含量的增加基本呈减小的规律。据此提出了机制砂混凝土中石粉的适宜含量为10%左右。提出了卵石破碎原状机制砂混凝土的配合比设计方法,给出了混凝土强度计算公式中的实用参数值及有利的水灰比区间,同时对单位用水量、砂率和石粉含量的选择也相应地给出了建议参考值。基于国内外关于混凝土强度预测的研究成果,结合人工神经网络原理,运用加入动量项的BP算法和L-M算法训练网络,经试算、对比预测结果,最后利用L—M算法,建立起收敛速度快、精度高和网络结构合理的机制砂混凝土强度预测模型,对比利用多元线性回归模型的预测结果,BP网络模型精度更高,误差更小,可控制在2%以内,能有效避免出现混凝土强度预测偏差较大的问题。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 选题来源及意义

- 1.2 机制砂及机制砂混凝土国内外研究现状

- 1.2.1 机制砂

- 1.2.2 机制砂与天然砂的物理力学特性比较

- 1.2.3 机制砂混凝土的国内外应用概况

- 1.3 机制砂中石粉含量对混凝土性能的影响

- 1.3.1 机制砂中石粉对胶凝材料体系水化过程的影响

- 1.3.2 机制砂中石粉对混凝土工作性的影响

- 1.3.3 机制砂中石粉对混凝土力学性能的影响

- 1.4 存在的问题

- 1.5 研究内容

- 2 机制砂及其石粉的特性研究

- 2.1 试验材料

- 2.2 试验方法

- 2.2.1 机制砂

- 2.2.2 石粉

- 2.3 试验结果及分析

- 2.3.1 机制砂的特性

- 2.3.2 石粉的特性

- 2.3.3 石粉含量对机制砂性能的影响

- 2.3.4 石粉含量对胶砂强度的影响

- 2.3.5 石粉含量对水化产物的影响

- 2.4 本章小结

- 2.4.1 机制砂的特性

- 2.4.2 石粉的特性

- 2.4.3 石粉含量对机制砂性能的影响

- 2.4.4 石粉含量对胶砂强度的影响

- 2.4.5 石粉含量对水化产物的影响

- 3 含石粉机制砂混凝土的探索性试验研究

- 3.1 试验材料

- 3.1.1 水泥

- 3.1.2 集料

- 3.1.3 外加剂等

- 3.2 配合比设计

- 3.3 试件制作及养护

- 3.4 试验方法

- 3.4.1 水泥

- 3.4.2 机制砂

- 3.4.3 混凝土

- 3.5 试验结果及分析

- 3.5.1 石粉对机制砂混凝土工作性的影响

- 3.5.2 石粉对机制砂混凝土力学性能的影响

- 3.6 本章小结

- 3.6.1 石粉对机制砂混凝土工作性的影响

- 3.6.2 石粉对机制砂混凝土力学性能的影响

- 4 含石粉的机制砂混凝土验证性试验研究及配合比分析

- 4.1 试验材料

- 4.1.1 水泥

- 4.1.2 集料

- 4.1.3 外加剂等

- 4.2 配合比设计

- 4.3 试件制作及养护

- 4.4 试验方法

- 4.5 试验结果及分析

- 4.6 卵石破碎原状机制砂混凝土配合比分析

- 4.6.1 水灰比

- 4.6.2 用水量

- 4.6.3 砂率

- 4.6.4 石粉含量

- 4.7 本章小结

- 5 基于人工神经网络的机制砂混凝土强度预测的研究

- 5.1 概述

- 5.2 人工神经网络

- 5.2.1 人工神经网络特点

- 5.2.2 BP（Back-Propagation）神经网络

- 5.3 BP 神经网络混凝土强度预测模型的建立

- 5.3.1 变换处理网络数据

- 5.3.2 确定网络结构

- 5.3.3 选择网络传递函数

- 5.3.4 确定网络收敛的极小值

- 5.4 BP 训练算法的实现

- 5.5 本章小结

- 6 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 攻读硕士学位期间参加的科研实践及发表的论文

- 致谢

- 参考文献

### 相关论文文献

- [1].水对机制砂石粉含量的影响及机理研究[J]. 筑路机械与施工机械化 2020(06)

- [2].高石粉含量普通混凝土的坍落度损失问题及解决措施[J]. 新型建筑材料 2014(11)

- [3].机制砂石粉含量对砂浆性能的影响[J]. 低温建筑技术 2014(12)

- [4].石粉含量对超高性能混凝土性能影响研究[J]. 混凝土与水泥制品 2020(03)

- [5].机制砂石粉含量对混凝土性能影响研究[J]. 高速铁路技术 2017(05)

- [6].机制砂石粉含量对混凝土的性能影响研究[J]. 混凝土 2016(03)

- [7].机制砂中石粉含量对混凝土抗渗性能的影响[J]. 混凝土 2009(03)

- [8].石粉含量对大坝碾压混凝土性能的影响[J]. 水力发电 2008(01)

- [9].高石粉含量机制砂在商品混凝土中的应用[J]. 商品混凝土 2008(04)

- [10].浅析机制砂中石粉含量对混凝土性能的影响[J]. 福建建材 2020(01)

- [11].石粉含量对机制砂混凝土性能的影响[J]. 商品混凝土 2017(10)

- [12].机制砂石粉含量对混凝土体积稳定性影响[J]. 商品混凝土 2014(11)

- [13].机制砂中石粉含量对混凝土性能的影响[J]. 商品混凝土 2012(06)

- [14].人工砂石粉含量对混凝土性能的影响[J]. 商品混凝土 2011(04)

- [15].人工砂石粉含量对混凝土性能影响[J]. 商品混凝土 2011(11)

- [16].石粉含量对机制砂混凝土性能的影响[J]. 粉煤灰 2011(06)

- [17].石粉含量对混凝土工作性能和力学性能影响的研究[J]. 粉煤灰综合利用 2017(02)

- [18].石粉含量对机制砂混凝土性能的影响[J]. 北方交通 2016(04)

- [19].高石粉含量机制砂对于混凝土性能的影响[J]. 城市地理 2015(10)

- [20].不同食品中滑石粉含量的测定[J]. 河南预防医学杂志 2011(01)

- [21].不同石粉含量对机制砂混凝土性能的影响[J]. 水利建设与管理 2011(02)

- [22].近红外漫反射光谱快速测定复合肥料各养分及石粉含量的研究[J]. 光谱学与光谱分析 2011(06)

- [23].高石粉含量机制砂对预拌混凝土性能的影响[J]. 混凝土 2011(12)

- [24].面粉中滑石粉含量的检测[J]. 黄山学院学报 2008(05)

- [25].机制砂石粉含量对机场道面混凝土性能影响研究[J]. 施工技术 2020(02)

- [26].骨料中的针片状、石粉含量对自密实混凝土性能的影响[J]. 四川建材 2017(01)

- [27].人工砂石粉含量对混凝土性能影响试验研究报告[J]. 低碳世界 2014(05)

- [28].碾压混凝土中石粉含量精确控制研究与应用[J]. 水力发电 2011(01)

- [29].石粉含量对机制砂混凝土力学性能与微观结构的影响[J]. 混凝土与水泥制品 2011(12)

- [30].人工砂中的石粉含量对混凝土性能的影响[J]. 中国新技术新产品 2010(15)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ef0e52460c506b6848a61e78.html