# 高效生物质成型燃料炊事炉的设计与实验

### 论文摘要

随着农村经济的发展,人们生活水平的提高,农民对生活用能有了进一步的要求。传统的生活用能主要是农林废弃物和煤,然而农林废弃物的利用效率常常非常低下,燃烧存在大量的浪费,并且污染室内空气影响人们的身体健康。一些富裕的农民则转向商业能源,如天然气和煤,这些能源的使用,不但不能提高农民的收入,相反会污染环境,破坏生态,影响农村的可持续发展。相对于农村的大量生物质废弃物和剩余劳动力,户用生物质炉具有着广泛的应用前景,它不仅提高了热效率,减少了污染物的排放,节约了资源,而且有利于本地企业的发展,提高农民的收入。本文通过对中国生物质资源的深入了解,根据生物质成型燃料燃烧的特点设计了生物质炉具,并对生物质炉具的性能和影响燃烧的主要因素进行了测试和试验,还依据测试结果得出了相关的结论并提出了一些建议。本文主要内容和研究结果如下:1.依据炉具设计原则,通过对燃料燃烧时热值的计算,参考相关文献确定出了炉具燃烧时的燃料消耗量和炉膛、烟囱等主要设计参数,并提出了分级配风的比例,设计出了专用的生物质炉具。2.生物质炉具的热效率经过测试达到了30%,而大部分的热损失是由于炉口处的热量没有充分利用,炉具的正常排放达到规定要求,但有时不稳定,一氧化碳经常超标。3.根据生物质的燃烧特点,采用分级配风的方式可以促进燃烧,经过多次试验,推荐使用一次空气过量系数为0.7～0.8,二次空气过量系数为0.5～0.7。但是,在炉具运行时,应保证二次空气的温度,并可以调节。4.从影响生物质炉具燃烧的主要因素试验中发现,随着生物质燃料含水量的增加,生物质炉具的效率降低,CO的排放量增加,NOx排放量减少,CO2排放量也有减少;燃料的大小对生物质炉具的热效率影响不大,但对CO的排放有一定的影响;在相同的条件下,采用不同的点火方式,上部点火其CO和NOx的排放量比下部点火少。通过性能测试和实际市场的推广证明,设计的炉具性能良好,能满足热效率和排放方面的要求,并得到了广大用户的好评。建议在以后的研究设计中能添加自动配风设备,减少成本,以进一步满足市场的要求。

### 论文目录

- 致谢

- 摘要

- 1 前言

- 1.1 中国生物质能源的资源和利用潜力

- 1.1.1 中国农业生物质能资源

- 1.1.2 中国林业生物质能资源

- 1.1.3 中国生物质能的评价

- 1.2 国内外生物质炉具的开发利用

- 1.2.1 国外生物质炉具利用现状

- 1.2.2 国内生物质炉具利用现状

- 1.3 课题研究的目的，内容及意义

- 1.3.1 课题研究的目的及意义

- 1.3.2 研究内容

- 2 生物质成型燃料的特性

- 2.1 生物质颗粒燃料的组成结构与性质

- 2.1.1 生物质成型燃料的组成和结构

- 2.1.2 生物质成型燃料的元素分析

- 2.1.3 生物质成型燃烧的物理特性

- 2.2 生物质燃料的热解和燃烧

- 2.2.1 纤维素的特性

- 2.2.2 半纤维素的特性

- 2.2.3 木质素的特性

- 2.3 影响生物质成型燃料燃烧的因素

- 2.3.1 生物质成型燃料的含水量

- 2.3.2 生物质成型燃料的发热量

- 2.3.3 生物质的不完全燃烧

- 3 生物质炉具的设计

- 3.1 生物质炉具设计原则

- 3.2 生物质炉具设计计算

- 3.2.1 生物质燃料消耗量的计算

- 3.2.2 炉具炉膛的计算

- 3.2.3 风道的设计

- 3.2.4 进料口的设计

- 3.2.5 炉膛的设计

- 3.2.6 炉具的热损失计算

- 4 生物质炉具性能试验

- 4.1 生物质炉具热效率的测试

- 4.1.1 热效率测试主要依据

- 4.1.2 测试仪器，设备

- 4.1.3 试验条件和准备

- 4.1.4 实验步骤

- 4.1.5 分析测量项目

- 4.1.6 试验结果

- 4.2 生物质炉排放的测试

- 4.2.1 炉具污染排放测试方法

- 4.2.2 测试步骤

- 4.2.3 测试结果

- 4.3 生物质炉具性能分析

- 4.3.1 生物质炉具的技术要求

- 4.3.2 影响生物质炉具热效率和排放的因素分析

- 4.4 实验结果与分析

- 4.4.1 燃料含水量对炉具性能的影响

- 4.4.2 调整燃料颗粒尺寸对炉具的影响

- 4.4.3 采用不同的点火方式进行试验

- 5 结论和建议

- 5.1 结论

- 5.2 建议

- 参考文献

- ABSTRACT

### 相关论文文献

- [1].面向多服务的美国生物质炭科技[J]. 国际学术动态 2019(02)

- [2].磷石膏和生物质炭联合改良云南红壤的试验研究[J]. 磷肥与复肥 2019(12)

- [3].制备方法对生物质炭外源磷吸附解吸的影响[J]. 土壤通报 2019(05)

- [4].基于乡镇环境下家用生物质取暖炉人性化设计研究[J]. 居舍 2020(01)

- [5].生物质灰的特性及综合利用[J]. 科学技术创新 2020(02)

- [6].四乙烯五胺改性生物质炭对水中锌(Ⅱ)的吸附性能研究[J]. 环境科学学报 2020(02)

- [7].紫球藻生物质的研究进展[J]. 食品工业 2020(02)

- [8].生物质灰理化特性及其应用于土壤改良的研究进展[J]. 能源环境保护 2020(01)

- [9].生物质油精制中催化剂的应用分析[J]. 中国石油和化工标准与质量 2019(22)

- [10].生物质炭的土壤效应研究综述[J]. 中国农学通报 2020(09)

- [11].生物质炭对土壤改良及农业生态效应响应的研究进展[J]. 贵州农业科学 2020(02)

- [12].农业废弃物生物质炭化技术及其应用进展[J]. 亚热带农业研究 2019(04)

- [13].图说欧洲生物质精炼行业[J]. 中华纸业 2020(05)

- [14].生物质精炼：欧洲造纸行业发展生物经济的试金石——欧洲制浆造纸行业生物质精炼领域应用专题[J]. 中华纸业 2020(05)

- [15].欧洲造纸行业向生物质精炼领域转型的影响因素及未来潜力[J]. 中华纸业 2020(05)

- [16].芬兰和瑞典造纸行业生物质精炼发展情况[J]. 中华纸业 2020(05)

- [17].德国发展生物质精炼，促进浆纸等传统行业转型：优势、不足与政策选择[J]. 中华纸业 2020(05)

- [18].生物质复合烧结燃料制备机理分析[J]. 烧结球团 2020(02)

- [19].炭化工艺对生物质煤焦性能的影响[J]. 煤炭转化 2020(03)

- [20].生物质炭的固碳减排与合理施用[J]. 农业环境科学学报 2020(04)

- [21].不同用量生物质炭对小白菜和大蒜产量与品质的影响[J]. 中国农学通报 2020(13)

- [22].生物质炭的特性和应用研究进展[J]. 广州化工 2020(09)

- [23].生物质炭作为土壤改良剂在农业上的应用研究进展[J]. 中国资源综合利用 2020(06)

- [24].生物质炭施用量对旱地酸性红壤理化性质的影响[J]. 土壤 2020(03)

- [25].生物质炭改善土壤矿质营养吸收的研究进展及作用机制分析[J]. 江苏农业科学 2020(10)

- [26].生物质基材料的制备和循环利用[J]. 绿色包装 2020(07)

- [27].生物质炭的制备和应用研究[J]. 应用化工 2020(07)

- [28].典型农业生物质化学特性的比较与分析[J]. 广东蚕业 2020(04)

- [29].生物质炭化还田作为土壤改良与循环农业的技术途径分析[J]. 湖北农业科学 2020(14)

- [30].黑龙江农村深入推进生物质清洁取暖任重道远[J]. 统计与咨询 2020(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ef12ce741c54eea948553581.html