# 元磨高速公路隧道围岩分类及应用研究

### 论文摘要

本文以已建的元磨高速公路隧道为基础,结合前人的研究成果,采用室内试验与现场调研相结合、定量分析与定性分析相结合的方法,详细探讨了高速公路隧道施工阶段围岩分级的指标体系和分级方法。通过研究,主要获得以下成果：(1)依据TSP探测的围岩分类与勘察阶段的围岩分类相比,有一定的差别,表现在各类围岩的距离较短,显然更为精确,将其直接应用于指导设计和施工更为可靠。另外,同一类围岩中包括了不同的软硬程度的岩石,或者岩性类似,但富水情况不同,这显然更为接近围岩实际,使设计和施工人员有了更为可靠的依据,也为施工过程中的变更设计提供了极有价值的资料。然而,依据TSP探测成果进行的围岩分类虽然比勘察阶段的围岩分类有所进步,但还是难以保证精度。(2)通过对时间域和频率域的超声波信号进行声波的运动学和动力学特征的综合分析,不仅获得了有关致密岩样的物理性质,还更深一步揭示了岩样内部的微观信息。通过水对致密岩石声学参数影响的深入研究,详细地辨析饱水对致密岩石声学参数的影响特征,有助于我们正确利用声波资料,准确进行围岩分类,评价岩体工程特性。(3)利用超前钻孔确定掌子面前方围岩类别主要是依据钻速的快慢及钻孔中回水的颜色来判断前方掌子面围岩的岩性、构造及岩石的破碎程度,进而判断围岩类别。(4)对大量的监测数据的分析表明,围岩类别越高,围岩与初衬之间的接触压力趋于稳定的时间越短,在围岩与初衬之间的接触压力趋于稳定之前围岩与初衬之间的接触压力变化速率越大。(5)从设计阶段的工程地质勘察到TSP超前探测,再到超前钻孔探测是一个由粗到细、逐渐精确化的围岩分类过程,也是对围岩性质逐渐认识、对分类方案不断完善的过程,而施工阶段监控量测资料和岩石力学性质试验又可以起到是分类指标定量化的作用。(6)通过以TSP、水平超前钻孔和监控量测资料对围岩重新进行分类,能够及时地了解掌子面前方的地质情况,能为隧道施工和及时地调整支护参数提供依据,有效地控制了地质灾害的发生,确保支撑隧道的岩石牢固可靠和施工质量,赢得施工时间,降低成本,提高隧道掘进的进度,并将风险降低到最小的程度。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 论文选题依据

- 1.2 围岩分类方法研究现状

- 1.2.1 围岩分级方法概述

- 1.2.2 公路隧道围岩分级

- 1.2.3 影响围岩分类的因素

- 1.2.4 围岩分级发展趋势

- 1.3 主要研究内容

- 1.4 研究思路及技术路线

- 1.4.1 研究思路

- 1.4.2 技术路线

- 第二章 典型研究区工程地质条件及设计阶段围岩分类

- 2.1 元磨高速公路概况

- 2.2 工程地质条件

- 2.2.1 地层岩性

- 2.2.2 地质构造

- 2.2.3 地下水

- 2.3 设计阶段围岩分类

- 第三章 基于探测技术的围岩分类

- 3.1 基于TSP探测成果的围岩分类

- 3.1.1 TSP203原理

- 3.1.2 基于TSP探测成果的围岩分类

- 3.2 岩石声波测试

- 3.2.1 实验方法

- 3.2.2 试验结果

- 3.2.3 结论

- 3.3 基于超前水平钻孔的围岩分类

- 3.3.1 依据超前水平钻孔进行围岩分类的原理

- 3.3.2 基于超前钻孔的围岩分类举例

- 3.3.3 基于超前钻孔的围岩分类结果

- 第四章 基于监控量测资料的围岩分类

- 4.1 监控量测项目

- 4.1.1 必测项目

- 4.1.2 选测项目

- 4.2 监控量测点的布置

- 4.3 监测结果分析

- 4.4 基于监控量测资料的围岩分类

- 4.4.1 接触压力与围岩性质的关系

- 4.4.2 基于监控量测资料的围岩分类

- 第五章 施工揭露的围岩类别及其与其他分类结果的对比

- 5.1 施工揭露的围岩类别

- 5.2 不同围岩分类结果的对比

- 第六章 元磨高速公路隧道围岩分类的应用研究

- 6.1 在信息化施工中的应用

- 6.2 在不良地质地段施工中的应用

- 6.3 主要认识及有关问题讨论

- 6.3.1 主要认识

- 6.3.2 有关问题讨论

- 第七章 结论

- 致谢

- 参考文献

- 在学期间发表的论著及取得的科研成果

### 相关论文文献

- [1].施工阶段围岩分类法在橙子沟水电站的试用[J]. 西北水电 2012(05)

- [2].回采巷道围岩分类治理模式及关键技术研究[J]. 岩石力学与工程学报 2012(11)

- [3].粗糙集—小波神经网络在隧道围岩分类中的应用[J]. 地下空间与工程学报 2011(03)

- [4].基于集对层次分析法的围岩分类等级研究[J]. 大连交通大学学报 2015(05)

- [5].佛子岭抽水蓄能电站地下厂房围岩分类[J]. 江淮水利科技 2011(01)

- [6].Q系统在那苏瓦水电站围岩分类及支护中的应用[J]. 水利与建筑工程学报 2018(06)

- [7].双护盾TBM施工中围岩分类模型参数的相关性分析[J]. 工程建设与设计 2018(23)

- [8].高地应力区水电工程围岩分类法系统研究[J]. 岩石力学与工程学报 2014(11)

- [9].观音峡水电站引水隧洞围岩分类及工程地质问题处理[J]. 小水电 2018(01)

- [10].大岗山水电站地下洞室施工期围岩分类介绍[J]. 黑龙江科技信息 2014(29)

- [11].未确知均值分级方法及在回采巷道围岩分类中的应用[J]. 解放军理工大学学报(自然科学版) 2009(06)

- [12].浅谈太湖水库引水隧洞围岩分类、稳定分析及处理措施[J]. 江西水利科技 2016(06)

- [13].巷道围岩分类与锚喷支护设计[J]. 山东煤炭科技 2009(01)

- [14].基于数据挖掘的支持向量机围岩分类方法研究[J]. 人民黄河 2017(07)

- [15].松动圈围岩分类法在煤巷锚杆支护设计中的应用[J]. 矿业工程研究 2009(01)

- [16].徐家梁子隧道围岩分类[J]. 山西建筑 2008(18)

- [17].基于模糊数学法的煤矿巷道锚杆支护围岩分类识别[J]. 煤炭技术 2013(06)

- [18].灰色理论在隧洞岩体质量评价中的应用[J]. 杨凌职业技术学院学报 2013(04)

- [19].基于BP神经网络的隧道围岩分类[J]. 路基工程 2011(01)

- [20].基于最大间隔分类器的围岩级别判断方法[J]. 地下空间与工程学报 2008(05)

- [21].巴顿Q系统围岩分类在软弱岩体隧洞中的应用[J]. 水利水电快报 2019(05)

- [22].基于高斯过程机器学习方法的隧道围岩分类模型[J]. 现代隧道技术 2011(06)

- [23].大跨度地下洞室集成化围岩分类体系构建及可视化程序实现[J]. 现代隧道技术 2014(04)

- [24].基于大山口二级水电站引水隧洞围岩分类及优化[J]. 黑龙江水利科技 2013(06)

- [25].几种常用隧道围岩分类方法的综合运用[J]. 西部探矿工程 2011(09)

- [26].基于模糊聚类分析的回采巷道围岩分类与支护研究[J]. 金属矿山 2009(05)

- [27].基于模糊聚类分析的回采巷道围岩分类与支护研究[J]. 中国矿业 2008(08)

- [28].围岩工程地质分类的探讨[J]. 山西建筑 2017(35)

- [29].巴基斯坦卡洛特水电站软岩地下洞室围岩分类及应用[J]. 水利水电快报 2020(03)

- [30].准备巷道锚杆支护设计[J]. 黑龙江科技信息 2011(23)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ef30fb503d52c4e79a9e8e8f.html