# 对有线数字电视前端系统的设计的浅析

广东省广播电视网络股份有限公司东莞石龙分公司523320

摘要：近几年来，有线数字电视在我国的建设获得了极大的发展，作为有线数字电视中心环节的前端系统的设计工作也处于不断地进步中。当前时期，设计人员充分地做好前端系统设计的优化工作，已经成为有线数字电视进一步发展的必然要求，也是推动有线字电视为人们提供更大的便利的必要保证。而本文则从其前端系统设计工作的角度出发，通过析有线数字电视的前端系统组成，谈论了设计工作中应该注意的几个问题，以求推动前端系统的逐渐完善。

关键词：有线数字电视；前端系统；组成部分；设计；注意问题

1有线数字电视的前端系统的系统组成分析

前端系统是整个有线电视网络运行的必要保障，其系统的工作状况将直接对有线数字电视工作造成影响，我国有线数字电视设计人员要想全面推动数字电视技术的优化发展，就必须对前端系统进行持续的完善设计。而就前端系统的组成来讲，它主要可以分为信号的接收、处理、输出以及系统的管理工作四个部分，本文下面就对这四个部分做一下详细介绍。

首先，就前端系统的信号接收部分来讲，这一部分主要负责接受数字电视的不同网络所发出的各种信号，然后再将这些信号转化为与MPEG-2的标准相符的TS信息流。而数字电视网络所发出的信号繁多、复杂，信号接受工作就变得较为繁杂。信号接收部分主要以卫星接收机、光收机以及编码器等几种信息转化设备，工作人员要对系统的接收环节进行优化，就应该选用类似综合IRD接收机的卫星接收机，这种接收机带有AIS标准的基带数字信号的传输设备。而且，还要为卫星接收机选择具备稳定振频及较低噪声温度的高频头以及与天线技术标准要求相符合的可靠的卫星天线等。

其次，就前端系统的信号处理部分来讲，这一部分则主要利用复用器设将信号接收环节所转换的TS流转换为多个电视节目所需要的TS流，同时对这些再度转化后的TS流进行CA加密处理，最终进行信号传输。而处理环节的具体功能可归纳为对于传输码流即TS流的监视、解扰及复用，还有对于业务信息即SI的处理等，处理环节是整个系统的核

心。工作人员要采用集成管理系统来对此部分信号进行管理，而且每一个前端处理部位都具备一个异步串行即ASI的接口，以保证设备具有必须的兼容性。同时，工作人员在利用前端系统处理环节来增加节目时是虚拟进行的，他们是将节目设置到了某个随意的复用器中，然后由机顶盒利用SI信息找寻到这个虚拟的节目。

再者，就前端系统的信号输出部分来讲，它主要是将处理部分再度处理好的加密的TS系统制作成为RF信号，然后再传输到整个的HFC网络。这一环节需要使用64QAM的调制器以及38MB/S的宽带，而且此调制器一般要低于模拟调制器10db的输出电平。同时，模拟频道的载频则是以图像载波频率的形式呈现，而数字频道的载频一般处于8MHz频道的中心位置。

此外，就前端系统的系统管理环节来讲，它主要是对前端信号输入以及输出工作的状态进行管理，同时监视其输入及输出信号有无与质量，其设备工作利用DVB-ASI进行基带信号的传输连接，对所有基于SNMP的前端管理系统皆适用。从细节上来，这个系统管理环节的管理服务器需要负责对用户信息进行收集，并做好计费工作及各种影视资料的安全保密管理，而管理的网络控制部分则要完成对服务器收集的各种信息进行传递及对影视材料与数据的后台交换等。

2前端系统的设计与实现

2.1设计需求

伴随着双向网的改造深入进行，长沙市数字电视目前拟开展的业务主要包括数字视频转播、数据广播和NVOD准视频点播。其中视频转播主要包括：5套长沙本地的模拟视频信号数字化；湖南省SDH网络传输的17套数字电视节目信号；国内的卫视节目（24套各省卫视加上15套中央卫视），从22个央视节目平台和14个境外卫视节目中挑选22套节目。随着4县并网的完成以及长沙城市的发展，整个数字前端系统将需要提供过百万用户的业务需求（广播业务与交互式业务）。

2.2设计原则

从目前的各种情况分析，传统的模拟电视和数字电视还将在一定时间内共存，同时前端系统结构比较庞大，技术更新迅速，因此，在设计数字前端时，必须循序渐进，考虑未来技术和市场发展方向，遵循以下设计原则：

（1）标准性。

系统设计中采用的系统设备、应用软件应符合中华人民共和国国标及广电总局制定的相关行业标准，如果没有相应的国内标准，就需要符合相关的国际标准，对于当前正在制定的国内标准，在标准出台后必须能够平稳接轨。

（2）先进性。

采用符合国际国内标准的比较成熟的技术，兼顾有线数字电视网络技术的发展方向，保证平台在较长时间内不落后，系统所选设备在其领域内具备先进性，系统功能、性能能够充分显示数字电视的优势，明显优于现有模拟电视，系统整体时延不高于毫秒级。

（3）安全可靠性。

选用可靠的国际产品与技术，充分考虑系统在程序异常时的应变能力和容错能力，在硬件设备方面考虑安全备份机制，确保系统长期稳定运行，同时系统要有严格的权限控制和数据加密机制，有效地杜绝、限制黑客非法进入系统，保证系统安全。

（4）实用性和经济性。

在组建系统时，要着眼于近期目标和长远发展，充分考虑有线数字电视发展的需要和市场情况，设计性能价格比最佳的系统。

（5）开放性。

系统要有良好的互操作性，能够保证各大厂商设备、系统的良好集成性能，可以向第三方公开接口资料，以保证设备互联、互通，支持多种接口协议和广泛的节目信源。

（6）可扩展和升级。

尽可能采用符合国际标准、扩展性好的组件配置，预留充分的扩展空间，能够根据需要保证快速的业务扩充和部署能力，同时采用开放式、模块化设计，各设备、模块具有良好的互换性，能够实现可预见的平滑升级，确保系统在不作大的变更的前提下平滑升级到更高的层次。

3有线数字电视的前端系统设计应注意问题

3.1前端系统设计应切实遵照设计原则

当前时期，有线数字电视应用逐渐趋于广泛，工作人员在进行系统设计工作时，首先就应该保留出足够多的接口以及余量，以满足新增用户的信号使用需求。其次，工作人员在开展设计工作时，必须做好对于台址的研究考察，充分把握住干扰其信号的周围因素，并积极地做好抗干扰措施。再者，工作人员还应该在为传输频道较多的城市电视进行系统设计时，尽量选择主要以中频进行信号处理的邻频的前端设备。此外，工作人员设计前端系统时，还要注意系统的防雷装置的防护，确保系统的各种防雷装置全部齐备，以避免雷电电击对前端系统以及设备造成损害。

3.2严格做好对信号调制器的选型工作

有线数字电视的前端系统对于传送节目套数的确定，与系统运行条件及设备具有极大的关系，如8MHz的宽带所能传送的数字电视节目的套数为四到八套。所以，工作人员在进行系统设计工作时，必须严格地做好对于设备的选型。而以信号传输环节中与信道编码相关的QAM调制器选型来讲，这种调制器主要利用数字信号对网络载波的幅度以及相位进行调制，以保证载波幅度及相位能够始终处于数字信号的控制下。当前时期，QAM调制器主要有16、32及64三种型号，工作人员在目前设计前端系统时，还普遍使用16QAM的调制器，这个型号的调制器在具备8MHz的模拟电视频道中具备38.1Mbps的输入码率。

3.3调整信号传送方式及有效传输码率

有线数字电视的前端系统运行状况受到信号传送方式以及有效传输码率的影响，工作人员在进行设计工作时必须对这两个方面的因素切实地做好调整。以卫星信道的传输工作来讲，目前我国能上星的节目（DVB-S节目）一般都采取SCPC的信号传送方式来进行传送，这种传送方式对电视节目的接收状况是一台卫星接收机只接收一套节目，它具备4.42Mbps的符号率，并且采用了RS编码、QPSK调制方式以及四分之三卷积码，每一套节目具备4.42乘以2乘以3乘以3/4乘以188/204即6.11Mbps的有效传输码率，一台复用器可以承担六套节目的传送任务，即能够承担6.11乘以6的36.66Mbps的传输码率，其尚未达到最大的传输码率（38.1Mbps），复用器会利用填空包自动地将这些余量空间补足，而假若传输七套节目，那么需系统将不会对第七套节目进行传输。

我国全部省市区当前主要有30多套有线数字节目，对于8MHz模拟电视频道的需求数量为六个。而以MCPC的传送方式来讲，其每一台卫星接收机都能够承担多套电视节目的接收任务，这样就可以满足较多的电视节目套数传送任务。因此，工作人员在对前端系统进行设计时，要根据有线数字电视节目的套数来选择传送方式，并对特定传送方式的有效传输码率进行精确计量，保证前端系统能够正常接收所有需要接收的节目。

4结束语

前端系统的设计直接关系着整个有线电视系统的运行状况，当前时期，工作人员一定要积极应对日益提升的有线数字电视的应用数量及质量要求，采取有效的措施全面做好对于前端系统的优化设计。

参考文献：

[1]何艳玲.有线数字电视前端系统设计探讨[J].数字技术与应用，2011（05）.

[2]许东伟，耿震华.数字时代有线电视网络分前端机房的建设与管理[J].有线电视技术，2010（08）.

[3]张奇志.有线电视前端设计及安装[J].科技创新导报，2011（21）.

[4]高红令，贾涛.数字有线电视前端系统的构成和功能特点[J].科技传播，2011（11）.

[5]胡彬.浅谈有线数字电视前端系统设计[J].数字技术与应用，2011（08）.（浙江省莼湖镇广播电视站，浙江莼湖315506）

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ef57ed69de319b2266676630.html