# 硅藻土与膨润土成型体/二氧化钛复合光催化剂制备研究

### 论文摘要

光催化氧化技术近年来在处理各种废水以及一些废气的过程中都取得了良好的效果,发展较为迅速。Ti02作为广泛应用的高效光催化剂,它能利用弱紫外光辐射,在较高或较低的pH都有很好的稳定性,无毒无害。但是粉末状Ti02存在着容易失活、容易凝聚,粉末状催化剂难以分离等缺陷,限制了Ti02的实际应用。本论文尝试将硅藻土、膨润土、活性炭通过粘合剂制成成型载体,以工业偏钛酸为钛源,利用微波法制备复合Ti02催化剂,并考察所制备的负载型Ti02催化剂的催化性能。论文首先对载体的成型进行了研究,从粘结剂的选择、原料的最佳配比、粘结剂最佳添加量、硬化温度、硬化时间、活性炭添加量等方面对载体成型的最优条件进行了研究,得到了制备成型载体的最佳条件：硅藻土与膨润土、活性炭的最佳配比为4：3：2,粘结剂硅酸钠的最佳用量与原料的比为1：1,载体在300℃下硬化2小时为宜。利用最佳制备条件自制的成型载体进行TiO2负载,确定的TiO2负载的最佳条件为：前驱体适宜浓度为20g/L(TiO2含量),水解pH为2.5,水解微波功率为360W,微波加热时间为15min,煅烧温度为550℃,煅烧时间在2h为宜。最后,研究了在最佳工艺条件下制备的复合光催化剂对甲基橙溶液的处理效果,确定的较优光催化反应条件为：甲基橙反应液的初始浓度在10mg/L为宜,反应液的初始pH可选择7左右。紫外光照射强度为16W,反应时间2h。另外,外加氧化剂H202最佳添加量为06mmol/100ml。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 1 绪论

- 2光催化技术降解有机物的研究发展'>1.1 TiO2光催化技术降解有机物的研究发展

- 2负载化研究进展'>1.2 TiO2负载化研究进展

- 1.2.1 负载型二氧化钛的制备方法

- 1.2.2 负载二氧化钛的载体

- 1.3 粉体成型制备的研究

- 1.4 研究存在的问题及发展趋势

- 1.5 主要研究内容

- 2 实验原料、试剂、仪器及方法

- 2.1 主要试剂及仪器

- 2.1.1 实验试剂

- 2.1.2 实验仪器

- 2.1.3 实验原料

- 2.2 主要技术路线

- 2.3 实验方法

- 2.3.1 成型载体的制备

- 2.3.2 前驱体的制备

- 2.3.3 复合光催化剂的制备

- 2.3.4 复合催化剂的光催化性能的实验研究方法

- 2.4 分析方法

- 2.4.1 甲基橙吸光度的测定

- 4溶液中TiO2的含量分析'>2.4.2 TiOSO4溶液中TiO2的含量分析

- 3 成型载体的制备及最优条件选择的研究

- 3.1 前躯体的制备研究

- 3.2 粘结剂的选择研究

- 3.3 实验结果分析

- 3.3.1 最佳硅藻土/膨润土配比

- 3.3.2 最佳粘结剂添加量

- 3.3.3 硬化温度选择

- 3.3.4 硬化时间的确定

- 3.3.5 活性炭添加量的确定

- 3.4 本章小结

- 4 成型载体负载二氧化钛复合光催化剂的制备研究与表征

- 4.1 复合催化剂制备影响因素的研究

- 4.1.1 载体添加顺序

- 4.1.2 前驱体浓度的影响

- 4.1.3 溶液pH的影响

- 4.1.4 微波功率的影响

- 4.1.5 微波加热时间

- 4.1.6 煅烧温度

- 4.1.7 煅烧时间

- 4.2 复合催化剂表面与结构表征

- 4.3 本章小结

- 5 成型载体负载二氧化钛复合光催化剂性能的研究

- 5.1 目标反应物的选择

- 5.2 影响因素的确定

- 5.3 光催化性能影响因素的研究

- 5.3.1 煅烧时间

- 5.3.2 不同pH对光催化性能的影响

- 5.3.3 光照强度对光催化性能的影响

- 5.3.4 光照时间对光催化性能的影响

- 5.3.5 催化剂投加量对光催化性能的影响

- 5.4 外加氧化剂的影响

- 5.5 吸附作用的影响

- 5.6 掺杂改性研究初探

- 5.7 光催化氧化反应动力学研究

- 5.8 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的论文及科研成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].硅藻土陶粒性能及其在污水处理中的应用[J]. 沈阳建筑大学学报(自然科学版) 2019(06)

- [2].啤酒过滤中硅藻土助滤剂添加量的优化研究[J]. 中外酒业·啤酒科技 2019(13)

- [3].铝加工行业含油硅藻土处理工艺的研发[J]. 有色金属加工 2020(02)

- [4].硅藻土负载铁-铜催化苯酚、双氧水制备苯二酚[J]. 唐山师范学院学报 2019(06)

- [5].废弃硅藻土制备多孔氮掺杂碳材料及其电化学性能研究[J]. 环境科学与技术 2019(12)

- [6].水热法制备分子筛/硅藻土复合材料及其吸附性能[J]. 硅酸盐学报 2020(07)

- [7].聚碳酸亚丙酯/硅藻土复合纤维膜的制备及性能[J]. 弹性体 2020(03)

- [8].硅藻土基复合材料在能源与环境领域的应用进展[J]. 材料导报 2019(09)

- [9].硅藻土在建材行业的应用研究[J]. 科技风 2019(28)

- [10].硅藻土在造纸中的应用研究进展[J]. 黑龙江造纸 2017(04)

- [11].我国硅藻土产业发展前景及对策建议[J]. 居业 2018(09)

- [12].改性硅藻土脱除燃煤超细颗粒物的研究[J]. 工程热物理学报 2017(08)

- [13].煅烧硅藻土对再生混凝土抗压强度影响研究[J]. 山西建筑 2015(35)

- [14].关于推进硅藻土产业转型的探究[J]. 新经济 2016(05)

- [15].硅藻土处理城市污水技术研究[J]. 科技经济导刊 2016(21)

- [16].硅藻土纯物理提纯技术[J]. 建材发展导向 2015(20)

- [17].磁性硅藻土的制备及对铜离子的吸附能力研究[J]. 化学工程与装备 2019(03)

- [18].纳米比亚硅藻土的工程特性[J]. 水运工程 2017(12)

- [19].硅藻土的提纯方法探究[J]. 科技经济导刊 2018(04)

- [20].关于制定《吉林省硅藻土资源保护开发条例》的议案[J]. 吉林人大 2017(02)

- [21].载钯硅藻土吸氕/氘动力学同位素效应[J]. 核化学与放射化学 2016(02)

- [22].煅烧硅藻土对高性能再生混凝土性能的影响研究[J]. 建材发展导向 2016(16)

- [23].硅藻土基调湿材料中热湿耦合传递[J]. 化工学报 2014(09)

- [24].改性无造孔剂硅藻土陶瓷滤膜的制备及其性能研究[J]. 哈尔滨师范大学自然科学学报 2013(02)

- [25].一体化活化硅藻土反应器应用于污水深度处理的中试研究[J]. 环境工程 2011(01)

- [26].废硅藻土改善土壤保肥性能的研究[J]. 浙江树人大学学报(自然科学版) 2011(03)

- [27].浅谈硅藻土中铁的危害与测定[J]. 啤酒科技 2008(06)

- [28].含石灰水热条件下硅藻土微结构演化及其对亚甲基蓝吸附性能的影响[J]. 硅酸盐学报 2020(04)

- [29].磁性硅藻土负载纳米过氧化钙对水中磷酸盐吸附[J]. 环境科学 2020(02)

- [30].氯化钙改性对硅藻土吸湿性能的影响[J]. 纸和造纸 2018(06)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ef68b99be34e9b8bf116e4dc.html