# 三维泥沙模型及其在港口航道工程建设中的应用

### 论文摘要

随着中国经济建设的飞跃式发展,国民经济的快速增长,港口航道扩容日益迫切,但是,航道建设过程中会产生大量不利于海洋动植物生长的污染物,其中主要为泥沙等物质。在航道建设过程中产生的悬浮泥沙会给海洋浮游植物动物的生存环境造成影响,同时泥沙输运对于航道的维护也有很重要的影响。因此,对于泥沙的研究有非常重要的实际意义。本文利用先进的三维泥沙输运扩散模型ECOMSED,同时引进WAVE模块,模拟分析了海阳港航道建设过程中泥沙输运规律,同时分析了波浪对泥沙输运的影响,对航道海洋环境的影响。此外,对泥沙输运过程中的再悬浮和沉降过程在泥沙输运过程中的影响做了初步的探讨,分析了不同物理过程下对海洋环境的影响。同时,本文分析了实际海洋工程作业过程中不同作业方式下泥沙输运对海洋环境地影响。本文主要分为四部分:(1)在面源开挖作业下,即34条船同时开挖,考虑再悬浮过程下泥沙输运规律;(2)在采用面式开挖方式,不考虑再悬浮过程下的泥沙输运规律;(3)在浪流共同作用下的泥沙运动规律;(4)点源开挖方式下,即1条船连续开挖,泥沙输移规律。本模式采用先进的ECOMSED模型,用这个模型计算了凤城海域的三维正压风海流及潮流的流场,作为泥沙输运模式(SED)的输入。在泥沙的数值模拟方面,采用了求解对流扩散方程方式,在数值计算时采用ADI方法,第一步求解对流过程,第二步求解扩散过程。在这两步计算完毕后就可以计算出各个网格点的泥沙浓度,进而通过海底的再悬浮、沉降过程计算出海底侵蚀。海阳港作为海阳市的经济中心,对该地区的环境经济有很大的影响,所以了解该港口开发过程中的泥沙输运过程有很积极的意义。本文模拟了两种开挖方式下泥沙输运规律,同时在第一种情况,即线源开挖建设时讨论了三种情况,分别为考虑和不考虑再悬浮,考不考虑波浪作用。通过对不同条件下的泥沙数值模拟,我们发现在考虑再悬浮过程后,泥沙的浓度比不考虑再悬浮高,但泥沙的输运主要还是由潮流场来影响;在考虑浪流相互作用下,波浪携沙作用很明显,其浓度比未考虑波浪作用高出近一倍。本文计算过程中,对于垂向泥沙扩散过程的模拟显示,海阳港区域泥沙垂向分布较为均匀,各层浓度差异较小。通过对模拟海阳港泥沙输运特征,本文提出了港口航道建设过程中减小泥沙扩散对海洋环境影响的方法和措施,有利于解决经济发展与环境保护的冲突。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 前言

- 1 概述及研究现状

- 1.1 泥沙输运研究的意义

- 1.2 泥沙输运研究历史和现状

- 2 三维泥沙输运模型 ECOMSED

- 2.1 模式简介

- 2.2 水动力模块

- 2.2.1 控制方程

- 2.2.2 边界条件

- 2.2.3 数值计算方法

- 2.3 泥沙输运数值模块

- 2.3.1 控制方程

- 2.3.2 泥沙模块参数确定

- 2.3.3 波浪模块

- 2.3.4 浪流共同作用下泥沙运动

- 3 模式应用

- 3.1 海阳港概况

- 3.2 潮流数值模拟

- 3.2.1 网格设置

- 3.2.2 岸界和水深

- 3.2.3 水界输入

- 3.2.4 潮流计算结果验证分析

- 3.2.4.1 潮位潮流验证

- 3.2.4.2 计算结果分析

- 3.3 泥沙数值模拟

- 3.3.1 沉积物类型及来源

- 3.3.2 面源开挖方式下泥沙数值模拟

- 3.3.2.1 无浪作用且考虑再悬浮过程

- 3.3.2.2 无浪作用且不考虑再悬浮过程

- 3.3.2.3 浪流共同作用下面源排放

- 3.3.3 点源开挖方式下泥沙数值模拟

- 4 总结与工作展望

- 4.1 结论

- 4.2 存在的问题和展望

- 参考文献

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].泥沙模型时间变态影响消减措施探讨[J]. 水利水运工程学报 2018(03)

- [2].基于潮流泥沙模型的连云港近海泥沙运动研究[J]. 科技创新导报 2010(34)

- [3].二维水流泥沙模型在采砂吹填作业环评中的应用[J]. 环境监控与预警 2010(04)

- [4].二维泥沙模型在水库淤积分析中的应用[J]. 水利规划与设计 2015(09)

- [5].东方电厂配套码头在波流共同作用下的动床泥沙模型研究[J]. 人民珠江 2008(05)

- [6].天池抽水蓄能电站上、下水库整体动床泥沙模型的设计与验证[J]. 华北水利水电大学学报(自然科学版) 2017(03)

- [7].三维悬沙模型及河岸边界追踪方法Ⅰ-泥沙模型[J]. 水力发电学报 2010(06)

- [8].上海外高桥码头邻近水域泥沙疏浚影响数值模拟研究[J]. 上海环境科学 2009(03)

- [9].崖羊山水库一维泥沙数学模型参数率定与验证[J]. 南水北调与水利科技 2014(04)

- [10].世界银行专家组来长江科学院河流研究所考察尼泊尔Upper Arun水电站项目泥沙模型工作[J]. 长江科学院院报 2019(07)

- [11].风对悬浮泥沙扩散特性影响数模研究[J]. 水道港口 2015(04)

- [12].河流型水库垂向二维水沙数学模型[J]. 水科学进展 2009(02)

- [13].泥沙冲刷模拟的FLOW-3D数值方法研究[J]. 中国港湾建设 2019(10)

- [14].不同条件下矩形沙坑影响的数值模拟对比研究[J]. 泥沙研究 2009(06)

- [15].临汾市城区汾河段蓄水工程物理模型的设计方法[J]. 山西水利科技 2011(03)

- [16].波流耦合作用下紊流边界层水沙数学模型[J]. 水动力学研究与进展(A辑) 2016(04)

- [17].河型转化机理及其数值模拟——Ⅰ.模型建立[J]. 水科学进展 2010(02)

- [18].荆江-洞庭湖河网泥沙数学模型研究[J]. 泥沙研究 2009(05)

- [19].三峡工程运用初期坝区泥沙淤积与模型试验成果分析研究[J]. 泥沙研究 2011(06)

- [20].河道疏浚工程悬浮物影响预测模型[J]. 水利水电科技进展 2011(01)

- [21].泥沙随机数学模型分析及其初步应用[J]. 水动力学研究与进展A辑 2011(04)

- [22].变态动床泥沙模型紊动相似和阻力相似研究[J]. 泥沙研究 2009(05)

- [23].复杂水动力环境下的人工岛冲淤演变研究[J]. 广东水利水电 2013(01)

- [24].海口市如意岛邮轮码头泥沙运动的数值模拟[J]. 西部交通科技 2016(08)

- [25].三峡工程运行后长江中下游河道设计频率水文年泥沙模拟研究[J]. 长江科学院院报 2015(02)

- [26].钱塘江河口潮流悬沙的二维模型计算[J]. 水力发电学报 2010(03)

- [27].武汉河段河道平面二维泥沙模型的研究[J]. 石河子大学学报(自然科学版) 2009(02)

- [28].水沙混合泥沙模型加沙系统的改造方法[J]. 长江科学院院报 2010(12)

- [29].水沙数学模型在萧山史家桥河的应用[J]. 南水北调与水利科技 2015(01)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ef6962a07480623407b33469.html