# 动态光网络中网络负荷对光脉冲传输的影响

### 论文摘要

自20世纪末以来,光纤通信与互联网成为世界上发展最快、市场潜力最大、前景最诱人的两大领域。将两者结合的IP over Optical技术现在已经成为骨干光传输网络上的主要传输和交换技术。IP over Optical技术就是将IP（Internet Protocol,网际协议）业务通过通用多协议标签交换（GMPLS,General Multi-Protocol Label Switch）协议直接架构到光网络中,光网络是基于波分复用（WDM,Wavelength Division Multiplexing）技术的。网络负荷具有突发性,其特定的性能必将影响光网络中光链路上的传输性能。本文先从光脉冲传输的非线性薛定谔方程入手,探讨网络负荷影响光脉冲传输的机理。文中采用了一种简化的方法求解多信道非线性薛定谔方程,应用服从泊松分布的网络负荷突发模式,并将其引入到方程的求解过程中,仿真分析了网络负荷突发模式下四波混频（FWM,Four Wave Mixing）和交叉相位调制（XPM,Cross-Phase Modulation）等非线性效应对光脉冲传输的影响。基于方程的求解仿真分析了突发模式下FWM和XPM对于传输眼图的影响。另外,根据IM-DD（Intensity Modulation–Direct Detection）系统中误码率的计算公式研究了XPM效应所导致的强度噪声的原理以及对误码率的影响,以及动态光网络中的FWM效应。通过分析发现当单个波长的光功率小于0dBm时,网络负荷对于非线性效应影响不大,对传输眼图变化也不明显,但是,当单波长光功率大于5dBm时,网络负荷对于非线性影响非常大,导致传输眼图的恶化;FWM的平均功率与网络负荷突发概率的三次方成正比;只有在探测波长附近的8个波长（左右各4个）引起的XPM效应对该波长的影响较大,而其他波长影响很小,可以忽略不计。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 1 概论

- 1.1 光网络的发展

- 1.2 IP over WDM 动态光网络

- 1.3 网络负荷对光网络的光脉冲传输的影响

- 1.4 课题来源

- 1.5 本文的研究内容

- 2 IP over WDM 网络

- 2.1 IP over WDM 的基本原理

- 2.2 IP over WDM 对光网络的挑战

- 2.3 小结

- 3 动态光网络中光脉冲传输方程

- 3.1 单信道光脉冲传输NLS 方程

- 3.2 多信道光脉冲传输NLS 方程

- 3.3 考虑网络负荷突发性时的NLS 方程求解

- 3.4 小结

- 4 动态光网络中XPM 效应

- 4.1 动态网络中XPM 损伤的研究

- 4.2 接收端误码率的计算

- 4.3 动态网络中XPM 的分析及仿真

- 4.4 小结

- 5 动态光网络中网络负荷对FWM 效应的影响

- 5.1 四波混频效应

- 5.2 网络负荷对FWM 效应的影响

- 5.3 数值模拟和仿真结果分析

- 5.4 小结

- 6 总结

- 致谢

- 参考文献

- 附录 攻读硕士学位期间参与的课题

### 相关论文文献

- [1].光纤中脉冲传输模型的研究及其软件设计[J]. 光通信研究 2009(01)

- [2].基于大气衰减模型的激光脉冲延迟时间影响仿真研究[J]. 应用激光 2020(01)

- [3].超导SFQ电路间脉冲传输的研究[J]. 电波科学学报 2009(04)

- [4].随钻测量系统泥浆脉冲传输方式介绍[J]. 湖南农机 2010(05)

- [5].随钻测井泥浆脉冲传输技术解析[J]. 国外测井技术 2016(02)

- [6].水下激光脉冲传输时域展宽仿真分析[J]. 长春理工大学学报(自然科学版) 2014(04)

- [7].采样对数值模拟光纤中光脉冲传输演化的影响[J]. 激光杂志 2010(05)

- [8].啁啾堆积脉冲传输过程中的小尺度自聚焦效应[J]. 强激光与粒子束 2011(01)

- [9].脉冲信号的数字化低抖动传输方法[J]. 无线电工程 2015(09)

- [10].连续波脉冲随钻数据传输系统设计与实现[J]. 电子测量与仪器学报 2018(12)

- [11].脉冲传输数据编码P4M的原理[J]. 石化技术 2015(07)

- [12].三阶群速度色散和初始啁啾对超高斯脉冲传输的影响[J]. 价值工程 2011(10)

- [13].带您了解UWB技术[J]. 数字社区&智能家居 2009(Z1)

- [14].光纤中脉冲传输的稳定性数值分析[J]. 天津理工大学学报 2012(01)

- [15].浅谈光孤子在光纤中传输的特性[J]. 长春教育学院学报 2012(03)

- [16].基于修正蒙特卡罗方法的光脉冲传输模拟[J]. 光通信技术 2012(12)

- [17].含损耗神经脉冲传输的耦合孤波特性[J]. 中国组织工程研究与临床康复 2009(30)

- [18].单模光纤中GVD和SPM产生的啁啾及影响[J]. 太原理工大学学报 2016(05)

- [19].快速数值差分递推算法在偏振模色散作用下光脉冲传输中的应用研究[J]. 光子学报 2009(07)

- [20].基于光纤脉冲传输的海缆故障测距系统及方法[J]. 电测与仪表 2020(10)

- [21].一种定时脉冲低抖动传输方案设计[J]. 无线电通信技术 2014(02)

- [22].基于SESAM镜的全光纤皮秒激光器腔内脉冲传输特性研究[J]. 激光杂志 2015(08)

- [23].三阶色散对光纤中基孤子脉冲传输的影响[J]. 光通信研究 2010(01)

- [24].单模光纤中啁啾脉冲的分裂机制[J]. 中国激光 2008(07)

- [25].随钻测井的数据传输[J]. 国外测井技术 2009(06)

- [26].非线性吸收效应对自相似脉冲传输特性的影响[J]. 内燃机与配件 2017(24)

- [27].光纤中小损耗对超高斯型脉冲传输特性的影响[J]. 激光杂志 2008(04)

- [28].通过大气-海水界面的激光脉冲模拟[J]. 光电子技术 2013(01)

- [29].基于0.18μm工艺CMOS超宽带低噪声放大器设计[J]. 电子与封装 2011(04)

- [30].螺旋线型微秒级高压长脉冲发生器[J]. 强激光与粒子束 2010(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ef8281543f9d2bb4db7ab536.html