# 太阳能—土壤源热泵系统地区适应性评价

### 论文摘要

考虑到太阳能与土壤热能具有互补性及资源分布广泛的优点，提出利用太阳能与地热能联合作为热泵复合热源的设想。该系统吸取太阳能热泵和土壤源热泵的优点，太阳能集热系统可以改善地埋管换热器系统的冷热负荷不平衡问题，提高地埋管的换热效率；土壤源热泵系统则用于克服太阳能热泵因天气变化间歇运行的缺点。由于不同地区的土壤特性和太阳能资源存在较大差异，使得系统的区域适应性成为其应用和推广的重要考量因素，因此有必要采用寿命周期分析方法，对太阳能-土壤源热泵系统在不同地区的适应性做出评价。以串联形式的太阳能-土壤源热泵系统为研究对象，分别采用机理模型和辨识模型，建立系统运行的模拟程序；将模拟程序与Hooke-Jeeves优化算法相结合，确定太阳能-土壤源热泵系统的组合优化策略。根据我国建筑热工分区和太阳能资源分布，选取格尔木、呼和浩特、长春、拉萨、北京、郑州、武汉、重庆作为代表城市；采用中国标准年气象数据，计算得到各地典型民用建筑的全年逐时负荷，并以此为基础，确定太阳能-土壤源系统模拟程序所需的设备性能和物性参数。通过对系统长期运行性能的模拟，确定地埋管钻孔长度限值及其影响因素，并以此作为优化变量的约束条件；以最低的寿命周期成本为目标，对太阳能-土壤源热泵系统进行组合优化。从可行性、节能性、经济性和环保性角度，考查寿命周期内太阳能-土壤源热泵系统的地区适应性。太阳能-土壤源热泵系统的适应性有明显的地域差异：北京、郑州等地区土壤冷热负荷基本平衡，系统夏季制冷运行可以显著提高全年能效比；这些地区的建筑物负荷适中，系统的经济效益和环保效益明显。拉萨地区的冷热负荷不平衡，但建筑物负荷总量最低，该地区太阳能-土壤源热泵系统的节能效益有较大提升空间。格尔木、吉林、长春等地区的冷热负荷不平衡问题最严重，而由于土壤温度低、建筑物采暖负荷高，系统的节能效益和经济效益十分有限。武汉、重庆两地的建筑物以冷负荷为主，土壤温度呈上升趋势，不宜在土壤源热泵系统基础上增加太阳能集热器等辅助加热措施。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 能源现状与热泵技术

- 1.2 太阳能-土壤源热泵系统

- 1.2.1 太阳能-土壤源热泵系统简介

- 1.2.2 供暖运行模式

- 1.2.3 制冷运行模式

- 1.3 国内外研究现状

- 1.4 研究目的和内容

- 第二章 太阳能-土壤源热泵系统模拟

- 2.1 主要部件的数学模型

- 2.1.1 太阳能集热器

- 2.1.2 地埋管换热器

- 2.1.3 蓄热水箱

- 2.1.4 热泵机组和水泵

- 2.2 系统模拟程序的建立

- 2.2.1 TRNSYS 软件介绍

- 2.2.2 动态模拟程序

- 2.3 本章小结

- 第三章 太阳能-土壤源热泵系统优化

- 3.1 典型建筑物及其负荷特性

- 3.1.1 代表城市

- 3.1.2 气象数据

- 3.1.3 典型建筑物动态负荷

- 3.2 设备性能与型号

- 3.3 优化策略的确立

- 3.3.1 Hooke-Jeeves 算法

- 3.3.2 全寿命周期成本构成

- 3.3.3 优化变量的取值范围

- 3.4 优化结果分析

- 3.5 本章小结

- 第四章 太阳能-土壤源热泵的地区适应性

- 4.1 寿命周期评价理论

- 4.1.1 历史与发展

- 4.1.2 寿命周期理论的原理

- 4.2 地区适应性评价

- 4.2.1 可行性评价

- 4.2.2 节能性评价

- 4.2.3 经济性评价

- 4.2.4 环保性评价

- 4.3 本章小结

- 第五章 结论与展望

- 5.1 研究结论

- 5.2 课题展望

- 参考文献

- 硕士期间发表的论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].土壤源热泵系统节能方案分析[J]. 安徽建筑 2019(07)

- [2].土壤源热泵系统在天然气站场中的应用[J]. 上海节能 2018(07)

- [3].土壤源热泵系统运行中现存问题及对策分析[J]. 化工设计通讯 2017(06)

- [4].内蒙古中部土壤源热泵系统的热经济模糊分析[J]. 建筑热能通风空调 2017(06)

- [5].江阴市土壤源热泵系统的性能研究及适宜性评价[J]. 新能源进展 2017(04)

- [6].复合补热式土壤源热泵系统构建与运行特性研究[J]. 山西建筑 2016(03)

- [7].混合式土壤源热泵系统的研究现状及展望[J]. 流体机械 2016(02)

- [8].基于负荷率的冷却塔复合式土壤源热泵系统的控制策略研究[J]. 建筑科学 2016(08)

- [9].基于热平衡的复合式土壤源热泵系统运行方案研究[J]. 供热制冷 2015(05)

- [10].土壤源热泵系统项目供冷（热）性能实测分析[J]. 能源与节能 2020(11)

- [11].某研发大厦土壤源热泵系统能耗分析[J]. 北方工业大学学报 2020(05)

- [12].土壤源热泵系统在实际应用中的换热平衡与节能分析[J]. 企业技术开发 2015(24)

- [13].太阳能-土壤源热泵系统在唐山地区适用性研究[J]. 河北工业科技 2014(01)

- [14].南京市土壤源热泵系统建筑应用特点分析[J]. 江苏建筑 2013(03)

- [15].徐州某小区住宅楼土壤源热泵系统设计[J]. 工业设计 2011(10)

- [16].浅谈土壤源热泵系统的发展及其应用[J]. 山西建筑 2010(08)

- [17].某中型铁路站房土壤源热泵系统设计[J]. 制冷与空调 2010(02)

- [18].复合土壤源热泵系统在合肥地区的应用分析[J]. 安徽建筑工业学院学报(自然科学版) 2010(06)

- [19].太阳能-土壤源热泵系统仿真建模及运行研究[J]. 青岛理工大学学报 2010(06)

- [20].土壤源热泵系统及工程实践[J]. 中国建设信息供热制冷 2009(01)

- [21].土壤源热泵系统热平衡问题的讨论[J]. 中国建设信息供热制冷 2009(04)

- [22].严寒地区土壤源热泵系统的运行性能分析[J]. 建筑科学 2008(12)

- [23].严寒地区某示范工程土壤源热泵系统综合评估[J]. 长春工程学院学报(自然科学版) 2017(01)

- [24].区域级建筑土壤源热泵系统实际运行案例分析[J]. 供热制冷 2017(05)

- [25].别墅用小型太阳能土壤源热泵系统应用设计[J]. 黑龙江科技信息 2016(12)

- [26].别墅用小型太阳能土壤源热泵系统设计[J]. 黑龙江科技信息 2016(17)

- [27].土壤源热泵系统地下热失衡的解决措施[J]. 吉林建筑工程学院学报 2014(04)

- [28].某别墅土壤源热泵系统冬季运行性能检测与节能分析[J]. 制冷与空调 2013(03)

- [29].土壤源热泵系统地下温度场的热平衡模拟分析[J]. 山西建筑 2012(36)

- [30].浅谈土壤源热泵系统技术及设计要点[J]. 林业科技情报 2011(02)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ef8ae666ccc7f254a44d73d6.html