# 村镇木结构住宅抗震加固试验研究

### 论文摘要

我国是一个地震多发国家,地震活动的分布范围较广、震源浅、强度大。自唐山地震以来,我国的破坏性地震大多都发生在农村地区,灾害损失严重。目前,我国农村地区依据《镇(乡)村建筑抗震技术规程》设计的新建房屋,其抗震设防安全基本可以得到保证。然而,对于农村地区大量的既有建筑而言,因受经济状况、建筑材料、结构形式以及传统习惯等诸多因素的影响,其抗震能力往往不能满足设防要求,亟需进行抗震加固改造。本文针对村镇木结构房屋的常见抗震缺陷,提出了相应的节点加固措施和抗侧加固措施。通过一个对照模型和三个加固模型的低周反复荷载试验,分别检验了斜撑、替木加固榫卯节点的有效性,并研究了加固前后木构架模型的滞回特性、承载力、延性、刚度退化等抗震性能指标。本文还通过一个完好的木板剪力墙模型和一个受损修复木板剪力墙模型的低周反复荷载试验,检验了增设木板剪力墙对木构架进行抗侧加固的有效性和对震损木板剪力墙进行修复加固的可行性,得到了模型的破坏形态、滞回曲线和骨架曲线,并对其抗侧承载力、延性、刚度退化、强度退化和耗能等性能指标进行了分析。试验结果表明：增设斜撑或替木两种加固方法均可以增强节点承载力和变形能力,提升木构架抗倒塌能力；增置木板剪力墙可以显著提高木构架承载力,并且便于震后修复,适用于对抗侧承载力有较高要求的木构架抗震加固。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景和意义

- 1.2 村镇住宅调研

- 1.2.1 调研目的和内容

- 1.2.2 村镇住宅的地域分布

- 1.2.3 村镇木结构房屋结构形式

- 1.2.4 村镇木结构的抗震缺陷

- 1.3 木结构房屋震害

- 1.3.1 榫卯节点破坏

- 1.3.2 木构架整体倾斜、坍塌

- 1.3.3 围护墙体破坏

- 1.3.4 木结构屋面破坏

- 1.3.5 木构架柱脚滑移

- 1.3.6 承重构件破坏

- 1.4 木结构研究现状

- 1.4.1 木结构抗震性能研究

- 1.4.2 木结构抗震加固研究

- 1.4.3 有待解决的问题

- 1.5 本文研究目的和内容

- 1.5.1 研究目的

- 1.5.2 研究内容

- 第二章 木构架节点抗震加固试验概况

- 2.1 引言

- 2.2 试验内容及目的

- 2.3 试件设计与分组

- 2.3.1 试件设计和制作

- 2.3.2 试件分组

- 2.3.3 材料性能

- 2.4 加载方案

- 2.4.1 试验加载装置与措施

- 2.4.2 竖向加载

- 2.4.3 水平加载

- 2.5 量测方案

- 2.5.1 量测仪器

- 2.5.2 测点布置

- 2.6 试验过程与现象

- 2.6.1 原型木构架

- 2.6.2 木斜撑加固构架

- 2.6.3 横置替木块加固构架

- 2.6.4 竖置替木块加固构架

- 2.7 本章小结

- 第三章 木构架节点抗震加固试验结果分析

- 3.1 节点加固机理分析

- 3.1.1. 节点变形特征

- 3.1.2 扁钢加固机理分析

- 3.1.3. 斜撑加固机理分析

- 3.1.4. 替木加固机理分析

- 3.2 节点加固效用分析

- 3.2.1 扁钢加固效用

- 3.2.2 斜撑加固效用

- 3.3 木构架的滞回特性

- 3.4 木构架延性与承载力分析

- 3.4.1 木构架骨架曲线特征及分析

- 3.4.2 木构架延性与承载力

- 3.5 木构架抗侧刚度及其退化

- 3.5.1 刚度退化曲线特征

- 3.5.2 刚度退化规律分析

- 3.6 实用性分析

- 3.7 设计建议

- 3.8 本章小结

- 第四章 木结构抗侧加固试验概况

- 4.1 引言

- 4.2 试验内容及目的

- 4.3 原型房屋资料

- 4.3.1 总体描述

- 4.3.2 屋面处的水平地震作用标准值

- 4.3.3 各榀木构架间地震作用的分配

- 4.4 试件设计与分组

- 4.4.1 试件设计和制作

- 4.4.2 试件分组

- 4.5 试验加载方案

- 4.5.1 加载装置与措施

- 4.5.2 竖向加载

- 4.5.3 水平加载

- 4.6 量测方案

- 4.6.1 量测仪器

- 4.6.2 量测内容与测点布置

- 4.7 试验过程与现象

- 4.7.1 试验过程

- 4.7.2 试验现象

- 4.9 本章小结

- 第五章 木结构抗侧加固试验结果分析

- 5.1 P-△滞回曲线及其特性

- 5.2 P-△骨架曲线及其特征分析

- 5.3 抗侧承载力与延性分析

- 5.4 抗侧刚度及其退化规律

- 5.5 强度退化特性

- 5.6 耗能分析

- 5.6.1 滞回耗能量值

- 5.6.2 耗能能力

- 5.7 加固费用分析

- 5.7.1 静态费用

- 5.7.2 动态费用

- 5.8 设计建议

- 5.9 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 主要结论

- 6.1.1 木构架节点抗震加固试验研究

- 6.1.2 木结构抗侧加固试验研究

- 6.2 展望

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间取得的研究成果

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].风土组织与形制修复——风土组织文化视角下历史村镇建筑保护实践策略解析[J]. 现代城市研究 2016(10)

- [2].湖南等中西部典型村镇建筑能源与环境调查[J]. 建筑热能通风空调 2017(06)

- [3].村镇建筑垃圾制备再生骨料的工艺初探[J]. 科技信息 2009(05)

- [4].海南出台七大措施加强村镇建筑风貌管控[J]. 城市规划通讯 2016(20)

- [5].咸阳村镇建筑风格研究[J]. 住宅与房地产 2016(27)

- [6].我国村镇建筑材料节能标准化现状与展望[J]. 中国标准化 2011(08)

- [7].“农村新能源开发与节能关键技术研究”项目——课题一:村镇建筑太阳能综合利用关键技术研究[J]. 建设科技 2010(02)

- [8].全国人大代表、山东省临沂市规划局副局长王启成:“新茅屋”提倡村镇建筑材料革新[J]. 建设科技 2010(05)

- [9].中国西部村镇建筑震害分析及对策[J]. 攀枝花学院学报 2015(02)

- [10].村镇建筑太阳能综合利用关键技术研究[J]. 建设科技 2012(09)

- [11].村镇建筑安全性及加固技术分析[J]. 住宅与房地产 2018(24)

- [12].村镇建筑太阳能综合利用关键技术研究[J]. 建设科技 2015(10)

- [13].村镇建筑垃圾再生利用制备混凝土的效益分析[J]. 现代商贸工业 2009(04)

- [14].黔东南少数民族村镇建筑设计的探讨[J]. 住宅与房地产 2018(07)

- [15].既有村镇建筑条基加固技术研究[J]. 低温建筑技术 2012(03)

- [16].中国村镇建筑节能技术交流会将召开[J]. 建设科技 2014(20)

- [17].《村镇建筑用能方式与设备节能关键技术研究与示范》课题启动[J]. 建设科技 2012(14)

- [18].发展钢结构抗震建筑 推动我国村镇建筑现代化[J]. 住宅科技 2008(07)

- [19].村镇建筑建设中存在的问题与对策[J]. 农村经济与科技 2013(10)

- [20].农房适用的节能墙体试验研究[J]. 建筑节能 2010(01)

- [21].村镇建筑低成本隔震技术研究现状与展望[J]. 数码世界 2017(12)

- [22].中国村镇建筑结构发展探索[J]. 湖南理工学院学报(自然科学版) 2011(04)

- [23].谈浙江省村镇建筑节能适用技术[J]. 山西建筑 2012(08)

- [24].村镇建筑工程的质量控制浅析[J]. 中国科技信息 2012(14)

- [25].三峡库区村镇建筑防震减灾现状调查分析[J]. 科学咨询(科技·管理) 2011(11)

- [26].村镇建筑抗震设计中若干问题及对策[J]. 农村实用科技信息 2012(04)

- [27].村镇免支模砌体抗震建筑技术[J]. 山西建筑 2011(18)

- [28].我国西南地区村镇建筑现状调研与统计分析[J]. 工程抗震与加固改造 2015(03)

- [29].温州村镇建筑抗震性能调查[J]. 中国水运(下半月) 2011(12)

- [30].湖北省厅举办灾后重建村镇建筑工匠培训班[J]. 中国建设信息化 2016(17)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ef8d78b755fbf3585da8bf37.html