# 永磁姿控动作器及其动态特性分析

### 论文摘要

永磁发电机的电磁转矩是制动转矩。本文中以永磁发电机作为动作器,利用其制动作用稳定水流中的管状仪器系统。针对该发电机特定的工作背景,本文从发电机的本体和系统的控制两个方面进行了研究。在动作器的本体设计中,针对其特殊的工作环境,分析了系统的工作原理,给出了发电机的总体设计方案,介绍了发电机结构的设计特点。分析了发电机中几个重要参数对反电势系数及电磁转矩的影响,并且用理论分析和有限元计算结合的方法对它们进行了优化选择。利用有限元软件ANSOFT对电机进行了分析计算,包括电机的空载磁场、相电感以及一定条件下的电磁转矩等。分析了电机铜耗和定子铁心损耗,在此基础上利用ANSYS分析了电机定子的温升,验证了所设计的电机在稳态运行时的温升不超过允许值,绕组的绝缘等级满足温升限值。针对管状仪器稳定系统的运行原理,建立了基于Simulink的系统控制模型,仿真分析了在给定量恒定和变化两种情况下,发电机的电磁转矩随水速的变化情况。验证了该控制系统模型可以满足实际需要。设计了满足控制系统要求的硬件电路,并对控制系统进行了模拟实验,并采用实验的方法对发电机进行了参数和性能测试。实验表明所设计的控制系统可行,发电机满足性能要求。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 永磁同步电机简介

- 1.1.1 永磁同步电机的结构形式

- 1.1.2 永磁同步电机的发展成果及展望

- 1.2 永磁同步发电机的特点及应用

- 1.3 课题的研究背景及意义

- 1.4 本文研究的内容及结构安排

- 第2章 姿控动作器的理论分析与设计计算

- 2.1 引言

- 2.2 姿控动作器系统运行原理分析

- 2.3 姿控动作器的总体设计

- 2.3.1 总体设计方案

- 2.3.2 动作器的结构及主要尺寸

- 2.3.3 姿控动作器负载结构选择

- 2.4 基于ANSOFT的姿控动作器的参数优化

- 2.4.1 姿控动作器的ANSOFT模型

- 2.4.2 气隙长度的优化

- 2.4.3 铁心长度的优化

- 2.4.4 导线线径的选择

- 2.4.5 姿控动作器的齿槽配合优化

- 2.5 姿控动作器的电磁场计算

- 2.5.1 空载磁场的计算

- 2.5.2 相电感的计算

- 2.5.3 电磁转矩的计算

- 2.6 本章小结

- 第3章 姿控动作器定子的损耗与温度场计算

- 3.1 引言

- 3.2 电机温度的计算方法

- 3.2.1 热路法

- 3.2.2 数值计算法

- 3.3 温度场中定子损耗的计算

- 3.3.1 基本铜损

- 3.3.2 定子铁心损耗

- 3.4 基于ANSYS的动作器定子的三维温度场计算

- 3.5 本章小结

- 第4章 姿控动作器的控制系统设计及仿真

- 4.1 引言

- 4.2 姿控动作器的控制系统的结构

- 4.2.1 控制系统的一般结构

- 4.2.2 姿控动作器控制系统的结构

- 4.3 基于Simulink的姿控动作器控制系统的仿真

- 4.3.1 永磁同步发电机的模型

- 4.3.2 姿控动作器控制系统的仿真模型

- 4.3.3 姿控动作器控制系统的仿真结果

- 4.4 本章小结

- 第5章 姿控动作器及控制系统的实验研究

- 5.1 引言

- 5.2 控制电路模拟实验

- 5.2.1 控制电路简介

- 5.2.2 模拟电路实验结果

- 5.3 姿控动作器测试实验

- 5.3.1 参数测试

- 5.3.2 性能测试

- 5.4 本章小结

- 结论

- 附录

- 参考文献

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].基于最优控制的航天器断续姿控系统设计方法[J]. 导弹与航天运载技术 2017(04)

- [2].可重构的卫星姿控仿真测试系统设计[J]. 计算机工程 2010(08)

- [3].姿控飞轮控制系统设计及转速过零分析[J]. 光学精密工程 2009(04)

- [4].姿控飞轮用永磁无刷直流电动机电磁设计与分析[J]. 微特电机 2009(10)

- [5].导弹姿控舱体在复杂载荷作用下的强度分析[J]. 弹箭与制导学报 2009(06)

- [6].制导、姿控、仿真协同设计平台的研制与实践[J]. 航天工业管理 2015(09)

- [7].基于场路结合的姿控飞轮驱动电机[J]. 光学精密工程 2014(11)

- [8].微小卫星用陶瓷轴承脂润滑姿控飞轮的性能试验[J]. 光学精密工程 2010(09)

- [9].一种新型姿控推冲器的设计和研究[J]. 火工品 2016(04)

- [10].微纳姿控飞轮油、脂润滑下功耗及寿命分析[J]. 润滑与密封 2010(06)

- [11].姿控发动机试车台的设计[J]. 机械设计与制造 2017(01)

- [12].姿控脉冲发动机点火逻辑研究[J]. 弹箭与制导学报 2011(06)

- [13].卫星姿控动力学地面仿真测试系统设计[J]. 电子设计工程 2019(15)

- [14].姿控飞轮电控系统电磁兼容设计[J]. 吉林大学学报(工学版) 2011(04)

- [15].运载火箭上面级姿控技术研究[J]. 航天控制 2011(06)

- [16].高超声速飞行器滑翔段制导姿控一体化设计方法研究[J]. 战术导弹技术 2020(05)

- [17].一种姿控发动机推力优化方法[J]. 现代防御技术 2017(01)

- [18].动能拦截器姿控固体小火箭点火算法设计[J]. 国防科技大学学报 2015(01)

- [19].伺服机构故障下基于线性规划的运载火箭姿控系统重构控制[J]. 国防科技大学学报 2017(01)

- [20].轨/姿控火箭发动机推力动态测试系统建模分析[J]. 大连理工大学学报 2008(05)

- [21].自增压系统在轨姿控动力系统中的应用[J]. 火箭推进 2010(02)

- [22].谈谈从事科研工作的几点体会[J]. 科技导报 2008(23)

- [23].轨姿控推进系统用电磁阀性能仿真研究[J]. 火箭推进 2016(02)

- [24].运载火箭分离与姿控联合仿真方法研究[J]. 四川兵工学报 2015(12)

- [25].嫦娥三号探测器连续姿控的轨道动力学模型补偿及实现[J]. 宇航学报 2015(05)

- [26].卫星复合材料储能/姿控一体化飞轮的设计制造[J]. 宇航学报 2009(01)

- [27].一种小型姿控推冲器输出性能的试验研究[J]. 火工品 2014(04)

- [28].大姿控力矩直/气复合控制方法研究[J]. 现代防御技术 2018(06)

- [29].基于FIG-SVR的姿控发动机推力校准斜率预测[J]. 火箭推进 2015(03)

- [30].一种姿控推进剂加注量精确计算方法[J]. 导弹与航天运载技术 2019(05)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/ef984bcc4312787a467d79e5.html