# 防水防渗施工技术浅述

（中国电建集团核电工程有限公司山东济南250101）

摘要：混凝土价格低廉，制作工艺简单，力学性能好，具有很好的工业性能。但是由于施工工艺等各种原因，往往会出现质量问题，其中最常见的混凝土的质量问题渗水裂缝的问题。混凝土的渗水问题是由多种原因所造成的，比如混凝土的制作工艺问题，原料质量问题，以及施工方法问题。为了更好的保证工业建筑的施工质量，我们也在工业建筑混凝土制作的各个环节中注意防水防渗工艺。主要是从设计前期和施工过程进行工艺控制，在施工过程又从搅拌、振捣、浇筑和抹面这几个方面进行工艺控制。

关键词：工业建筑；混凝土；防水防渗；前期设计

引言

在工业建筑中，混凝土作为最常用的基础建筑材料，在建筑施工中发挥着举足轻重的作用。与其他的工业建筑材料相比，混凝土价格低廉，制作工艺简单，力学性能好，具有很好的工业性能。但是，由于混凝土的制作工艺原因，在后期工业建筑的使用过程中往往会产生混凝土的质量问题，其中最常见的混凝土的质量问题就是混凝土的渗水问题。由于混凝土在工业建筑中被广泛使用，所以混凝土的渗水问题对于工业建筑的影响最为严重，对工业建筑的质量造成了非常大的影响。特别是随着工业建筑使用年限的增长，这种混凝土的渗水问题会逐渐变得越来越严重。因此，如何处理好混凝土的渗水问题就显得尤为重要。本文也正是围绕着工业建筑的混凝土防水防渗问题进行详细的介绍。

一、工业建筑中混凝土渗水的原因

在工业建筑中，混凝土的渗水问题往往是由多种原因所造成的，这些原因有的是因为混凝土的制作工艺问题，有的是因为混凝土的原料质量问题，有的是因为混凝土的施工方法所致。下面我们将对这些导致混凝土渗水渗漏的问题进行简要的介绍。

从混凝土的内部结构来分析，混凝土的渗水问题主要是内部的孔道所导致的。在混凝土的干燥过程中，由于制作工艺的问题，往往会出现混凝土的毛细孔道。形成这些毛细孔道的问题往往有很多，比如混凝土内部的水分过多或者是振捣的力度和强度不合适等。在混凝土的制作过程中，产生裂缝的原因主要两种，分别是外荷载和内应力。外荷载就是我们常说外部应力，混凝土在工业建筑的后期使用中，往往因为外部应力的作用产生一定的裂缝。由于混凝土在使用过程中，由于自身的某些性质和变化产生的内部应力。比如在混凝土浇筑成型的过程中，往往会发生混凝土的放热现象，但同时由于外部环境的温度，或者是冷水的降温工艺。混凝土在成型的过程中特别容易因为内外温差造成内部的裂缝问题，这些裂缝往往在混凝土的内部，初始时较小，不易察觉。但在后续随着混凝土在工业建筑中的使用会变得越来越大，进而造成更为明显的裂缝，造成工业建筑的渗水问题。

二、工业建筑中的防水防渗技术

通过对上述混凝土性质的研究，我们对混凝土裂缝的问题有了一定的了解。为了更好的保证工业建筑的施工质量，为后续的长期使用提供保障。下面我们将围绕着这些问题进行防水防渗技术的探究。

（一）设计前期中的防渗要点

为了更好的保证工业建筑的施工质量，工业建筑的混凝土防渗需要在设计施工中就开始注意。在工业建筑的设计施工之前，需要对周边的水系状况进行一定的勘测，这种勘测并不只是大流量的地下水系，同时工业建筑中的毛细水等也是需要重点考虑的。由于在工业建筑中混凝土往往是与钢筋想结合来使用，在钢筋的安装中，由于安装工艺的原因，往往会出现一定的应力变形，进而造成混凝土的裂缝问题。针对这种情况，需要工业建筑的设计人员在前期的结构设计时要做到精确的钢筋受力的计算，在后续的钢筋施工中也要做到严格按照设计图纸来进行。同时，在体积较大的混凝土的设计施工中，传统的防水防渗的方式是进行混凝土的浇缝施工，这种防水防渗的施工方式简单，成本低廉，也能够满足一定的防水防渗的要求。但是在大体积的混凝土施工中，这种浇缝的方式往往效果较差。因此为了更好的保证施工的防水防渗的要求，在大体积的混凝土的施工设计中往往采取的是膨胀带的方式，相比于浇缝施工，膨胀带的防水防渗的加强效果更为优秀。

（二）施工过程中的防渗要点

在工业建筑混凝土的防水防渗工作中，最重要的一部分就是施工过程的防渗施工。根据施工经验，混凝土的施工主要有几个步骤，分别是搅拌、振捣、浇筑和抹面。下面我们将围绕着这几个方面进行一一介绍。

在混凝土的搅拌过程中，需要严格的控制混凝土的级配设计比例，特别是需要注意混凝土的加水情况。同时，为了更好的保证混凝土的搅拌质量，避免在后续的施工使用过程中出现裂缝，需要严格的控制搅拌的时间和搅拌的温度。根据实践经验，混凝土在振捣的过程中，常常会因为振捣力度、密度或者是振捣的不均匀等产生混凝土的麻面、蜂窝等，进而发展成混凝土的裂缝，造成工业建筑的渗水漏水的情况。因此为了保证振捣的质量，需要在振捣过程中严格控制振捣的力度和次数，并且尽量的安排经验丰富的振捣师傅来完成这些混凝土的振捣工作。接下来就需要进行混凝土的浇筑工作，在浇筑中最需要注意的一点就是混凝土的浇筑降温。因为在混凝土的浇筑过程中会产生大量的短期放热，如果不能采取及时的降温措施，这些热量会对混凝土的质量造成极大的影响，甚至会导致后期的开裂。目前在混凝土浇筑过程中最常采用的降温方式就是浇水降温，这种方式降温方式操作简单，也不需要特殊的降温器材，因此被广泛的使用。前面的工作完成之后就需要进行混凝土的抹面工作。由于工业建筑的混凝土的使用消耗度较大，在进行混凝土抹面的时候往往是需要进行多次抹面，但同时考虑到施工成本的问题，往往采用两次抹面为宜。

三、结论

作为工业建筑的重要施工原料，混凝土在工业建筑的防水防渗施工中发挥着非常重要的作用。本文也正是围绕着这些方面进行了详细的论述。但是我国的混凝土防渗防水施工起步较晚，发展时间较短，还存在着许多不够完善的地方。但是相信随着施工技术人员的不断改进，这些问题都能够得到进一步的改善，工业建筑的防水防渗施工技术也会发展的更为完善。从而为工业建筑，也为整个房建施工行业做出自己的贡献。

参考文献：

[1]赵铁军.混凝土渗透性[M].北京：科学出版社，2006.

[2]颜承越.混凝土渗透系数与抗渗标号的换算[J].混凝土，1993（3）.

[3]戴针潮.混凝土的抗渗性和抗渗要求[J].商品混凝土，2010（1）.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/efa51c809467b42826bec3fa.html