# 光纤陀螺偏振误差及关键器件的研究

### 论文摘要

光纤陀螺是一种以Sagnac效应为基础的全固态角速率测量仪,具有成本低、体积小、重量轻、启动快、动态范围大、精度高等优点,在航空、航天、航海等军事和民用领域具有广泛的应用前景,成为当今光纤传感领域的研究热点之一。为了进一步提高光纤陀螺的性能,如何有效减小系统中的误差及研制高性能的关键器件至关重要。本论文的主要内容是研究不同光器件的偏振误差和光纤耦合器。偏振误差对光纤陀螺的零偏稳定性有重要影响,研究不同器件偏振误差对光纤陀螺输出的影响对进一步优化光纤陀螺的设计,改善陀螺的性能具有重要意义。本文运用光传输矩阵理论建立了不同光器件的琼斯矩阵,推导出光纤陀螺的光强输出表达式,通过方波调制解调出输出相位。然后分别考虑光源波动(包括光功率波动和偏振度波动)、保偏光纤耦合器分光比波动、光器件尾纤熔接点对轴误差所引起的偏振误差,通过不同参数所引起的偏振误差的比较,给出了不同精度陀螺所使用的光器件性能参数的误差容限。保偏光纤耦合器是光纤陀螺的一种关键器件,它的分光比稳定性受偏振依赖性、波长依赖性、温度依赖性和折射依赖性等因素的影响。本文运用耦合模理论推导耦合器的耦合系数,基于保偏光纤偏振模的正交性给出了保偏光纤耦合器快慢轴的耦合系数。在此基础上数值计算了保偏光纤对轴误差、波长波动、耦合长度变化、双折射变化对熊猫型保偏光纤耦合器分光比的影响。这对制作高性能光纤耦合器的光纤选型、拉制工艺、封装工艺有重要意义。双芯光子晶体光纤可应用于宽带耦合器。本文以设计性能良好的双芯光子晶体光纤偏振不敏感宽带耦合器为目标,首先使用有限元法对双芯光子晶体光纤的结构参数和物理参数对耦合特性的影响进行数值分析。基于数值分析得到的规律,提出了一种中心孔为椭圆孔的新型双芯光子晶体光纤偏振不敏感宽带耦合器并对其进行了优化。该设计有效地提高了光纤的兼容性和实验拉制的可行性。

### 论文目录

- 致谢

- 中文摘要

- ABSTRACT

- 1 绪论

- 1.1 光纤陀螺的发展过程

- 1.2 光纤陀螺的优点和国内外研究状况

- 1.3 光纤陀螺的应用和发展趋势

- 1.4 本课题提出的背景和所做的工作

- 2 光纤陀螺偏振误差的研究

- 2.1 光纤陀螺的原理概述

- 2.1.1 光纤陀螺的Sagnac效应

- 2.1.2 光纤陀螺的主要性能参数

- 2.1.3 光纤陀螺误差来源和补偿方法

- 2.2 开环光纤陀螺光器件传输矩阵模型的建立

- 2.2.1 光源

- 2.2.2 保偏光纤耦合器

- 2.2.3 偏振器

- 2.2.4 光纤环

- 2.2.5 相位调制器

- 2.2.6 光纤熔接点的旋转矩阵

- 2.2.7 坐标系的旋转矩阵

- 2.3 光纤陀螺的传输矩阵与输出解调

- 2.3.1 光纤陀螺输出的矩阵运算

- 2.3.2 光纤陀螺的工作点选择

- 2.3.3 输出相位的正弦调制

- 2.4 开环陀螺偏振误差的分析

- 2.4.1 光源波动

- 2.4.2 保偏光纤耦合器分光比的波动

- 2.4.3 熔接点对轴误差致偏振误差

- 2.5 本章小结

- 3 保偏光纤耦合器的依赖性分析

- 3.1 单模光纤的耦合模理论

- 3.2 保偏光纤耦合器快慢轴折射率对分光比的影响

- 3.3 保偏光纤耦合器依赖性的数值分析

- 3.3.1 偏振依赖性

- 3.3.2 波长依赖性

- 3.3.3 温度依赖性

- 3.3.4 双折射依赖性

- 3.4 本章小结

- 4 双芯光子晶体光纤偏振不敏感宽带耦合器的设计

- 4.1 双芯光子晶体光纤概述

- 4.2 双芯光子晶体光纤的模式分析

- 4.3 双芯光子晶体光纤耦合特性的数值分析

- 4.3.1 纤芯直径对耦合长度的影响

- 4.3.2 椭圆中心孔对耦合长度的影响

- 4.3.3 纤芯与包层介质折射率差对耦合长度的影响

- 4.4 新型偏振不敏感宽带耦合器的设计

- 4.5 本章小结

- 5 总结与展望

- 5.1 课题总结

- 5.2 工作展望

- 参考文献

- 作者简历

- 学位论文数据集

### 相关论文文献

- [1].保偏光纤断裂形式分析[J]. 激光与红外 2020(08)

- [2].60μm细径保偏光纤技术研究[J]. 光通信研究 2019(03)

- [3].非保偏光纤放大器自适应偏振转换技术研究[J]. 中国激光 2015(09)

- [4].垫纸对保偏光纤环偏振耦合的影响[J]. 光通信技术 2015(10)

- [5].细径保偏光纤自动对轴的仿真与实验[J]. 中国激光 2013(12)

- [6].基于光谱的40μm保偏光纤参数测量方法[J]. 光通信研究 2020(06)

- [7].基于全保偏光纤结构的主振荡脉冲非线性放大系统[J]. 物理学报 2019(23)

- [8].保偏光纤侧视光强相关峰锐度的定轴方法[J]. 红外与激光工程 2016(11)

- [9].浅析影响保偏光纤强度的因素[J]. 天津科技 2017(05)

- [10].扭转保偏光纤的三维折射率测量[J]. 光子学报 2017(06)

- [11].超细径保偏光纤的对轴方法优化及实验[J]. 光电工程 2010(08)

- [12].光纤陀螺用小尺寸高温度稳定性保偏光纤耦合器的研制[J]. 光子学报 2008(02)

- [13].铒镱共掺保偏光纤的结构优化与加工工艺研究[J]. 天津科技 2016(01)

- [14].烽火细径保偏光纤研制获重大突破[J]. 邮电设计技术 2015(07)

- [15].抗辐照保偏光纤耦合器[J]. 红外与激光工程 2013(S1)

- [16].保偏光纤耦合器波长耦合比研究[J]. 光纤与电缆及其应用技术 2008(01)

- [17].保偏光纤光栅应变传感器的研究[J]. 应用光学 2018(06)

- [18].保偏光纤环与Y波导芯片直接耦合技术研究[J]. 半导体光电 2017(01)

- [19].椭圆芯保偏光纤模间干涉特性的研究[J]. 燕山大学学报 2012(02)

- [20].保偏光纤器件的对轴角度分析与测量[J]. 光电子.激光 2011(05)

- [21].保偏光纤模场分布的测量[J]. 宇航计测技术 2009(01)

- [22].基于保偏光纤的高精度光纤光栅传感解调方案[J]. 中国激光 2009(03)

- [23].全保偏光纤光学频率梳技术[J]. 激光与光电子学进展 2018(12)

- [24].一种基于保偏光纤干涉结构的稳定光谱测量方法[J]. 复旦学报(自然科学版) 2017(06)

- [25].保偏光纤光栅高温及应力传感特性研究[J]. 压电与声光 2018(01)

- [26].基于马赫-曾德尔干涉仪的保偏光纤温度传感器研究[J]. 光电子·激光 2016(07)

- [27].频域保偏光纤拍长测量[J]. 山东工业技术 2015(09)

- [28].调Q脉冲保偏光纤激光器的研究[J]. 物理学报 2009(02)

- [29].掺钕保偏光纤放大器的研究[J]. 物理学报 2009(06)

- [30].端面成像熊猫保偏光纤的偏振轴检测方法及精度分析[J]. 光电子·激光 2015(07)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/efad1dc0d750b1b17ecd3832.html