# 基于Intel XScale架构的嵌入式系统蓝牙设备驱动的研究与实现

### 论文摘要

嵌入式系统越来越多的应用到我们的实际生活中，极大的影响着我们生活。开发低成本、高性能、高可靠性的嵌入式系统成为研究的热点。每个嵌入式系统因为其应用的独特性，都需要与外部系统如其它嵌入式系统或上位系统进行数据的交换，而当今主流的数据交换的方式都是有线的，发展的趋势会朝着无线的连接进行。所以研究无线的蓝牙通信是非常有必要的。本文首先分析了蓝牙协议栈，包括蓝牙的多个协议的使用，决定以蓝牙HCI层为突破点对蓝牙模块进行控制。其次着重分析蓝牙HCI层的一些特点及使用的注意事项。然后分析了基于XScale核的PXA255处理器，主要分析了PXA255处理器的蓝牙串口和DMA控制器的功能，再分析了CSR公司的蓝牙芯片及其配套的蓝牙固件。接下来决定以高性能的XScale核的处理器为基础，将蓝牙模块做为该处理器的一个外设，这样组成硬件开发平台，它们之间用串口进行连接。再在硬件平台的基础上，开发基于XScale核的软件，使该软件可以完成以下几个方面的操作：(1)进行附近蓝牙设备的查找；(2)与查找到的蓝牙设备进行连接；(3)两个设备间进行蓝牙数据传输；(4)断开连接设备间的连接。在编写软件完后，进行了优化设计，将驱动软件分为了上层驱动和下层驱动，便于查看和修改。论文分别论述了上面4个操作的实现过程，将蓝牙HCI层的一些特点穿插其中，并给出了一些重要的程序。最后文章介绍了其它一些蓝牙HCI层的操作，对继续开发蓝牙模块奠定了基础。驱动已经通过初步验证，能够实现两个蓝牙设备间数据的通信，这表明驱动的编写是成功的。对于多个蓝牙设备间组成蓝牙网络进行通信的过程，还需要进一步研究蓝牙网络再验证。文章最后分析了本文实现方案中的一些不足，并针对蓝牙驱动的改进提出了一些想法。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第一章 绪言

- 1.1 嵌入式系统概述

- 1.1.1 ARM架构

- 1.1.2 ARM架构版本

- 1.1.3 XScale处理器

- 1.2 嵌入式系统的应用

- 1.2.1 消费类嵌入式系统

- 1.2.2 工业中嵌入式系统

- 1.2.3 军事中嵌入式系统

- 1.3 嵌入式系统与短距离无线通讯

- 1.3.1 矩距离无线通讯技术

- 1.3.2 蓝牙通讯

- 1.4 课题主要的研究工作

- 1.5 论文的主要结构

- 第二章 蓝牙协议与应用

- 2.1 蓝牙技术

- 2.2 蓝牙核心协议

- 2.2.1 蓝牙协议体系结构

- 2.2.2 蓝牙射频协议

- 2.2.2.1 射频物理特性

- 2.2.2.2 信道与跳频

- 2.2.3 蓝牙基带协议

- 2.2.3.1 数据传输模型

- 2.2.3.2 基带架构

- 2.2.3.3 链路管理协议

- 2.2.4 蓝牙主机控制器协议

- 2.2.4.1 主机控制器包

- 2.2.4.2 参数设置

- 2.2.4.3 主机控制器与LMP的相互操作

- 2.2.5 其它协议

- 2.2.5.1 逻辑链路控制和适配协议（L2CAP）

- 2.2.5.2 串口仿真协议（RFCOMM）

- 2.2.5.3 对象交换协议（OBEX）

- 第三章 蓝牙设备驱动的硬件实现

- 3.1 蓝牙设备驱动的硬件组成

- 3.1.1 PXA255处理器

- 3.1.2 PXA255处理器UART的特点及使用

- 3.1.3 CSR蓝牙芯片特性及蓝牙协议

- 3.2 连接方案

- 3.3 开发平台与调试环境

- 第四章 蓝牙设备驱动的软件实现

- 4.1 驱动的分析

- 4.1.1 硬件平台的蓝牙协议分析

- 4.1.2 硬件平台主机上层文件功能

- 4.1.3 硬件平台主机底层文件功能

- 4.2 驱动的底层实现方案

- 4.2.1 少量数据传输的实现

- 4.2.2 大量数据传输的实现

- 4.3 驱动的上层实现方案

- 4.3.1 主设备查找设备过程

- 4.3.2 从设备建立连接过程

- 4.3.3 从设备扫描过程

- 4.3.4 传输数据过程

- 4.3.5 取消连接过程

- 4.3.6 其它过程

- 第五章 实际操作过程与总结

- 5.1 实际的设备连接

- 5.2 操作设备与过程

- 5.3 实验结果与总结

- 致谢

- 参考文献

- 附录A

### 相关论文文献

- [1].帮你轻松找到AirPods的神奇工具[J]. 计算机与网络 2019(23)

- [2].蓝牙也会暴露隐私[J]. 农村青少年科学探究 2017(03)

- [3].精确测量低功耗蓝牙设备的电流曲线[J]. 中国集成电路 2017(07)

- [4].蓝牙设备总量已近90亿[J]. 电子产品世界 2012(12)

- [5].蓝牙设备故障分析[J]. 网络与信息 2009(08)

- [6].蓝牙设备的测试方案探析[J]. 现代信息科技 2018(01)

- [7].车载蓝牙设备测试工装的设计与开发[J]. 电子科技 2010(02)

- [8].蓝牙设备2024年将出货62亿，低功耗音频、寻向定位等新规范推波助澜[J]. 电子产品世界 2020(05)

- [9].基于蓝牙的无线个域网组网机制[J]. 电信快报 2009(07)

- [10].蓝牙嗅探方案的探讨[J]. 科技传播 2017(17)

- [11].具有蓝牙功能的电视[J]. 中国有线电视 2009(09)

- [12].小米蓝牙接收器 让你的音箱耳机秒变蓝牙设备[J]. 计算机与网络 2017(17)

- [13].基于蓝牙设备地址的分组净荷签密方案设计[J]. 计算机工程与设计 2015(01)

- [14].基于蓝牙设备的云物联管理[J]. 科技视界 2014(02)

- [15].机会网络蓝牙设备唤醒调度机制研究[J]. 计算机工程与科学 2014(07)

- [16].车载蓝牙设备USB-BOX蓝牙地址烧写的研究与实现[J]. 山东科学 2010(03)

- [17].三星G608 连接蓝牙设备图解[J]. 数字通信 2008(07)

- [18].在本本上搭建蓝牙服务器[J]. 电脑知识与技术(经验技巧) 2016(10)

- [19].基于蓝牙4.0的主动式考勤系统的设计与实现[J]. 电子技术 2016(06)

- [20].Bluecore5-MM在车载蓝牙设备中的应用[J]. 电子设计工程 2009(11)

- [21].车载蓝牙与蓝牙无线免提测试方法[J]. 信息通信技术 2015(03)

- [22].蓝牙设备调制性能测试方法的研究[J]. 现代电信科技 2014(07)

- [23].拯救你的无线信号[J]. 电脑知识与技术(经验技巧) 2010(11)

- [24].蓝牙技术及其测试[J]. 现代电信科技 2008(11)

- [25].浅谈蓝牙设备在无线局域网中的应用[J]. 信息与电脑(理论版) 2010(18)

- [26].室内温湿度检测系统设计[J]. 无线互联科技 2020(05)

- [27].基于Android的蓝牙防丢App的设计[J]. 电子世界 2017(12)

- [28].科学家研制意识控制手机 大脑暗示即可拨号[J]. 科学24小时 2011(06)

- [29].四大解决方案加持,2024年全球蓝牙设备总出货量将达62亿[J]. 中国电子商情(基础电子) 2020(Z2)

- [30].低功耗蓝牙技术市场应用前景广阔[J]. 集成电路应用 2012(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/efd181e18ae46c54bc15bd80.html