# 机床固定结合面动态与热态特性分析

### 论文摘要

随着机械加工水平的不断提高,各行各业对机械设备的性能的要求也越来越高。机械结构中的结合面对机械的动态特性和热特性均有很大影响。所以,研究结合面的动态特性和热特性是准确预测机械结构的特性,提高其性能的前提条件。本文在江苏省“十五”科技攻关资助项目“高速高精度数控无心磨床的开发”（BE2003071、BE2004025）的基础上,结合目前国内外研究现状,对机构中固定结合面的动态特性和热特性进行了研究。主要内容有以下几个方面:1.针对结合面的特点,提出用吉村允孝法对实际结合面的动态特性进行研究。应用弹簧-阻尼单元对单位面积结合面进行动态建模,综合运用有限元方法和实验进行单位面积结合面的动态特性参数的识别。通过研究不同表面粗糙度、不同结合面法向面压的结合面的动态特性,完成对单位面积结合面法向、切向动态特性参数影响因素的研究。2.运用三维建模软件Pro/E和有限元分析软件ANSYS,考虑结合面的影响,对磨床组件进行动态分析。并对比考虑结合面影响和不考虑结合面影响的两种分析结果,研究结合面对机械结构动态特性的影响。为进一步提高机械结构计算机模拟的精度奠定基础。3.结合分形接触理论和经典热传递理论,在W-M函数的改进M-B分形接触模型的基础上,建立了一定假设条件下的结合面接触热阻模型,并推导出具有尺度独立性的接触热阻理论解析公式。通过算例分析及与相关实验的对比表明:该模型的解析计算值和实验值吻合较好,可用于接触热阻的描述。根据该分形模型,讨论了结合面接触热阻的影响因素。4.考虑接触热阻的影响、润滑脂基油粘温特性对轴承发热量的影响以及轴承的刚度,对磨架部分进行有限元建模及热分析,结合实验验证该分析的有效性。并对加工过程中磨架系统的温度分布及热变形对加工精度的影响进行了讨论。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 第一章 绪论

- 1.1 研究背景

- 1.2 机床结合面动态特性研究现状

- 1.3 机床结合面热态特性研究现状

- 1.4 论文课题来源与研究内容

- 第二章 机床固定结合面建模及其动态特性研究

- 2.1 概述

- 2.2 结合面的等效动力学模型

- 2.3 结合面等效动力学参数识别

- 2.3.1 常用结合面等效动力学参数识别方法

- 2.3.2 吉村允孝法

- 2.4 单位面积结合面的动态特性

- 2.4.1 理论建模分析

- 2.4.2 动态实验

- 2.4.3 单位面积结合面动态特性参数识别分析

- 2.5 本章小结

- 第三章 MK11150 型无心外圆磨床动态性能分析

- 3.1 概论

- 3.2 MK11150 型无心磨床的有限元建模

- 3.2.1 磨床系统的三维CAD 模型

- 3.2.2 磨床系统的有限元模型

- 3.3 MK11150 型无心磨床动态特性分析

- 3.3.1 磨架部分动态特性分析

- 3.3.2 导轮架部分动态特性分析

- 3.4 本章小结

- 第四章 固定结合面接触热阻的理论建模及分析

- 4.1 概述

- 4.2 接触热阻

- 4.3 接触热阻的分形模型

- 4.3.1 分形的概念

- 4.3.2 分形维数定义

- 4.3.3 接触分形模型

- 4.3.4 接触热阻的分形模型

- 4.3.5 接触热阻分形模型与传统统计模型的比较

- 4.4 算例及讨论

- 4.4.1 算例1

- 4.4.2 算例2

- 4.4.3 接触热阻的影响因素

- 4.5 本章小结

- 第五章 MK11150 型无心外圆磨床磨架系统热分析

- 5.1 概述

- 5.2 磨床系统的热载荷

- 5.2.1 磨床系统的热源

- 5.2.2 磨床系统热边界条件

- 5.3 磨架的有限元模型

- 5.3.1 单元类型

- 5.3.2 材料属性

- 5.3.3 接触热阻

- 5.3.4 磨架的有限元模型

- 5.4 磨架系统温度实验

- 5.5 磨架系统热分析

- 5.5.1 磨架系统温度场分析

- 5.5.2 磨架系统热变形分析

- 5.6 本章小结

- 第六章 结论与展望

- 6.1 结论

- 6.2 展望

- 致谢

- 参考文献

- 攻读硕士期间发表的论文

### 相关论文文献

- [1].关于机械结合部接触理论的研究[J]. 机械设计与制造工程 2014(06)

- [2].考虑弹塑性变形的结合面静摩擦系数分形模型[J]. 东北大学学报(自然科学版) 2016(05)

- [3].轿车白车身有限元模型修正研究[J]. 机械设计与制造 2010(04)

- [4].一种新的结合面基础特性参数实验系统设计研究[J]. 自动化与仪器仪表 2016(03)

- [5].考虑粘着力的结合面静摩擦系数统计模型[J]. 太原科技大学学报 2017(02)

- [6].结合面法向动态参数的分形模型[J]. 西安交通大学学报 2009(09)

- [7].固定结合面刚度分形模型[J]. 农业机械学报 2013(02)

- [8].基于Bouc-Wen模型辨识结合面动态特性研究[J]. 振动与冲击 2013(20)

- [9].机床固定结合部刚度与阻尼参数的识别方法[J]. 机械制造 2012(04)

- [10].机械法向接触特性参数的实验方法[J]. 自动化与仪器仪表 2011(02)

- [11].弹塑性微凸体侧向接触相互作用能耗[J]. 力学学报 2017(04)

- [12].基于混沌激励与吸引子分析的结合面损伤识别方法[J]. 振动与冲击 2012(11)

- [13].结合面静摩擦系数的统计模型[J]. 振动与冲击 2010(12)

- [14].悬臂梁平面结合面参数的识别技术研究[J]. 西安交通大学学报 2008(11)

- [15].机械固定结合面实验研究[J]. 科技信息 2012(34)

- [16].基于结合面参数的整机动态特性分析与试验研究[J]. 机械设计与制造 2012(02)

- [17].滑动结合面动态特性测试系统设计[J]. 机械设计与制造 2012(07)

- [18].再生混凝土与普通混凝土叠合梁抗剪性能[J]. 兰州理工大学学报 2012(06)

- [19].结合面参数的超声检测方法研究[J]. 西安交通大学学报 2013(03)

- [20].考虑硬度变化的结合面法向刚度建模[J]. 太原科技大学学报 2017(02)

- [21].上层恒温下层变温浇筑时碾压沥青混凝土心墙结合面劈裂抗拉试验研究[J]. 水电能源科学 2014(06)

- [22].考虑微凸体弹塑性变形的结合面分形接触模型[J]. 农业机械学报 2013(01)

- [23].基于虚拟材料的结合面建模与参数获取方法[J]. 太原科技大学学报 2013(05)

- [24].立式磨边机磨头机构的动态性能分析[J]. 机电工程 2011(07)

- [25].结合面静态接触参数的统计模型研究[J]. 振动与冲击 2010(11)

- [26].预制梁端与后浇混凝土结合面抗剪性能试验研究[J]. 建筑结构 2016(10)

- [27].滑动导轨结合面动刚度的试验研究[J]. 中国机械工程 2012(09)

- [28].谐波激励下多尺度粘滑干摩擦系统混沌[J]. 振动与冲击 2014(14)

- [29].数控机床固定结合面的建模与特征参数识别[J]. 制造业自动化 2010(04)

- [30].房屋加层改造的结合面连接方法研究[J]. 四川建筑科学研究 2012(04)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/efd558099473f766d311cb96.html