# 快速轮载扫掠力检测系统改进与信号处理研究

### 论文摘要

为提高铁路的货物运输能力,货运列车不断的提速重载,造成货运列车事故风险提高。故借助高速货车超偏载检测技术,检测运行中货车的超偏载现象,并及时采取措施避免恶性事故的发生成为铁道部门的重要手段。为研究超偏载检测技术,以检测货运列车在轨道上运行时的轮载扫掠力信号,课题组设计了快速轮载扫掠力弹射实验台,来探究在单轮单轨情况下,轮载扫掠力信号的特征与影响检测值大小的相关因素。本文从快速轮载扫掠力弹射实验台的检测需求入手,以实验台轮载扫掠力信号检测和对其的处理分析为重点,介绍了轮载扫掠力检测系统的改进,完成了相应的实验,并对采样信号进行了一系列的处理分析。论文主要研究内容如下：1.以高速扫掠力弹射实验台为研究对象,依据信号采集系统的功能需求,对基于CONTECT数据采集卡的轮载扫掠力信号采集系统进行了改进；2.根据实验台的特性,利用合理的实验设计法设计实验方案,在实验台上完成了数据采集电路的集成试验,并进行了传感器静态标定与不同速度、不同车重下的实验台弹射实验研究；3.对实验过程中采集的轮载扫掠力轨基信号进行了特征分析与数据处理方法研究,对信号进行了时域和频谱分析,并应用Hilbert-Huang变换对高速下的信号进行了滤波处理；探索了速度、轮重、支撑刚度对轮重检测值的影响规律。

### 论文目录

- 摘要

- ABSTRACT

- 目录

- 第一章 绪论

- 1.1 课题的研究背景

- 1.1.1 研究背景

- 1.1.2 轮载扫掠力作用的概念

- 1.2 国内外的研究现状

- 1.2.1 国外轮载扫掠力检测技术发展现状

- 1.2.2 国内轮载扫掠力信号研究现状

- 1.3 研究意义

- 1.4 研究内容

- 1.5 小结

- 第二章 快速轮载扫掠力实验台概述

- 2.1 快速轮载扫掠力实验台简介

- 2.1.1 轮载扫掠力信号检测实验台

- 2.1.2 实验台工作原理

- 2.2 实验台相关问题分析

- 2.2.1 轮载扫掠力实验台信号输出特殊性

- 2.2.2 信号检测系统需求特殊性

- 2.2.3 实验台精度

- 2.3 轮载扫掠力信号检测系统功能需求

- 2.3.1 系统的功能需求

- 2.3.2 系统的精度要求

- 2.4 小结

- 第三章 轮载扫掠力信号检测系统改进

- 3.1 系统总体改进方案

- 3.1.1 往届信号检测系统的优缺点

- 3.1.2 系统改进方案规划

- 3.2 硬件电路的搭建与功能分析

- 3.2.1 硬件核心CONTEC数据采集卡

- 3.2.2 测速功能的实现

- 3.2.3 信号采集电路

- 3.3 软件信号检测系统设计

- 3.3.1 软件功能与程序流程

- 3.3.2 数据采集的实现

- 3.3.3 信号特征分析与处理方法

- 3.4 小结

- 第四章 轮载扫掠力信号采集实验与研究

- 4.1 信号采集系统集成

- 4.2 信号检测系统调试

- 4.2.1 软硬件之间的通讯调试

- 4.2.2 系统测速调试

- 4.2.3 多通道采样调试

- 4.3 传感器准静态标定

- 4.3.1 传感器准静态标定

- 4.3.2 小车重标定

- 4.4 多点准静态加载实验

- 4.4.1 实验目的与要求

- 4.4.2 实验仪器设备

- 4.4.3 实验方法和步骤

- 4.4.4 采样结果

- 4.5 动态实验信号采样

- 4.5.1 实验目的与要求

- 4.5.2 仪器设备

- 4.5.3 方法步骤

- 4.5.4 实验结果

- 4.6 小结

- 第五章 轮载扫掠力信号特征分析与处理方法研究

- 5.1 概述

- 5.2 准静态加载实验数据时域特征分析

- 5.3 轮载扫掠力信号的时域特征分析

- 5.4 轮载扫掠力信号的频域特征分析

- 5.4.1 Fourier变换

- 5.4.2 检测信号的频域特征分析

- 5.5 对信号进行Hilbert-Huang变换

- 5.6 试验结果对比分析

- 5.6.1 0通道和1通道差异原因分析

- 5.6.2 准静态实验和动态实验结果对比分析

- 5.7 小结

- 第六章 总结与展望

- 6.1 研究总结

- 6.2 对后续工作的展望

- 参考文献

- 附录一

- 附录二

- 附录三

- 致谢

- 攻读学位期间主要研究成果

### 相关论文文献

- [1].城轨车辆轮载分布问题研究[J]. 技术与市场 2017(05)

- [2].轮载横向分布对正交异性钢桥面板疲劳行为的影响研究[J]. 公路工程 2015(02)

- [3].一种机载双余度控制系统的轮载信号表决方法研究[J]. 信息通信 2018(03)

- [4].基于荷载影响区域下不同形状轮载的等效性[J]. 长沙理工大学学报(自然科学版) 2018(03)

- [5].工业设计教育中的“设计式认知”方法研究——以概念两轮载具外观研发制作为例[J]. 装饰 2015(10)

- [6].轮载模型对钢桥面板疲劳行为的影响[J]. 工程技术研究 2019(15)

- [7].轮载作用下矿物掺和料对混凝土力学性能的影响研究[J]. 筑路机械与施工机械化 2016(05)

- [8].含裂缝沥青路面结构轮载响应分析[J]. 山东大学学报(工学版) 2013(04)

- [9].多个列车轮载作用下铁路道床结构安定性分析[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2020(08)

- [10].轮载模型在钢桥面铺装力学分析中的影响[J]. 中北大学学报(自然科学版) 2010(04)

- [11].轮载下钢桥正交异性桥面板疲劳应力分析[J]. 西部交通科技 2015(10)

- [12].双轮载人自平衡控制系统研究综述[J]. 控制工程 2010(S2)

- [13].飞机轮载作用下轮辙断面特征与评价指标研究[J]. 中国民航大学学报 2020(03)

- [14].泰州大桥钢桥面铺装轮载谱研究[J]. 中国工程科学 2012(05)

- [15].基于随机振动理论的我国中高速铁路有砟轨道设计轮载研究[J]. 铁道学报 2010(05)

- [16].动车组轮载平衡智能检测系统的研制[J]. 铁路计算机应用 2015(08)

- [17].仰望幸福的角度[J]. 七彩语文(习作) 2015(12)

- [18].基于MSP430的双轮载人自平衡车控制系统设计[J]. 机电信息 2018(33)

- [19].基于数据采集卡的轮载扫掠力检测信号采集系统设计[J]. 测控技术 2012(04)

- [20].我们在路上 展望2010[J]. 中国纺织 2010(01)

- [21].轮载作用下典型沥青路面结构力学行为分析[J]. 西南交通大学学报 2017(03)

- [22].超速行驶酿悲剧[J]. 道路交通管理 2010(02)

- [23].轮载作用下饱水沥青路面的动力响应[J]. 山东大学学报(工学版) 2008(05)

- [24].飞机着陆状态对轮载信号触发时间的影响分析[J]. 科技创新导报 2014(28)

- [25].高处作业无配重轮载滑移吊篮安装技术[J]. 建筑安全 2013(04)

- [26].又是一年回家时[J]. 大学生 2015(06)

- [27].基于实测轮载和层间界面的沥青路面结构厚度设计[J]. 建材与装饰 2020(04)

- [28].打造龙东地区国际化农产品集散地[J]. 奋斗 2018(18)

- [29].电动正三轮载货摩托车典型应用及相关技术条件分析[J]. 摩托车技术 2020(05)

- [30].铁路道岔尖基轨相对运动对轮载转移与分配的影响研究[J]. 铁道学报 2017(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/efea6cfdc01c4a29506ae156.html