# RuO2·xH2O促进质子交换膜燃料电池动态响应的研究

### 论文摘要

质子交换膜燃料电池（PEMFC）具有操作温度低、能量密度高、无污染、启动速度快等特点，有望成为未来移动动力源。但是，由于PEMFC输出电能是由电化学反应、气体传递、质子传递和电子传导等过程串联的，气体和质子传递速度远低于电子传导速度，大电流瞬间加载时，电池会因为欠气而造成输出电压骤降至零甚至反极，严重影响电池寿命，因而对提高PEMFC动态响应的研究具有广阔的前景。RuO2·xH2O是一种功率密度高、制备工艺简单的超级电容器材料。本文通过把RuO2·xH2O喷涂在催化层表面和Nafion膜在RuO2·xH2O溶胶中浸渍提拉两种方法把超级电容器材料RuO2·xH2O加入到PEMFC的膜电极中，来解决PEMFC动态响应问题。文中通过循环伏安曲线和恒流充放电实验确定了在催化层表面喷涂RuO2·xH2O层的最佳用量，即当铂钌质量比为1：1时，RuO2·xH2O的加入既不影响催化层中Pt的活性，又能获得273．9 F／g的电容值：通过多电位阶跃计时电流曲线可以看出，RuO2·xH2O的加入对电压动态阶跃时的响应电流起到了缓冲作用；对催化层表面喷涂RuO2·xH2O的电极进行的单电池稳态性能测试和动态响应性能测试证明了RuO2·xH2O的加入并没有影响电池的稳态性能，又提高了电池的动态响应。文中对载RuO2·xH2O膜进行了超深度显微镜的表面观察和能谱分析，证实了RuO2·xH2O的载入及RuO2·xH2O在膜表面分散的均匀性；对载RuO2·xH2O膜电极的交流阻抗测试结果表明：RuO2·xH2O的载入不仅使反应电阻降低8Ω而且膜电阻也降低0．1Ω；经过寿命测试后，载RuO2·xH2O膜电极的电化学表面积只降低了不到10％，而未载RuO2·xH2O膜电极的电化学表面积却降低了将近30％；通过载RuO2·xH2O膜电极的循环伏安测试和单电池稳态性能测试表明，在膜上载入RuO2·xH2O也没有影响电池的稳态性能；从载RuO2·xH2O膜电极的的多电位阶跃测试和单电池动态响应测试结果可以看出：RuO2·xH2O可以缓冲突变电流，缓解单电池突然加载而造成的欠气现象，缓冲电池电压突然大幅度降低的现象。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 绪论

- 第一章 文献综述

- 1.1 质子交换膜燃料电池的工作原理

- 1.2 质子交换膜燃料电池的应用

- 1.2.1 空间探索

- 1.2.2 洁净电站

- 1.2.3 交通运输和军事应用

- 1.2.4 可移动电源

- 1.3 电极结构对质子交换膜燃料电池的性能影响

- 1.4 质子交换膜燃料电池膜电极稳定性研究

- 1.4.1 PEMFC的稳态稳定性研究

- 1.4.2 PEMFC的动态稳定性研究

- 1.5 超级电容器

- 1.5.1 超级电容器的原理分类

- 2超级电容器的研究进展'>1.5.2 RuO2超级电容器的研究进展

- 1.5.3 超级电容器材料氧化钌的制备

- 1.5.4 氧化钌形态结构及荷电机理

- 1.6 论文的背景及意义

- 1.7 论文工作重点

- 本章小结

- 2·xH2O对PEMFC动态响应的促进'>第二章 催化层上喷涂RuO2·xH2O对PEMFC动态响应的促进

- 引言

- 2.1 实验部份

- 2.1.1 实验试剂和仪器

- 2·xH2O'>2.1.2 溶胶法制备RuO2·xH2O

- 2.1.3 工作电极制作

- 2.1.4 MEA制作

- 2.2 测试与表征

- 2.2.1 电化学测试

- 2.2.2 PEMFC单电池稳态性能测试

- 2.2.3 PEMFC单电池动态负载测试

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 电极的循环伏安曲线

- 2.3.2 电极的恒流充放电

- 2.3.3 多电位阶跃计时电流曲线

- 2.3.4 单电池的稳态性能曲线

- 2.3.5 单电池的动态响应性能

- 本章小结

- 2·xH2O对PEMFC动态响应的促进'>第三章 Nafion膜载RuO2·xH2O对PEMFC动态响应的促进

- 引言

- 3.1 实验部份

- 3.1.1 实验试剂与仪器

- 2·xH2O膜的制备'>3.1.2 载RuO2·xH2O膜的制备

- 3.1.3 MEA的制作与单电池的组装

- 3.2 测试和表征

- 3.2.1 超深度显微镜照片（DM）

- 2·xH2O膜的能谱'>3.2.2 载RuO2·xH2O膜的能谱

- 3.2.3 电化学测试

- 3.2.4 PEMFC单电池测试

- 3.3 结果与讨论

- 2·xH2O膜的表面观察'>3.3.1 载RuO2·xH2O膜的表面观察

- 2·xH2O膜的能谱分析'>3.3.2 载RuO2·xH2O膜的能谱分析

- 3.3.3 膜电极的循环伏安曲线

- 3.3.4 膜电极的多电位阶跃计时电流曲线

- 3.3.5 膜电极的交流阻抗分析

- 3.3.6 膜电极的寿命研究

- 3.3.7 单电池稳态性能及动力学分析

- 3.3.8 单电池的动态响应研究

- 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 附录A 设计部件结构尺寸图

- 攻读硕士学位期间发表的学术论文

- 致谢

### 相关论文文献

- [1].介孔TiO_2晶须及其担载RuO_2的电容性能[J]. 化工学报 2008(02)

- [2].碳纳米管表面羧基对纳米RuO_2颗粒的分散作用[J]. 催化学报 2009(06)

- [3].钽电容器用钽壳内壁RuO_2薄膜电极的表征及电化学性能[J]. 无机材料学报 2010(08)

- [4].超级电容器RuO_2·nH_2O电极材料的热处理工艺[J]. 中南大学学报(自然科学版) 2009(06)

- [5].RuO_2/聚吡咯复合电极的制备及性能[J]. 功能材料 2012(13)

- [6].烧结温度对热分解制备的RuO_2电容性能的影响[J]. 金属热处理 2013(08)

- [7].ESD对RuO_2厚膜电阻阻值的影响[J]. 电子质量 2012(07)

- [8].涂覆热分解与电化学聚合法制备聚苯胺/RuO_2复合电极材料[J]. 复合材料学报 2012(05)

- [9].RuO_2/聚苯胺复合材料电极的制备及电化学性能表征[J]. 武汉工程大学学报 2008(01)

- [10].Pt/RuO_2/CNTs纳米催化剂中RuO_2含量对甲醇电催化氧化性能的影响(英文)[J]. 催化学报 2008(11)

- [11].电沉积液初始pH值对电沉积制备钽基RuO_2·nH_2O薄膜的影响[J]. 材料导报 2008(05)

- [12].RuO_2·nH_2O对质子交换膜燃料电池动态响应的影响[J]. 机械工程学报 2009(02)

- [13].后处理条件对Ru(核)-RuO_2(壳)纳米颗粒结构和形貌的影响[J]. 科学通报 2009(19)

- [14].活性氧化物RuO_2和IrO_2结构的密度泛函理论研究[J]. 稀有金属材料与工程 2014(04)

- [15].RuO_2·nH_2O薄膜的制备以及物相演变和伏安特性[J]. 中国有色金属学报 2010(03)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f0097083e1f4eb3097c72017.html