# 模板独立支撑体系在后浇带部位的运用

陕西古建园林建设有限公司陕西西安714004

摘要：后浇带是房建施工中的一项关键技术，能够有效避免建筑收缩和沉降引发的裂缝，保证整个建筑结构的完整、平滑，对于提高建筑施工质量和稳定性发挥着不容忽视的作用。而后浇带的模板支撑架体在房建施工中相当重要，本文中以后浇带模板独立支撑体系为对象，分析其在房建施工中的应用。

关键词：房建施工；后浇带施工技术；模板独立支撑体系运用

引言

在房建施工中，钢筋混凝土浇筑质量对其整体效果有着非常大的影响，而后浇带施工能更有效的预防钢筋混凝土浇筑过程中不会因温度、收缩不均匀等问题而引起裂缝等情况，它对提高整体施工质量起到了重要作用。对混凝土梁板后浇带模板采用独立支撑体系，即能满足结构沉降收缩，又提高材料的周转利用率。目前该施工工艺操作方法日渐成熟，值得推广应用。

1、模板独立支撑体系概述

为解决高层主体与裙房间的差异沉降、超长超宽钢筋混凝土结构的收缩变形以及混凝土的温度应力等问题，避免各种沉降不均匀导致的底板、顶板开裂等现象，设置后浇带在建筑工程中已广泛应用。

传统的施工工艺是将后浇带与主体结构的支撑体系共同搭设，由于后浇带的特殊性，该部位模板在后浇带浇筑前支撑不能拆除，但在正常拆除后浇带部位之外的模板支撑时，难免造成后浇带处模板支撑系统松动，有的甚至一并拆除，再重新搭设支撑，这样将会使后浇带两侧梁板形成暂时悬挑构件，从而引起后浇带处梁板根部的开裂损伤，影响主体结构的质量。为了加快模板等材料周转和结构质量，经多项工程施工实践总结，对混凝土梁板后浇带模板采用独立支撑体系，取得了很好的施工效果。

2、后浇带模板独立支撑体系

2.1技术特点

①在后浇带两侧梁板设置独立的支撑体系,施工操作简便，刚度和强度较好、整体稳定性较强、安装和加固简单，有利于保障结构的施工质量。②由于后浇带独立支撑体系在搭设时，在梁板模板上均留设了清扫口，在施工中部分建筑垃圾掉入后浇带里易于清理，保证了后浇带混凝土浇筑质量，避免了后浇带渗漏、开裂等方面的质量隐患。③由于后浇带设置了独立支撑体系，不影响后浇带以外部位的结构施工，在提高施工效率、加快施工工期等方面都能起到较好效果。④与传统的整体式模板支撑方式相比，独立的支撑体系不影响后浇带以外的模板拆除及材料的周转使用,降低工程成本。

2.2技术原理

该施工工艺是通过模板设计，在后浇带处模板面板与同层的其他梁板模板断开，同时设置独立的模板支撑带体系，支撑带宽约3m左右，通过水平拉杆，使该独立支撑带体系与整个楼层梁板模板支撑体系有机结合、融为一体。浇筑的混凝土达到拆模强度时，拆除相应拉杆，两个体系分开，楼层梁板模板支撑体系拆除不影响后浇带模板支撑体系，保证了工程质量，提高了模板材料的周转速度，加快了工程进度。

3、后浇带模板独立支撑体系的具体应用

3.1工艺流程

力学计算（确定架体的横距步距）→CAD出图（明确各部位详细做法及与一般部位的连接方式）→清理基层→竖向钢管定位放线→垫块铺设→架体搭设→水平主龙骨、次龙骨→底模板→验收。

3.2操作要点

①后浇带独立支撑体系应该在施工前根据顶板的厚度、楼层的高度、悬挑部位的长度进行计算，确定步距和横距，严禁按照普通的满堂支撑架进行搭设。

②根据计算结果，明确支撑体系的横距、步距、扫地杆、架体上部自由端等详细的参数，以及加强部位的搭设方法等。

③应对架体支撑使用的钢管、扣件规格尺寸、外观质量等进行预选，对有变形、裂缝以及壁厚不满足要求的严禁使用。

④架体搭设前对基层进行清扫地坪，确保架体下部清洁卫生，对独立支撑体系下部的后浇带做好成品保护工作，避免上部施工时的垃圾掉入下部后浇带内。

⑤按照设计确定的横距进行立杆定位放线，确保每个点位的准确度，尤其是两层以上的后浇带顶板，上下层立杆的位置必须对齐，误差不得大于10mm，保证架体垂直受力。

⑥架体搭设前钢管支撑下必须敷设垫块，避免架体对混凝土板面的破坏。

⑦架体搭设：独立支撑体系搭设与梁板模板的支撑体系同时进行搭设，独立支撑体系的横杆单独设置，梁板支撑脚手架应专门设置横杆与独立支撑体系连接成一个整体。在梁板支撑体系拆除时，这些联系杆件可以一次拆除，但独立支撑体系的横杆严禁拆除或拆除后二次补设。

⑧上部自由端：必须控制在500mm以内，托撑伸出部分含在其中。

⑨扫地杆：距地面300mm以内设置纵横扫地杆，扫地杆必须与立杆利用扣件锁牢，严禁虚设，在独立支撑体系拆除前严禁拆除任何横杆、立杆。

⑩模板：模板采用15厚以上的多层胶板或者竹胶板，拼缝必须严密，严禁出现翘曲、透缝等。

3.3质量保证措施

①针对设计文件中后浇带部位的受力情况进行分析，通过计算确定独立支撑系统的各种参数，如步距、横距以及加强措施。绘制施工图，明确架体搭设的具体要求、关键部位的节点大样等重要环节。

②架体搭设前应该对所用材料认真检查，不合格材料严禁使用，避免因材料的原因导致架体失稳。

③独立支撑体系搭设时应该先进行放样，确保立杆的点位准确无误，严格按照设计文件进行搭设，特别是控制横距、步距、扫地杆、自由端、加强措施（纵横剪刀撑）等关键部位。

④对于二层以上的后浇带，采取在后浇带封闭前永久保留独立支撑体系，当后浇带全部浇筑完毕并达到龄期后统一拆除支撑体系。

⑤搭设中扣件必须拧紧，若扣件的抗滑移等参数不能满足设计要求，应采用双扣件等方式进行加固。

⑥架体搭设完毕自检合格后应提请监理、甲方等共同验收，验收合格后方可进行梁板混凝土浇筑。后浇带两侧混凝土浇筑完成至后浇带封闭期间，严禁拆除独立支撑体系任何构件，避免造成悬挑构件下塌或损伤。

3、结语

大部分房屋建筑工程在施工过程中都需要用到后浇带技术，模板独立支撑体系技术的应用对建筑工程综合质量的提升起到了极大的促进作用，但是，后浇带技术的应用要求较高，在实际操作中很容易出现各种各样的问题，这就要求施工人员必须严格按照后浇带施工技术的标准流程进行，并不断提高自己的专业知识素养和能力，以确保后浇带技术发挥出应用的功能。

参考文献

[1]赵国义.房建施工中后浇带施工技术应用分析[J].建筑技术开发.2016(12):11.

[2]杨全付.新型独立支撑标准化模板体系关键施工技术[J].山西建筑.2015（34）:12.

[3]赵纯.后浇带独立支撑施工技术浅析[J].郑铁科技.2015（12）:62

[4]郭东亚.浅谈民用建筑工程后浇带施工技术[J].建材与装饰.2016(47):114.

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f00d73eb88f131721330267c.html