# PLLA/POSS纳米复合材料的制备及其微观结构性能的研究

### 论文摘要

本论文通过开环本体聚合和开环溶液聚合的方法制备了三种PLLA-POSS杂化材料,并对其结构和分散性进行表征。将PLLA-POSS杂化材料与纯聚乳酸溶液共混制备了PLLA/PLLA-POSS纳米复合材料,分析PLLA-POSS杂化材料的引入对聚乳酸热性能、等温结晶性能等的影响,讨论了不同PLLA-POSS对聚乳酸的热性能和结晶速率的增强作用。以丙交酯、POSS和辛酸亚锡为原料,通过开环原位聚合的方法,获得了PLLA-POSS杂化材料（PLLA-EP0409杂化材料采用溶液开环聚合,需加入二甲苯）。对产物的红外光谱和核磁共振分析表明PLLA与POSS发生了反应,形成共聚物。X-ray分析表明POSS在杂化材料中没有聚集,有良好的分散性,而且POSS的加入没有改变聚乳酸的微观结构。通过DSC和TGA对PLLA/PLLA-POSS纳米复合材料的热性能进行了研究。DSC分析表明PLLA-POSS杂化材料添加量为1-10%时, PLLA/PLLA-POSS纳米复合材料的Tg、Tch和Tm均比纯PLLA高。TGA分析表明POSS的引入能有效增强聚乳酸空气气氛条件下的热稳定性,而在氮气气氛条件下增强效果不明显。使聚乳酸热性能增强的主要因素有:POSS中的笼型Si-O-Si结构具有很强的刚性,POSS的纳米效用,氢键作用。同时我们发现带有不同官能团的POSS对聚乳酸热稳定性增强的程度不同,其中带有氨基的AM0265增强效果最好,这主要是由于POSS和聚乳酸反应后所带来的基团不同,AM0265与聚乳酸反应产生了酰胺基,可与聚乳酸形成氢键,因此增强效果最好。利用光学解偏振法对PLLA/PLLA-POSS纳米复合材料进行等温结晶行为分析表明,PLLA-POSS杂化材料的引入起到异相成核的作用,加快了聚乳酸的结晶速率。POM分析表明PLLA-POSS杂化材料的使聚乳酸结晶成核密度增大,球晶变得密集。同时我们发现加入不同PLLA-POSS对聚乳酸结晶速率加快的程度不同,其中以PLLA-AM0265杂化材料的效果最好。

### 论文目录

- 摘要

- Abstract

- 第1章 绪论

- 1.1 降解性高分子材料的研究进展

- 1.2 聚乳酸

- 1.2.1 聚乳酸的结构

- 1.2.2 聚乳酸的性能

- 1.3 聚乳酸纳米复合材料

- 1.4 多面体低聚倍半硅氧烷（POSS）

- 1.4.1 笼型POSS 的结构特点

- 1.4.2 POSS/聚合物复合材料的意义

- 1.5 课题的研究内容及意义

- 第2章 八环氧丙基POSS 改性聚L-乳酸

- 2.1 引言

- 2.2 实验部分

- 2.2.1 原料与试剂

- 2.2.2 分析表征方法及仪器

- 2.2.3 PLLA-EP0409 杂化材料的制备

- 2.2.4 PLLA/PLLA-EP0409 纳米复合材料的制备

- 2.3 结果与讨论

- 2.3.1 PLLA-EP0409 杂化材料的结构表征

- 2.3.2 PLLA/PLLA-EP0409 纳米复合材料的热性能研究

- 2.3.3 PLLA/PLLA-EP0409 纳米复合材料的等温结晶及球晶形貌的研究

- 2.4 本章小结

- 第3章 氨丙基异丁基POSS 改性聚L-乳酸

- 3.1 引言

- 3.2 实验部分

- 3.2.1 原料与试剂

- 3.2.2 分析表征方法及仪器

- 3.2.3 PLLA-AM0265 杂化材料的制备

- 3.2.4 PLLA/PLLA-AM0265 纳米复合材料的制备

- 3.3 结果与讨论

- 3.3.1 PLLA-AM0265 杂化材料的结构表征

- 3.3.2 PLLA/PLLA-AM0265 纳米复合材料的热性能研究

- 3.3.3 PLLA/PLLA-AM0265 纳米复合材料的等温结晶及球晶形貌的研究

- 3.4 本章小结

- 第4章 1,2 丙二醇异丁基POSS 改性聚L-乳酸

- 4.1 引言

- 4.2 实验部分

- 4.2.1 原料与试剂

- 4.2.2 分析表征方法及仪器

- 4.2.3 PLLA-AL0130 杂化材料的制备

- 4.2.4 PLLA/PLLA-AL0130 纳米复合材料的制备

- 4.3 结果与讨论

- 4.3.1 PLLA-AL0130 杂化材料的结构表征

- 4.3.2 PLLA/PLLA-AL0130 纳米复合材料的热性能研究

- 4.3.3 PLLA/PLLA-AL0130 纳米复合材料的等温结晶及球晶形貌的研究

- 4.4 本章小结

- 结论

- 参考文献

- 攻读硕士期间论文发表情况

- 致谢

- 详细摘要

### 相关论文文献

- [1].PLLA/TPEE/TMC-210三元复合材料的制备及性能研究[J]. 材料导报 2020(12)

- [2].芳基取代酰肼类化合物对PLLA-PPC合金性能的影响[J]. 宁夏大学学报(自然科学版) 2018(04)

- [3].Influence of Chain Architectures on Crystallization Behaviors of PLLA Block in PEG/PLLA Block Copolymers[J]. Chinese Journal of Polymer Science 2019(03)

- [4].Enhanced Crystallization Kinetics of PLLA by Ethoxycarbonyl Ionic Liquid Modified Graphene[J]. Chinese Journal of Polymer Science 2019(03)

- [5].Polyether-polyester and HMDI Based Polyurethanes:Effect of PLLA Content on Structure and Property[J]. Chinese Journal of Polymer Science 2019(11)

- [6].The Assembly of C60 in Semicrystalline PLLA Matrix[J]. Nano-Micro Letters 2012(01)

- [7].The Stereocomplex Formation and Phase Separation of PLLA/PDLA Blends with Different Optical Purities and Molecular Weights[J]. Chinese Journal of Polymer Science 2015(12)

- [8].PLLA/PCL共混纤维的力学性能研究[J]. 橡塑技术与装备 2019(20)

- [9].Preparation of PLLA/bpV(pic) Microspheres and Their Effect on Nerve Cells[J]. Journal of Huazhong University of Science and Technology(Medical Sciences) 2014(01)

- [10].In vitro Characterization of PBLG-g-HA/PLLA Nanocomposite Scaffolds[J]. Journal of Wuhan University of Technology(Materials Science Edition) 2014(04)

- [11].Synthesis of Inorganic Silica Grafted Three-arm PLLA and Their Behaviors for PLA Matrix[J]. Chinese Journal of Polymer Science 2019(03)

- [12].PLLA/CS-g-PCL电纺纤维膜的制备及结构性能表征[J]. 合成纤维工业 2018(03)

- [13].Interaction of Human Fibroblasts with Electrospun Composites Gelatin/PLLA,Chitosan/PLLA and PLLA Fibrous Scaffolds[J]. Journal of Shanghai Jiaotong University(Science) 2012(05)

- [14].左旋聚乳酸/右旋聚乳酸交替多层薄膜的结晶调控和高性能化[J]. 高分子材料科学与工程 2020(08)

- [15].热处理时间对PLLA/PDLA纤维结构及性能的影响[J]. 合成纤维 2019(06)

- [16].PBAT/PLLA共混薄膜的热学、力学及阻透性能[J]. 中国塑料 2019(09)

- [17].纳米ZnO-PLLA/聚乳酸复合薄膜的性能研究[J]. 塑料工业 2018(03)

- [18].PLLA-PEG-PLLA/Fe_3O_4磁性微球的制备及性能[J]. 高分子材料科学与工程 2017(08)

- [19].高阻隔性PLLA薄膜的制备及其对冷鲜肉保鲜效果的研究[J]. 食品科技 2015(11)

- [20].不同分子量PCL/PLLA共混物的结晶行为研究[J]. 西安工业大学学报 2019(03)

- [21].溶剂诱导制备PLLA/HA/GO三元复合材料及其性能研究[J]. 塑料工业 2019(09)

- [22].低分子量PDLA/PLLA共混物结晶行为研究[J]. 西安工业大学学报 2017(12)

- [23].3D PLLA/Nano-hydroxyapatite Scaffolds with Hierarchical Porous Structure Fabricated by Low-temperature Deposition Manufacturing[J]. Journal of Wuhan University of Technology(Materials Science Edition) 2012(02)

- [24].蜘蛛丝/PLLA复合纳米级纤维纱的纺制及其细胞增殖性[J]. 材料科学与工程学报 2010(03)

- [25].立构聚乳酸的制备及结构性能分析[J]. 塑料 2020(03)

- [26].PLLA/PCL复合纳米纤维三维多孔支架的制备及细胞相容性研究[J]. 高分子通报 2019(06)

- [27].聚左旋乳酸/聚丁二酸丁二醇酯共混物的结构与性能[J]. 高分子材料科学与工程 2016(03)

- [28].γ-辐照对PLLA分子量及结晶形态的影响[J]. 高分子通报 2010(01)

- [29].NOVEL COMPOSITES OF POLY(L-LACTIDE)AND SURFACE MODIFIED BIOACTIVE SiO_2-CaO-P_2O_5 GEL NANOPARTICLES:MECHANICAL AND BIOLOGICAL PROPERTIES[J]. Chinese Journal of Polymer Science 2009(03)

- [30].TMC-300对PLLA/PPC合金性能的影响[J]. 材料导报 2018(10)

本文来源: https://www.lw50.cn/article/f03886ed8300fab39f6485d5.html